Внесение изменений в генеральный план

городского поселения поселок

Красное-на-Волге

Материалы территориального планирования

Часть 1. 	Положения о территориальном планировании

Заказ:		0791-ПИ.08

Заказчик:	Администрация городского поселения

посёлка Красное-на-Волге

Красносельского муниципального района

г. Кострома, 2021 г.

Внесение изменений в генеральный план

городского поселения поселок

Красное-на-Волге

Материалы территориального 
планирования

Часть 1.	Положения о территориальном планировании

Заказ:	0791-ПИ.08

Заказчик:	Администрация городского поселения

посёлка Красное-на-Волге

Красносельского муниципального района

Генеральный директор		Рыжова И.В.

Главный архитектор проекта		Лебедев Г.С.

г. Кострома, 2021г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

1.1. Введение	9

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЁЛКЕ И КРАТКАЯ  ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	10

3.ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПОСЁЛКА	11

3.1. Промышленность	11

3.2.Перспективы развития основных промышленных предприятий	12

3.2.1.Производство ювелирных изделий	12

3.2.2.Производство и распределение электро- и теплоэнергии, газа и воды	13

3.2.3.Обработка древесины и производство изделий из дерева	14

3.2.4. Пищевая промышленность	14

3.2.5. Издательская и полиграфическая деятельность	15

3.2.6. Текстильное и швейное производство	15

3.2.7. Добыча полезных ископаемых	16

3.3.Строительный комплекс	19

3.4.Внешний транспорт	20

3.5.Малое предпринимательство	20

3.6.Туризм и рекреации	21

3.7.Прогноз экономического развития	21

4. НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	23

4.1. Прогноз численности населения	23

5. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.	25

5.1. Основные направления градостроительного развития городского поселения посёлка Красное-на-Волге	25

5.1.1. Анализ основных проблемных планировочных ситуаций	25

5.1.2. Проектные решения	26

5.2.Организация зелёных насаждений	27

5.3.Жилой фонд. Расчет объемов нового жилищного строительства.	28

5.4. Социальная инфраструктура	30

5.4.1. Образование и воспитание	30

5.4.2. Здравоохранение	32

5.4.3. Культура	32

5.4.4. Физкультура и спорт	33

5.4.5. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание	33

5.4.6 Рекреация и туризм	34

6.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	35

6.1. Цели по развитию объектов транспорта	35

6.2. Задачи по развитию объектов транспорта	35

6.2.1. Внешний транспорт	35

6.2.2. Городской пассажирский транспорт	35

6.2.3. Улично-дорожная сеть посёлка	35

6.3.Мероприятия по развитию объектов транспорта	36

7.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.	36

7.1.Водоснабжение	37

7.2.Хозяйственно-бытовая канализация	40

7.2.1.Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод	40

7.2.2.  Этапы реализации предложений и перечень мероприятий по развитию  сетей и объектов канализации	41

7.3.Энергоснабжение	44

7.3.1.Электроснабжение	44

7.3.2. Связь	47

7.3.3 Теплоснабжение	48

7.3.4. Газоснабжение	53

7.4.Инженерная подготовка и защита территорий	59

7.4.1.  Мероприятия по инженерной подготовке территории, отводу и очистке поверхностных вод, защите территорий от подтоплений	59

7.4.2Этапы реализации предложений и мероприятий  по  инженерной  подготовке   и защите территорий	59

8.ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	62

8.1.Охрана воздушного бассейна	62

8.2.Охрана поверхностных вод	63

8.3.Охрана подземных вод	65

8.4.Санитарная очистка территории	67

8.5.Организация санитарно-защитных зон	68

8.6. Особо охраняемые природные территории.  8.7   Защита от шума	70

9. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ	73

10. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.	76

10.1.Архитектурно-планировочные решения.	76

10.2.Экономическая база.	76

10.3.Население.	77

10.4. Жилищное строительство.	77

10.5.Социальная инфраструктура.	77

10.6.Зеленые насаждения	78

10.7.Транспортная инфраструктура	78

10.8.Инженерная инфраструктура	78

10.8.1.Водоснабжение	78

10.8.2.Хозяйственно-бытовая канализация	79

10.8.3.Энергоснабжение	79

10.8.3.1.Электроснабжение	79

10.8.3.2 Теплоснабжение	81

10.8.3.3 Газоснабжение	81

10.8.4.Инженерная подготовка территории	83

10.9.Мероприятия по охране окружающей среды	85

10.9.1.Охрана атмосферного воздуха	85

10.9.2.Охрана поверхностных вод	85

10.9.3.Охрана подземных вод	86

10.9.4.Санитарная очистка территории	86

11. Основные технико-экономические показатели генерального плана городского поселения посёлка Красное-на-Волге	Ошибка! Закладка не определена.

Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге Костромской области разработан коллективом ЗАО «Проектинвест» по заданию администрации Красносельского муниципального района в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Законом Костромской области «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области».

Согласно Градостроительного кодекса РФ генеральный план городского поселения является документом территориального планирования и определяет назначение территории городского поселения, исходя из современных социальных, экономических и экологических условий развития территории.

Генеральный план определяет основные направления развития и организации территории п. Красное-на-Волге до 2030г., в том числе на 1-ю очередь до 2020 г., и закладывает основы первоочередных программ развития городской инфраструктуры, проекты планировки территории городского поселения, правил землепользования и застройки городского поселения.

Генеральный план содержит Положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы), а также материалы по обоснованию проекта.

Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Мероприятия по территориальному планированию.

- Перечень графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана включают:

- Анализ состояния территории, проблемы и направления ее комплексного развития.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По вопросам градостроительной деятельности принимаются муниципальные правовые акты, не противоречащие градостроительному кодексу.

Основными целями градостроительного развития п. Красное-на-Волге являются:

- определение функционального назначения территорий;

- обеспечение устойчивого развития посёлка;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности и обеспечение экологической безопасности;

- сохранение природного, культурного и исторического наследия;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры посёлка.

Основными задачами территориального планирования являются:

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия посёлка;

- обеспечение эффективного использования поселковых территорий;

- безопасность территории и окружающей среды;

- улучшение жилищных условий населения, повышение качества жилой застройки и комплексной застройки территорий;

- создание и развитие поселкового административного, общественного, торгового центра;

- создание центра отдыха с рекреационной зоной по набережной р. Волги и спортивно-парковой зоны;

- развитие центров обслуживания и создание деловых,  досуговых  подцентров;

- обеспечение надежности и безопасности транспортного обслуживании и инженерного обеспечения территории;

- комплексность благоустройства и озеленение территории.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# 1.1. Введение

Генеральный план городского поселения посёлка Красное-на-Волге— административного центра Красносельского района Костромской области разработан в 2010г. ЗАО «Проектинвест» по заказу администрации посёлка в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Законом Костромской области «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области».

Разработка нового генерального плана вызвана изменениями законодательной базы, принятием нового Земельного кодекса, СанПИНа, Градостроительного кодекса и других законов и нормативных актов Российской Федерации.

В генеральном плане определены основные параметры развития посёлка: перспективная численность населения, объемы нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, необходимые для строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнена одна из главных задач генерального плана – зонирование городских территорий, с выделением жилых, общественных, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций городского комплекса. Планировочные решения генерального плана являются основой для разработки проектной документации следующего уровня – Правил землепользования и застройки, проектов детальных планировок отдельных районов и зон посёлка, целевых программ и др.

План реализации генерального плана городского поселения посёлка Красное-на-Волге  является основанием для разработки и реализации адресных программ капитальных вложений.

Настоящему проекту предшествовала корректировка генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки институтом “Костромагражданпроект” в 1987 г. За эти годы произошли радикальные изменения в социально-экономических, правовых условиях, демографической ситуации и инвестиционной политике государства. Поэтому градостроительная документация по территориальному планированию требует принципиального обновления.

Красное-на-Волге — функционирующий промышленный, культурный и административный центр, со всеми соответствующими проблемами и задачами развития, характерными для современного этапа становления России.

Генеральный план разработан как проект официальной градостроительной политики органов местного самоуправления посёлка, определяющей стратегию его долгосрочного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

1-й этап (первая очередь строительства) - 2020г.

2-й этап (расчетный срок генерального плана) – 2030г.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЁЛКЕ И КРАТКАЯ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Городское поселение посёлок Красное-на-Волге - центр Красносельского района Костромской области. Расположен на левом берегу реки Волга. Расстояние до областного центра города Костромы по шоссе 36 км. Население посёлка на 01.01.2009г. — 7,797 тыс.человек. Общая площадь территории посёлка — 725 га..

Название поселка (бывшего села) по преданию происходит от красивого (красного) места на берегу реки Волги. Впервые Красное упоминается в архивных документах с 1569 года, когда оно было вотчиной бояр Годуновых. В 1592 году по заказу Бориса Годунова, шурина царя Федора Ивановича и правителя государства, возведена шатровая каменная церковь Богоявления на главной сельской торговой площади. После падения Годуновых село перешло в собственность Ипатьевского монастыря, а позднее (видимо, со 2-ой половины 18 в.) составило земельные владения Вяземских. Известно, что в 1-й четверти 19 в. В Красном имел усадьбу выдающийся русский поэт Петр Андреевич Вяземский.

Своим экономическим расцветом в пореформенный период село обязано ювелирному промыслу, зародившемуся здесь очень давно, о чем свидетельствуют ювелирные украшения до монгольского времени, найденные во время раскопок древнерусских курганов близ села, осуществленных в 1899 г. Д.Ф. Нефедовым. Сведения о местных серебряниках встречаются  в писцовых книгах с 60гг. 16 в., а в 1684 г. в Кремлевской серебряной палате в Москве работал и был знаменит Михаил Савельев – “кормовой золотарь села Красное Костромского уезда”. В 1703-1706 гг. среди мастеров, клеймивших серебряные изделия в Москве, значатся 4 крестьянина из села Красное и 1 человек из Сидоровского. Местные мастера изготовляли в основном женские украшения, но занимались и ризочеканным делом. Они принимали участие в изготовлении окладов икон для иконостасов Успенского  кафедрального собора в Костроме, Троицкого собора Ипатьевского монастыря и др. В конце 18 в. после образования в Костроме ремесленной управы красносельские мастера подают прошения о вступлении в серебряный цех, и с 1787 по 1850 г. здесь числится 60 ремесленников из Красносельской волости.

Особенно активное развитие села происходит во 2-ой половине 19 в. – в пореформенные годы. По данным ремесленной управы, в конце 19 в. ювелирным промыслом занималось свыше двух тысяч человек из Красносельской и Нерехтской волостей. Именно в этот период по заказу местных купцов – торговцев ювелирными изделиями  и пароходчиков – на основных улицах во множестве возводятся крупные кирпичные дома городского облика. Меньшие по размерам, но добротные каменные и каменно-деревянные дома строятся и Красносельскими ремесленниками.

В 1897 г., по инициативе Костромской уездной земской управы, в селе Красном, при начальной народной школе для детей кустарей серебряников, были открыты классы технического рисования с трехгодичным курсом обучения, реорганизованные в 1904 г. в художественно-ремесленную мастерскую золото-серебряного дела с собственной пробирной палатой (т.е. с правом чеканки пробы металла). Специальный комплекс каменных зданий для школы и мастерских был выстроен на северной окраине села в 1904 г. по проекту А.Н. Бенуа. В советское время на базе мастерских была организована художественная артель, а позже – Красносельский ювелирный завод. В 1972 году в северо-восточной части поселка построен новый комплекс зданий училища художественной обработки металлов на 600 учащихся. Старое здание училища сохранено как памятник истории и архитектуры, в нем размещается единственный в России музей ювелирного и декоративно-прикладного искусства.

В перестроечные и постперестроечные годы (1985-2009) происходят существенные изменения в структуре промышленного потенциала. Ведущими предприятиями поселения сегодня являются: ОАО «Красносельский ювелирпром» (954 чел.), ООО “Платина” (427 чел.) «Верхневолжская ювелирная фабрика» (115 чел.), ООО «Диамант» (570 чел.), ОАО «Красноеремтехпредприятие», ООО «Красноеагропромснаб».

Пищевая промышленность развита крайне слабо. Ранее успешно работавший  “ Маслосырзавод” c 2005 года прекратил собственное производство, и на сегодняшний день занимается пастеризацией молока с розливом его по пакетам.

В настоящее время городское поселение поселок Красное-на-Волге - промышленный центр с развитой инфраструктурой культурно-досуговых, образовательных, медицинских и других учреждений.

На территории поселения функционируют 203 предприятия, организаций и учреждений. Растёт количество субъектов малого предпринимательства. Так индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 545 человек. Численность работающих по найму у предпринимателей составляет 1475 человек.

Сферу образования составляют ФГОУ СПО Красносельское училище художественной обработки металлов, профессионально-техническое училище,  2 общеобразовательных школы (основная и средняя),  4 дошкольных образовательных учреждений. В п. Красное-на-Волге имеются детские музыкальная и  художественная школы, центр детского творчества, молодежный центр «Волга», районная библиотека, 2 музея, кинотеатр и другие учреждения обслуживания.

Медицинские учреждения города представлены Центральной районной больницей, поликлиникой и 4 аптеками.

Городское поселение посёлок  Красное-на-Волге (исторически село - Красное), по архивным документам, известен с 1569 года и является одним из интереснейших, с древней историей, поселений Костромской области и России.

Постановлением Костромской областной Думы № 1297 от 21 ноября 2019 года об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Костромской области, посёлок городского типа Красное-на-Волге отнесён к историческим поселениям, имеющим особое значение для истории и культуры Костромской области.

На территории поселения имеются 7 объектов археологического населения и 38 объектов культурного наследия (памятники архитектуры).

# 3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПОСЁЛКА

# 3.1. Промышленность

Перспективное развитие промышленности поселка – это развитие ювелирной  отрасли промышленности. Одной из задач поставленных администрацией является сохранение действующих предприятий на территории района  и обеспечением их сырьем, энергоресурсами для того,  чтобы все предприятия работали на полную мощность, чтобы выпускаемая продукция  была высокого качества и имела рынки сбыта.

Красное на Волге является центром ювелирного производства в России, ювелирная отрасль как часть единого культурного наследия одновременно является частью экономической системы района  и с дальнейшим развитием  ювелирной отрасли  будут создаваться новые рабочие места. Одним из способов организационного  и технологического развития района  за счет ювелирной и туристической отрасли администрация района  ставит цель создания ОЭЗ особой экономической зоны на территории Красносельского района, которая позволит восстановить  и сохранить историко-культурное наследие (церкви, здания, усадебные парки и т.д.), модернизировать ювелирное производство, обеспечить преимущества на рынках сбыта  как внутренних, так и международных.

Развитие экономического потенциала, как условие для обеспечения решения поставленных задач в социальной сфере, будут проводиться путем технического перевооружения и создания новых производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции.

С расширением функционирующих предприятий и строительством новых, в основном ювелирной промышленности, в 2020г. прогнозируется увеличение производства промышленной продукции по всем видам экономической деятельности на 4.6 % в сопоставимых ценах к уровню 2008г. Наибольшими темпами по–прежнему ожидается развитие ювелирной отрасли. Рост объема  отгруженной промышленной продукции к 2030г. прогнозируется по Красносельскому Ювелирпрому» – 6,2%; по ООО «Верхневолжской ювелирной фабрике» - 5%;  ООО «КЮЗ Яшма» - 4,1%.

Для обеспечения бесперебойной работы промышленных предприятий необходимо решать вопросы  по топливным ресурсам региона. Одним  из самых экономичных  путей развития  по обеспечению Красносельского района  топливом, является   перевод экономики района на энергосберегающий путь развития, т.е. использовать природный газ. Поэтому  газификация  поселков это  второе значимое приоритетное  направление развития района, которое планируется реализовать до 2020 года. В связи с этим ожидается в топливно–энергетическом комплексе снижение объемов отгруженной продукции на 6.2% с  учетом перехода частного сектора на индивидуальное отопление.

# 3.2. Перспективы развития основных промышленных предприятий

# 3.2.1. Производство ювелирных изделий

В промышленности доминирует ювелирная отрасль, занимающаяся производством продукции из драгоценных металлов. Объем производства этой отрасли за последние три года  составляет 95 % от общего объема отгруженных товаров по району. Крупнейшие промышленные предприятия находятся  в п.Красное на Волге. Они во многом  определяют экономику района в целом и поселка Красное в частности.  К крупным и средним предприятиям ювелирной отрасли  относятся: ОАО «Красносельский Ювелирпром», ОАО «Верхневолжская ювелирная фабрика», ООО ЮЗ «Платина», ООО КЮЗ «Диамант», ООО «Алмаз-центр», на которые приходится 86,2% отгруженных товаров.

Предприятия  выпускают ювелирные изделия, сувениры, предметы сервировки стола.  Для наращивания объемов производства продукции, повышения ее конкурентоспособности на предприятиях с каждым годом увеличиваются  вложения инвестиций на приобретение современных машин и оборудования, что позволяет улучшать качество выпускаемых изделий, расширять их ассортимент.

За 2007 год в ювелирной отрасли  было произведено продукции на сумму 3254,8млн. руб., что составило 99 % от всего промышленного производства.  В 2008 году  рост производства в ювелирной отрасли  составил 107,2%  по отношению к 2007г. и составил 3488,2млн.руб. Прогнозируется рост объемов производства до 108%

Численность работающих на предприятиях отрасли в 2008 году составила 1832 чел., проживающих в п. Красное. Согласно данных, представленных предприятиями и организациями, общая численность кадров ювелирной отрасли составляет 3074чел., недостающие работники 1242 чел. – это  работники приезжающие ежедневно с сельских поселений и из г.Костромы.

На расчетный период с учетом реконструкции и дальнейшим развитием предприятий численность ( проживающих в поселке) составит   2023  человек, на 1 очередь ­ 1940 чел.

# 3.2.2. Производство и распределение электро- и теплоэнергии, газа и воды

Электроэнергетика  является основой развития экономики в целом и в частности промышленного производства. Исходя из этого    необходимо, чтобы электроэнергетика развивалась с опережением или, как минимум, параллельно с другими производствами, в противном случае энергетическая отрасль станет тормозом на пути экономического развития.

В 2008 году объем производства района в отрасли составил 26,2 млн.руб.- это 4,2 % от всего объема промышленного производства; на крупных и средних энергетических предприятиях  были заняты     371 чел.( 9 % от общего количества градообразующих кадров поселка  ( от 4124 чел.).

Предприятия электроэнергетики городов и поселков  области имеют  устаревшие, изношенные основные фонды и оборудование. Так, у более 60% из них  срок эксплуатации оборудования достигает  15 лет и более, 30 % служат более 35 лет, городские сети городов имеют 20-30 и даже 50-летний срок эксплуатации. Долгие годы в энергетику не вкладывалось достаточного количества финансовых средств, вместо необходимой замены устаревшего оборудования  оно просто латалось и поддерживалось в рабочем состоянии. Износ основного оборудования по электроэнергетике составляет в среднем   более 50 процентов.

В отрасли должна проводиться новая энергетическая политика, которая подразумевает привлечение значительного количества инвестиций в энергетику для ускоренного технологического обновления энергетического комплекса.  Значительное внимание должно уделяться вопросам повышения безопасности и надежности функционирования всей энергосистемы региона.

В 2008 году выработкой  и транспортировкой электро- и теплознергии , забором  , очисткой и распределением питьевой воды занимались следующие организации: МУП «Коммунальник», МУП «Газовые котельные», МУП «Красноетеплоэнерго», ООО «Тепловые сети», МП «Красноебытсервис», ООО «Теплогазсервис»,  МУП «Тепло».

В последние годы наблюдается снижение объема производства теплоэнергии в связи с переходом котельных предприятий и населения на автономное. В 2007 году рост объемов выработки и распределения электроэнергии и воды предприятиями составил 48,9 % по сравнению с 2006 годом ; объем отгруженной продукции 26,2 млн.руб. Количество работающих обслуживающих поселок составляет 142 чел . оставшиеся работники в количестве 229чел. обслуживают район и отнесены к внегородским предприятиям.На расчетный период с учетом реконструкции и дальнейшим развитием предприятий численность составит   156   человека, на 1 очередь ­  146 чел.

# 3.2.3. Обработка древесины и производство изделий из дерева

Отрасль представлена предприятиями ООО «Гранд-мастер», ООО «Прогресс». Численность трудящихся, занятых в обработке древесины  и производстве изделий из дерева составляет   35 чел.  Деревообработка и производство изделий из дерева – одно из наиболее перспективных  направлений развития промышленности поселка. Объём производства отрасли в 2008 году крайне мал от общего объема промышленного производства  и  снизился  по сравнению с прошлым годом.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность должна занимать не последнее  место в общем объеме выпускаемой продукции и численности кадров,  однако обработка древесины, как отрасль,  в поселке не развивается должным образом,  не получает поддержки. Динамика выпускаемой продукции показывает нестабильность и спад производства.

На предприятиях постоянно занимаются реконструкцией  производств и выпуском новых видов изделий. Производители стремятся к тому, что бы продукция предприятий соответствовала современным  требованиям и передовым технологиям.

На расчетный период с учетом реконструкции и дальнейшим развитием предприятий численность составит   40   человек, на 1 очередь ­ 38 чел.

# 3.2.4. Пищевая промышленность

Ведущим предприятиям отрасли в поселке являются  ООО «Красносельский маслосырзавод».В структуре  производства пищевых продуктов к 2008 году произошли большие изменения. В поселке мясные и колбасные изделия не выпускаются, с  2005г. прекратилось  производство масла и сыра, а с 2005 г. получило развитие производство цельномолочной продукции.

Численность работающих на предприятии отрасли в 2008 году составила 36 чел.

На спад производства всей пищевой отрасли района  (73.4%) повлияло прекращение отгрузки продукции собственного производства Красносельского маслосырзавода, которое с 2005 года работает на давальческом сырье, в основном занимаясь пастеризацией молока с розливом его в пакеты.

Развитием производства пищевых продуктов в поселке  практически не занимаются .

Это  прямая упущенная выгода. Население обеспечивается привозными продуктами из района, областного центра и других регионов.

Учитывая растущий спрос населения на продукты быстрого приготовления администрации поселка Красное на Волге  необходимо создавать благоприятные условия для развития существующих и создания новых производств по выпуску мясопродуктов, рыбных и морепродуктов, продуктов молочного ассортимента с различными технологическими способами производства от молока и масла до сыра и йогуртов.

Постоянное обновление продукции мясо-молочных изделий  и хлебных изделий, развитие системы сбыта и повышение уровня менеджмента на предприятиях позволяют прогнозировать достаточно устойчивые темпы развития производства пищевых продуктов ,  несмотря на ограниченность сырьевой базы и значительную конкуренцию со стороны иногородних производителей.

Ассортимент продукции  пищевой промышленности необычайно широк и востребован. Это способствует возникновению  большого количества новых средних и мелких частных предприятий с новым, современным оборудованием, с автоматизированным технологическим процессом, продукция которых,  наряду с продукцией старых, известных производств, так же начинает пользоваться заслуженной популярностью. Но известны случаи, когда старые предприятия, производящие  высококачественную, но более дорогую продукцию с большой долей ручного труда, не выдерживают конкуренции с множеством маленьких фирм с автоматизированным производством, с производителями из других областей, ввозящих, пусть и не лучшего качества, зато дешевую продукцию.

Для обеспечения потребностей растущего поселка Красное на Волге в продуктах питания необходимо дальнейшее развитие  и создание предприятий пищевой промышленности по всем видам производств, связанных с переработкой и выпуском пищевых продуктов. Это переработка мяса и молока, производство  сыра, хлеба, мучных и кондитерских изделий.

На расчетный период с учетом технического перевооружения предприятия численность составит  40 человека, на 1 очередь ­ 38 чел.

# 3.2.5. Издательская и полиграфическая деятельность

К этой  отрасли относятся предприятие ОГУ «Редакция газеты «Красное Приволжье», относящиеся к федеральной собственности, с общей численностью работающих. 15 чел. На предприятии печатается местная продукция: газеты, бланки документов, билеты. На ближайшую перспективу  намечается небольшой рост  объемов производимой продукции на предприятии за счет внедрения новых технологий и обновления оборудования. На расчетный период с учетом технического перевооружения и дальнейшего развития предприятия численность составит  15человек, на 1 очередь ­ 15 чел.

# 3.2.6. Текстильное и швейное производство

К текстильному и швейному производству относится предприятие  МП БОН муниципальное предприятие бытового обслуживания населения, относящиеся к муниципальной  собственности, с численностью работающих. 23 чел., которое занимается пошивом спецодежды и постельных принадлежностей.

За 2007 год в швейном производстве  было произведено продукции на сумму 1035 тыс. руб., что составило 0,03 % от всего промышленного производства.  В 2008 году  рост производства в швейном производстве  составил 104%  по отношению к 2007 г. и составил 1076,3 тыс. руб. Для увеличения объемов    производства предприятием были  изысканы средства и куплены более современные станки и оборудование. На ближайшую перспективу  намечается небольшой рост  объемов производимой продукции на предприятии за счет внедрения новых технологий и обновления оборудования

На расчетный период с учетом технического перевооружения и дальнейшего развития предприятия численность составит  25 человек, на 1 очередь ­ 23 чел.

# 3.2.7. Добыча полезных ископаемых

В настоящее время отрасль не представлена ни одним предприятием, это  влияет на слабое развитие строительной базы (в том числе и по добыче местных материалов песка, глины  и т.д.) и  в значительной мере сдерживает строительное производство, а так же  не отвечает растущим объемам строительно-монтажных работ.

Таблица 3.2.7-1.  Динамика отраслевой структуры промышленности

| №№ пп | Наименование отраслей промышленности | Численность промышленно-производственного персонала чел. | в % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1.01. 2009г. | 2020г. | 2030г. | На 1.01. 2009г. | 2020г. | 2030г. |
|  | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 142 | 146 | 156 | 6,8 | 6,6 | 6,8 |
|  | Обрабатывающие производства | 1941 | 2054 | 2144 | 93,2 | 93,4 | 93,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | обработка древесины и производство изделий из дерева | 35 | 38 | 40 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 2.2 | производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 36 | 38 | 40 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 2.3 | издательская и полиграфическая деятельность | 15 | 15 | 15 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.4 | текстильное и швейное производство | 23 | 23 | 25 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2.5 | прочие производства (ювелирная отрасль) | 1832 | 1940 | 2023 | 88 | 88,2 | 88 |
|  | Итого | 2083 | 2200 | 2300 | 100 | 100 | 100 |

Структура численности промышленно-

производственного персонала на 1.01.2009 г.

Рисунок №  5. Структура численности промышленно-производственного персонала

Примечание:	Таблица и диаграмма составлены на основании данных, предоставленных промышленными предприятиями

Следует заметить, что, в некоторых случаях, уменьшение численности промышленно-производственного персонала не означает замедление  темпов развития промышленности, а характеризует повышающийся уровень автоматизации производства.

Для обеспечения стабильного роста объемов производства необходима  реконструкция производств, модернизация и установка нового оборудования, внедрение новых технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции, полная загрузка производственных мощностей и др.

Ниже приводится титульный список промышленных предприятий  поселка Красное на Волге (таблица 3.2-2).

Таблица 3.2.7-2. Численность промышленно-производственного персонала

и объем производимой продукции по отраслям и предприятиям

| №/п | Наименование предприятия | Форма собственности | Объём произво- димой продук- ции, тыс.руб. 2008г. | Численность промышленно-производственного персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На1.01. 2009г. Общее/ жители п.Красное | 2020г. | 2030г. |
|  | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Тепловые сети» | Частная собствен ность | 5631 | 52 | 52 | 55 |
| 2 | МУП «Тепло» Обсл.район | Муниципальная Собственность | 7827 | 2 |  |  |
| 3 | МУП «Коммунальник» | Муниципальная собственность | 8749 | 175 |  |  |
| 4 | МУП «Красноетеплоэнерго» | Муниципальная Собственность |  | 3 | 3 | 4 |
| 5 | МП «Красноебытсервис» Обсл.район | Муниципальная Собственность | 3025 | 72 | 75 | 79 |
| 6 | МУП «Газовые котельные» Обсл.район | Муниципальная собственность | 20463 | 52 |  |  |
| 7 | ООО «Теплогазсервис» | Частная собствен ность |  | 15 | 16 | 18 |
|  | ИТОГО : |  |  | 142 | 146 | 156 |
|  | Обрабатывающие производства |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Прочие производства (ювелирная отрасль) |  |  |  |  |
| 8 | ЗАО «ЮД Алмаз-Холдинг» | Частная собственность |  | 11 | 11 | 12 |
| 9 | ООО «АКВАМАРИН» | Частная собственность |  | 47/13 | 14 | 15 |
| 10 | ООО «Алмаз-центр» | Частная собственность |  | 290/203 | 210 | 220 |
| 11 | ООО «Аметист» | Частная собственность |  | 22 | 22 | 23 |
| 12 | ООО «Золотой союз» | Частная собственность |  | 60 | 63 | 65 |
| 13 | ООО «Инарт» | Частная собственность |  | 27 | 28 | 29 |
| 14 | ОАО Красносельский «Ювелирпром» | Частная собственность | 561680 | 954/789 | 793 | 890 |
| 15 | ОАО «Верхневолжская ювелирная фабрика» | Частная собственность | 2269929 | 115/78 | 82 | 85 |
| 16 | ООО «КЮЗ Диамант» | Частная собственность |  | 570/170 | 175 | 180 |
| 17 | ООО «КЮЗ Доминант» | Частная собственность |  | 86/29 | 30 | 31 |
| 18 | ООО «Красносельский ювелирный завод Яшма» | Частная собственность | 72574 | 80/50 | 52 | 54 |
| 19 | ООО «Гродес» | Частная собственность |  | 83/29 | 29 | 30 |
| 20 | ООО «Мастерская Алмаз- Холдинг № 6» | Частная собственность |  | 72/30 | 32 | 33 |
| 21 | ООО «Сонир» | Частная собственность |  | 48 | 50 | 51 |
| 22 | ООО «Турмалин» | Частная собственность |  | 9 | 9 | 10 |
| 23 | ООО «Химик» | Частная собственность |  | 2 | 2 | 3 |
| 24 | ООО «Ювелирная компания Росса» | Частная собственность |  | 65 | 68 | 70 |
| 25 | ООО ЮЗ «Платина» | Частная собственность |  | 427/210 | 215 | 225 |
| 26 | Ювелирная фабрика Золотая волна | Частная собственность |  | 84/30 | 32 | 33 |
| 27 | ООО «ЮвелирСервис» | Частная собственность |  | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  | 3074/1832 | 1940 | 2023 |
|  | Обработка древесины и производство изделий из дерева |  |  |  |  |
| 28 | ООО «Гранд-мастер» | Частная собственность |  | 34 | 36 | 38 |
| 29 | ООО «Прогресс» | Частная собственность |  | 1 | 2 | 3 |
|  | ИТОГО : |  |  | 35 | 38 | 41 |
|  | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |  |  |  |  |
| 30 | ООО «Красносельский маслосырзавод» | Частная собственность | 22753 | 36 | 38 | 40 |
|  | ИТОГО : |  |  | 36 | 38 | 40 |
|  | Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |  |  |  |  |
| 31 | ОГУ Редакция газеты Красное Приволжье | Государственная собственность |  | 15 | 15 | 15 |
|  | ИТОГО : |  |  | 15 | 15 | 15 |
|  | Текстильное и швейное производство |  |  |  |  |
| 32 | МП БОН муниципальное предприятие бытового обслуживания населения | Муниципальная Собственность | 1076 | 23 | 23 | 25 |
|  | ИТОГО : |  |  | 23 | 23 | 25 |
|  | Итого по обрабатывающим производствам | 3183/1941 | 2054 | 2144 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ : | 3325/2083 | 2200 | 2300 |

# 3.3.Строительный комплекс

В поселке Красное-на-Волге работают  5 строительно-монтажных предприятий с численностью 73чел;  это 2,22% от общего количества работающих в экономике посёлка

( от 3820 чел.). Самым крупным предприятием  было ГПКО «Красносельское  ДЭП-5» – 55 чел., это 78% от общего количества кадров в строительстве. Объем выполненных  строительно-монтажных работ за 2008  год составил   17372 тыс. руб. повышение выполненных работ составило  к 2007  в 1.96 раза . Основной объем выполненных работ приходится  на жилищно-гражданское  строительство. За 2008 год было введено 4,090 тыс.м2 жилых домов; за 2007 год – 2,994 тыс.м2 жилых домов.  ГПКО «Красносельское  ДЭП-5» реформировано путём объединения с ГПКО «Костромское ДЭП-3» В настоящее время это Красносельский мастерский участок «Костромского ДЭП-3».

Согласно данным, представленным территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Костромской области (Костромастат), за 3 года численность работников, занятых  в строительных организациях,  не зарегистрирована. Однако по собранным сведениям с предприятий за 2008г. в строительных организациях трудилось 73 чел.

На ближайшую перспективу  намечается небольшой рост  объемов производимой продукции.На расчетный период с учетом технического перевооружения и дальнейшего развития предприятий численность составит  80человек, на 1 очередь ­ 76 чел.

Ниже приводится титульный список строительно-монтажных предприятий  поселка Красное-на-Волге (таблица 3.2-1).

Таблица 3.3-1. Численность строительно-монтажных организаций

| №/п | Наименование предприятия | Форма Собствен ности | Объём произво- димой продук- ции, тыс.руб. 2008г. | Численность промышленно-производственного персонала, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008. | 2020г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Вымпел» | Частная собственность |  | 15 | 16 | 17 |
| 2 | ООО «СервисСтрой» | Частная собственность |  | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ГПКО «Красносельское ДЭП-5» | Государственная |  | 55 | 57 | 60 |
| 4 | ООО «Стройпрактик» | Частная собственность |  | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ООО «Стройсервис» | Частная собственность |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого : |  |  | 73 | 76 | 80 |

# 3.4.Внешний транспорт

Внешней автодорожной  связью поселка Красное-на-Волге с областью является  дорога общего пользования межмуниципального значения «Кострома – Красное-на-Волге» протяженностью 36км. Железнодорожный, водный и авиа – транспорт отсутствует и в перспективе их развитие не намечается.

Возрастут перевозки на автомобильном транспорте. Общая численность кадров, занятых на транспорте в настоящее время ­ 7  чел., на проектный срок и 1 очередь ­ 10 чел.

# 3.5.Малое предпринимательство

Малое предпринимательство это резерв развития экономики поселка.

Перспективы развития данного направления жизнедеятельности  района определены в мероприятиях  программы по экономическому развитию.

В перспективе  до 2020 года удельный вес занятых в сфере  производства в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике планируется 38% . Объем оборотов денежных средств на малых и средних предприятиях к 2020  году  увеличится в 1.2 раза к оборотам в 2008 году. Соответственно и поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего  предпринимательства  по специальным налоговым режимам  увеличатся в собственных доходах бюджета  района увеличатся  в 1,15 раза.

Развитие экономики поселка  должно быть тесно связано с возможностями малого бизнеса. На расчетный период с учетом дальнейшего развития малых предприятий в сфере производства  численность составит  455человек, на 1 очередь ­ 410чел.

# 3.6.Туризм и рекреации

Развитие туризма  - это одно из важных направлений реализации историко-культурного и туристического потенциала. В стратегии социально-экономического развития в поселке Красное-на-Волге  на период  2010-2030 годы одной из основных точек роста экономики поселка должно быть определено  развитие туристической отрасли, как дополнительного источника поступления денежных средств в бюджет, улучшение инвестиционной привлекательности поселка, создание  новых рабочих мест и  условий для развития малого предпринимательства, улучшение и развитие инфраструктуры городского поселения.

Городское поселение посёлок Красное-на-Волге является административным центром района, обладающего большим туристским и рекреационным ресурсом. На территории района расположено множество памятников археологии, архитектуры, истории и культуры. Все они представляют интерес для интенсивного развития туристкой отрасли хозяйства, способной привлечь значительные инвестиции в посёлковый и районный бюджеты, способствовать реконструкции городской и районной инфраструктуры, стать дополнительным важным источником пополнения  бюджета.  В посёлке имеются следующие объекты туристической привлекательности:

- Музей ювелирного и народно-прикладного искусства;

- Ассортиментный кабинет ОАО “Красносельский ювелирпром”;

- Музей Красносельского училища художественной обработки металлов;

- Центральная (Красная) площадь посёлка с окружающей исторической  застройкой.

Для размещения туристов в посёлке  работает гостиница “Алмаз” на 16 мест. Городское поселение имеет охранную зону в исторической  центральной части посёлка, совмещенную с границей регулирования застройки. В охранную зону входят  территории начала  четырех улиц. Вся береговая территория, “косы” и прибрежные острова реки Волги, в границах поселка,  предусматриваются под размещение рекреационной зоны. Рекреационная зона является местом отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий и обеспечения широкого спектра услуг не только местному населению, но и туристическим потокам.

# 3.7.Прогноз экономического развития

По результатам анализа социально-экономического развития в поселке Красное на Волге  можно определить наиболее значимые проблемы, кроме демографических проблем, это,  модернизация и тех. перевооружение  предприятий ювелирной отрасли.

Развитие экономического потенциала поселка Красное на Волге  напрямую взаимоувязано с активностью протекающих в нем инвестиционных процессов. Однако состояние предпринимательского климата в Костромской области и, особенно, в таком малочисленных поселках, нельзя считать привлекательным. Причин тому много, свою роль в этом  играют некоторые изменения  в экономической политике страны и кризис, ослабление налоговой базы, и как следствие -  хронический дефицит бюджета. Однако мероприятия,  прописанных в областных и районных программах социально-экономического развития,  принятые  за основу  администрацией области и  которые коснулись всех муниципальных образований, дают надежду на то,  что сельские поселения  области будут развиваться.

На основе  проекта по стратегии экономического  развития Костромской области до 2030г. Красносельский  муниципальный  район (в т.ч. городское поселение, как составная часть района)  должен развиваться как: - район  с многопрофильной экономикой, интегрированной в российскую и международную экономику; - район  с  многоотраслевой промышленностью и сельским хозяйством.

Для успешного развития  поселка Красное на Волге  и осуществления  намеченных целей,  администрации Красносельского муниципального района необходимо иметь комплексную  программу, включающую в себя четкие, подробные подпрограммы перспективного социально-экономического развития всей инфраструктуры района.

В качестве стратегических ориентиров устойчивого развития  поселка Красное-на-Волге  определены следующие:

- создание безопасной экологически и благоприятной для проживания, труда и отдыха среды;

- сохранение и развитие многофункционального  социально-экономического профиля поселка   – дальнейшее формирование поселка Красное на Волге  как  промышленного, образовательного и культурного районного центра , открытого для инвестиций, кооперации и культурных контактов;

- создание в поселке условий с последующим стимулированием к развитию  по финансово-кредитной деятельности, административным функциям, торговле, образованию, здравоохранению, комплексу учреждений культуры и спорта;

- стимулирование развития в поселке  инновационных видов деятельности, конкурентоспособных в условиях современной экономики;

- сохранение промышленного потенциала поселка с реструктуризацией  и технической модернизацией  производств, повышение эффективности деятельности существующих предприятий и создание новых.

Создание условий для устойчивого, стабильного развития  поселка  в сочетании с обеспечением благоприятной среды жизнедеятельности для населения  -  является основной стратегической целью развития  поселка  Красное на Волге .

Жилищно-коммунальное хозяйство.

К 2030 году  жилищно-коммунальное хозяйство посёлка Красное-на-Волге должно существенно претерпеть модернизацию, расширение и реконструкцию. Для этого необходимо провести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения,  тепловых сетей, очистных сооружений, подстанций, котельных, а также осуществить строительство водозаборных сооружений и насосных станций,  строительство дорог. Администрация посёлка уже сегодня занимается вопросами газификации города и района, с учетом которых на перспективу до 2030 года  можно перевести угольные котельные на газ, что решит проблему качества предоставления коммунальных услуг и улучшит экологию города.

Кроме инженерных сетей, в посёлке остро стоит вопрос по сносу ветхих и аварийных жилых домов. По данным администрации, на территории поселка размещено 60 таких домов общей площадью 4,01 тыс. м2.

Градостроительная политика.

Градостроительная политика будет осуществляться согласно генерального плана городского поселения и «Правилам землепользования и застройки». Согласно муниципальным программам  сформированы земельные участки под застройку малоэтажными домами в районе  микрорайона “Кролиха”, в северной части посёлка вдоль объездной дороги и  др.

# 4. НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

# 4.1. Прогноз численности населения

Население п. Красное-на-Волге , как и в подавляющем большинстве  российских  городов, в последние годы постоянно сокращается. Эта тенденция, судя по всему, сохранится на некоторое время и в будущем, чему способствуют особенности демографической ситуации поселка:

-  это низкий современный удельный вес детей (16,92%) и высокая доля лиц пенсионного возраста (22,67%), что позволяет отнести такую возрастную структуру к регрессивному типу, при котором численность населения ( без принятия крайне необходимых государственных и региональных стимулирующих мер) может только сокращаться;

- это стойкие многолетние отрицательные показатели естественного  движения населения.

Как показывает опыт экономически развитых стран, для улучшения демографической ситуации необходима разработка и реализация комплекса мер федерального, регионального и поселкового уровней по стимулированию рождаемости и улучшению общей экономической ситуации в поселке и регионе.

При условии улучшения показателей рождаемости, согласно государственной программе поддержки материнства,  и миграционного прироста, т.е. привлечения лиц трудоспособного возраста из поселений района и областного центра и закрепления их на постоянное место жительства, через предоставление жилья и земли ,  так как уже на 1.01.2009г. в поселок приезжают на работу 1242 чел., демографическая ситуация  в п. Красное-на-Волге   должна измениться  -  прогнозируемый  рост  уровня рождаемости  будет превышать  уровень смертности, начиная с 2020 года. Население п. Красное-на-Волге   на 1.01.2009г. составило 7797 человек.

Расчет перспективной численности населения производится по методу трудового баланса, основанного на установлении определенных соотношений между различными группами населения посёлка. При рассмотрении прогнозной численности населения п. Красное-на-Волге   на 2020г. с администрацией города был согласован вариант с численностью 8,9 тыс.чел.  ;  на  2030 год – 10 тыс.чел. Этот вариант принят  с учетом реальных демографических процессов, государственных программ , идущих как в стране в целом, так и в п. Красное-на-Волге   в частности

При определении трудовых ресурсов  из общей численности населения в трудоспособном  возрасте исключены следующие группы населения не участвующие в общественном производстве:

- лица, в трудоспособном возрасте занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, в т.ч. безработные;

- неработающие инвалиды в трудоспособном возрасте;

На расчетный период согласно полученным данным и приведенным расчетам численность населения составит:

- в градообразующих отраслях  в 2020 г.- 3,797 т.чел.,  в 2030 –4,498 т.чел.;

- учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся  с отрывом от производства в 2020г. – 0,178 т.чел., в 2030г. – 0,190 т.чел.;

- в обслуживающих отраслях для расчета принято в процента:  в 2020г. -  21,96%;  в 2030г.- 22%;

Таблица 4.1-1.   Трудовая структура населения п. Красное-на-Волге, чел./%

| № | Категории населения | на 1.01. 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (А) Градообразующая группа населения | (4124) 2882/36,96 | 3797/42,66 | 4498/44,98 |
| 2. | (Б) Обслуживающая группа населения | 1938/24,86 | 1954/21,96 | 2200/22 |
| 3. | Несамодеятельная группа населения | 2977/38,18 | 3149/35,38 | 3302/33,02 |
| 4. | Всего | 7797/100 | 8900/100 | 10000/100 |

Примечания:

- Численность обслуживающей группы населения принята на 2020 г. и на 2030г. в процентном отношении к расчетному населению без учета населения занятого в малом бизнесе, но с прогнозом роста численности этой группы населения.

- Численность градообразующей группы населения на 2020 г. и на 2030 г. принята по прогнозам, предоставленным предприятиями, учреждениями и организациями.

Трудовая структура населения п. Красное-на-Волге   на 1.01. 2009 года

Рисунок № 13. Трудовая структура населения.

Учитывая выше указанные факторы, численность населения п. Красное-на-Волге, на 1 очередь была принята – 8,9 тыс. человек, на расчетный срок – 10 тыс. человек.

# 5. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.

# 5.1. Основные направления градостроительного развития городского поселения посёлка Красное-на-Волге

# 5.1.1. Анализ основных проблемных планировочных ситуаций

- Разделение территории посёлка на 2 части р. Дмиха. Берега не благоустроены, заболочены, стихийно зарастают кустарником и деревьями.

- Концентрация общественно-деловых и торговых функций в центральной части посёлка.

- В процессе застройки исторического центра не ведется мониторинг, не разработан план мероприятий по реконструкции территорий.

- Недостаточное озеленение и благоустройство районов жилой  застройки, низкая обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования. Отсутствие обустройства жилых улиц на окраинах посёлка.

- Нет благоустроенной, озелененной зоны отдыха на берегу реки Волги для жителей посёлка и  удобных подъездов и  подходов к ней.

- Наличие ветхого и аварийного жилого фонда составляет 1,0 % от общего жилого фонда посёлка.

- Отсутствие информации по перспективному развитию предприятий градообразующих отраслей.

- Изменение структуры мест приложения труда – разуплотнение крупных промышленных предприятий, формирование дисперсной структуры мелких предприятий и офисов.

- Часть жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры располагаются на территориях с неблагоприятной экологической ситуацией в пределах санитарно-защитных зон от промышленно-коммунальных предприятий.

- Нет чёткого градостроительного зонирования зон усадебной, секционной и исторической застройки.

11. Сложившаяся дорожно-уличная сеть вполне справляется с возложенными функциями: обеспечивает связи между отдельными частями населенного пункта и с внешними дорогами, улицы и дороги требуют дальнейшего обустройства для удобства пешеходов и водителей автотранспорта.

12. Отсутствие озеленённых и благоустроенных санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных  объектов.

13. Вся свободная территория пригодная под жилую застройку практически занята потенциальными застройщиками. В настоящее время существует острая необходимость расширения границ городского поселения.

# 5.1.2. Проектные решения

Исторические поселения – опорные центры географии культуры в регионах. Эти населенные пункты - своеобразная часть мирового культурного наследия и поэтому заслу- живают самого «бережного отношения».

При развитии данного типа поселений необходимо учитывать их исторические осо- бенности: сохранившуюся планировочную структуру, историческую застройку и компози- цию ландшафта, а также нематериальные характеристики.

Определение исторического поселения включает показатели материальной ценности среды, включающей следующие элементы:

-здания, сооружения, различные архитектурные формы;

-планировочный каркас поселения с элементами дорегулярной и регулярной планировоч- ной структуры, системой площадей, исторической парцелляцией земельных участков;

-открытые незастроенные пространства, элементы ландшафта, ценные своей сомасштаб- ностью и целостностью.

Одной из основных угроз историческим поселениям является практика бесконтроль- ной перестройки старых зданий, получившая в последнее время широкое распространение в различных регионах России. В ходе такой перестройки, как правило, искажается силуэт здания в результате изменения формы крыши (например, устройства мансарды), меняются его габариты в результате появления пристроек, изменяется композиция фасадов из-за растёски и перебивки проемов и уничтожается фасадный декор. Вследствие такой перестройки здание физически сохраняется, но теряет все или большинство признаков, которые и делают его исторически ценным градоформирующим объектом. Наибольшую угрозу для исторических поселений представляет массовая утрата фасадного декора в ходе упомянутых перестроек.

Именно исторически ценные градоформирующие объекты фиксируют ценную пла- нировку и своим масштабом и архитектурным обликом не нарушают характера историче- ской среды.

На территории исторических поселений устанавливаются особые требования к ис- пользованию и содержанию зданий и земельных участков, целью которых является сохра- нение исторического наследия, регенерация исторической, градостроительной и природной среды, обеспечение физической сохранности его ценностной структуры (предмета охраны) и её максимальной репрезентации, обеспечение эффективного функционирования террито- рии в современных условиях.

Градостроительная деятельность в историческом поселении подлежит особому регу- лированию в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде- ральным законом № 73-ФЗ и законодательством субъектов Российской Федерации в сфере культуры, охраны памятников и градостроительной политики.

Кроме того, необходимо разработать проект границ территории, предмета охраны, а также режимов и регламентов для территории исторического поселения регионального значения пгт Красное-на-Волге в срок до 2025 г.

Основной концепцией развития посёлка является формирование целостной градостроительной структуры  среды.  Генеральным планом предлагаются  следующие принципы развития посёлка:

- Сохранение и развитие системы  магистральных улиц (ул. Советской, Ленина, К.Либкнехта и Луночарского), объединяющей все районы посёлка.

- Совмещение существующей объездной дороги с улицей городского значения.

- Благоустройство берегов р. Дмиха в жилой зоне, строительство 3-х автопешеходных мостов в продолжении пробиваемых улиц.

- В рамках благоустройства р. Дмиха предусматривается: берегоукрепительные работы, профилирование; регулирование (выправление / спрямление), формирование  нового русла; расчистка и частично дноуглубление  русла; подсыпка заболоченных участков прибрежных территории; устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

Предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство прудов: расчистка дна от ила и древено-кустарниковой растительности; укрепление береговых откосов; посадка зеленых насаждений, посев трав; устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

- Реконструкция исторического центра на основе использования отечественного опыта введения градостроительных регламентов, помогающих создать целостный, функционально разнообразный, эстетический выразительный и привлекательный образ с. Красное-на-Волге.

- Создание 2-х подцентров районного значения в месте пересечения ул. Ленина и существующей объездной дороги и на ул. Советской в районе нового торгового центра.

- Снос и реконструкция ветхого и аварийного  жилого фонда.

- Строительство нового жилья вести на свободных территориях. Т.к. свободной земли в существующих границах практически нет, генеральным планом предлагается изменение границ городского поселения в сторону увеличения в северном (33,4га), восточном (34,0га) и западном (72,1га) направлениях. Занимаемые земли в настоящее время являются землями сельхозначения.

- Благоустройство существующих парковых территорий, создание рекреационной зоны на берегу р. Волги с изменением существующей границы городского поселения в южном направлении (всего 324,6га, в т.ч. земли с/х назначения – 107,8га), строительство спортивно-оздоровительного  комплекса.

- Проектом предполагается вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон промпредприятий и коммунально-складских территорий.

- Озеленение санитарно-защитных зон  промышленных и коммунально-складских предприятий.

- Размещение и строительство новых промышленных предприятий предполагается в районе бывшей птицефабрики.

# 5.2.Организация зелёных насаждений

По природным условиям территория района относится к лесной зоне, подзоне южной тайги. Растительность описываемого района характерна наибольшим богатством видов и разнообразием древесных пород, а также преобладанием лиственных насаждений над хвойными.

Наряду с основными лесообразующими породами сосной обыкновенной, сосной сибирской, березой бородавчатой и березой пушистой, елью европейской, осиной, ольхой серой и ольхой черной встречаются: лиственница Сукачева и лиственница сибирская, пихта, липа медоносная, дуб семенной, дуб порослевой.

Основной зелёный фон посёлка составляют насаждения  индивидуальных участков и уличные рядовые древесно-кустарниковые посадки. К юго-западной границе посёлка, в районе нового кладбища, подходит лесной массив.

Зелёные насаждения общего пользования  представлены детским парком, двумя скверами на Красной площади и липовым садом на улице Садовой. Общая площадь зелёных насаждений общего пользования  составляет 4 га, т.е. на 1 жителя посёлка приходится–5,1м2, что явно ниже нормативного значения (280м2).

В целях охраны окружающей среды, необходимо создавать зеленые защитные зоны от промпредприятий, расположенных в зоне жилой и общественной застройки  и почвоукрепительные насаждения на надпойменной террасе речки Дмиха.

Проектом предусматривается создание  общепоселкового парка в южной островной части посёлка с размещением многофункционального комплекса спортивных сооружений, сооружений для активного отдыха и развлечений. Островная, живописная часть посёлка, отводимая под парк, дополнится высадкой лиственных и хвойных декоративных деревьев и кустарников, разбивкой цветочных клумб и рабаток, сооружением пешеходных дорожек с плиточным покрытием, переходными мостиками через заливы, постройкой легких павильонов и беседок, причалов и пирсов для прогулочных катеров и лодок.

На расчётный срок предусматривается  озеленение санитарно-защитных зон всех промышленных и коммунально-складских территорий, а также озеленение  территорий детских учреждений, физкультурно-спортивных сооружений, улиц и дорог, благоустройство и озеленение поймы ручья Дмиха. Весь этот комплекс мероприятий по озеленению территории посёлка создаст единую систему озеленения городского поселения.

Площадь зелёных насаждений общего пользования на расчётный срок  должна составить 64,9га (в т.ч. на 1-ую очередь 35,9га) обеспеченность – 60,0 м2/чел. (в т.ч. на 1-ую очередь 40м2/чел.).

# 5.3. Жилой фонд. Расчёт объёмов нового жилищного строительства.

Главной задачей жилищной политики города является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи генеральным планом предлагается:

- довести среднюю обеспеченность общей площади на  человека на 1-ую очередь до 30,0 м2 и 31 м2 – на расчетный срок;

- снос ветхого и аварийного жилого фонда;

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

- предусмотреть строительство жилых домов различных типов с приусадебными участками  для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Расчет объемов нового жилищного строительства.

Общая убыль жилищного фонда

- по техническому состоянию 		–4,01 тыс.м2

- по организации СЗЗ, перевод в нежилое 	–12,0 тыс.м2.

Жилищный фонд за последние 10 лет увеличился всего на 17,764 тыс.м2.

В настоящее время темпы строительства жилья незначительны. За период 2000-2008гг. в поселке осуществлялось лишь индивидуальное жилищное строительство в среднем около 2,0 тыс. м2 в год. Жилищная обеспеченность на одного человека составит 30,0 м2  на I очередь и 31,0 м2 - на расчётный срок.

Таблица 5.3-1 Прогноз убыли жилищного фонда п.Красное-на-Волге на 1-ю очередь и расчетный срок

| № п/п |  | Ед. измерений | 1-я очередь (2020г. | % | Расчетный срок (2030г.) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Убыль жилищного фонда по физическому износу |
|  | Всего: | тыс. м2 | 2,01 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| Убыль жилищного фонда находящегося в СЗЗ |
|  | Всего: | тыс. м2 | - | - | 12,0 |  |

Проектом объем нового жилищного строительства на 1 очередь (до 2020г.) определен в размере 75,3 тыс.м2, в т. ч.

- 73,3 тыс. м2 – новое строительство, на свободных территориях;

- 2,01 тыс. м2 – реконструкция, на существующих участках.

На расчетный срок (до 2030г.) —определен в размере 88,3 тыс. м2, в т. ч.

- 74,3 тыс. м2 – новое строительство на свободных территориях;

-2,0 тыс. м2 – реконструкция, на существующих участках;

-12 тыс. м2 – замена жилого фонда находящегося СЗЗ.

Индивидуальное жилищное строительство на 1-ю очередь и расчётный срок составит  — 100%.

Новое строительство будет вестись на свободной территории в северной и восточной части посёлка, а также в центральной части, за счет реконструкции и сноса аварийной деревянной застройки.

Ниже в таблице приводится укрупненный расчёт  объёма нового жилищного строительства и требуемые территории на расчетный срок и I очередь строительства

Таблица 5.3-2. Укрупненный расчёт  объёма нового жилищного строительства и требуемые территории на расчетный срок и I очередь строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I очередь (2020г.) | Расч. срок (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 8,9 | 10,0 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м2 | 30 | 31 |
| 3. | Требуемый жилой фонд на начало периода (округлённо) | тыс. м2 | 274,5 | 310,3 |
| 4. | Сущ. жилой фонд на начало периода | тыс. м2 | 202,9 | 198,9 |
| 5. | Убыль жилого фонда (за период) | тыс. м2 | 4,01 | 12,0 |
| 6. | Сущ. сохраняемый жилой фонд (на конец периода) | тыс. м2 | 198,9 | 186,9 |
| 7. | Объём нового жилищного строительства, всего, на конец периода | тыс. м2 | 40,5 | 43,26 |
| 8. | Среднегодовой объем нового строительства | тыс. м2 | 4,05 | 4,3 |
| 9. | Территория для размещения нового строительства (с участками 10 соток) | га | 71,3 | 88,3 |

# 5.4. Социальная инфраструктура

# 5.4.1. Образование и воспитание

Образовательная система п.Красное-на-Волге – совокупность общеобразовательных и воспитательных учреждений, призванных удовлетворить запросы горожан и хозяйственного комплекса города в образовательных услугах и качественном специальном образовании. Структура образовательных учреждений состоит из:

- учреждений детского дошкольного образования;

- общеобразовательных школьных учебных заведений;

- учреждений внешкольного образования;

- учреждений начального профессионального образования.

Детские дошкольные учреждения.

В настоящее время в посёлке работают 4 детских дошкольных учреждения, с общим числом мест –579. Общее количество детей дошкольного возраста в посёлке составляет 658 человек. Расчётный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями принимаем 85%. Т.о. в настоящее время число мест детских дошкольных учреждений (579мест) превышает расчётное (559мест) на 20 мест.

По нормам на 1-ю очередь требуется 605 мест, на расчетный срок – 640 мест.

Таблица 5.4.1-1. Перечень детских дошкольных учреждений

| №п/п | Наименование детских дошкольных учреждений | Адрес | Кол-во мест | Здания, требующие ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детсад №1”Солнышко” | ул. Советская, д. 24а | 270 |  |
|  | Детсад №2 | ул. Заводская, д.5 | 90 |  |
|  | Детсад №3 «Рассвет» | ул. Песочная, д. 20 | 109 |  |
|  | Детсад №4 | ул. Луначарского, д.10 | 110 | Капремонт |

На 1 очередь требуется строительство нового детсада на 25 мест, а на расчетный срок - строительство детского сада ещё на 35 мест. На расчетный срок планируется построить плавательный бассейн в детском саду «Солнышко».

Общеобразовательные школы

На территории поселения расположены 2 общеобразовательные школы. Для ведения образовательно-воспитательного процесса школы оборудованы необходимым количеством учебных кабинетов, имеются библиотеки, пищеблоки, спортивные залы и площадки. Школы имеют лицензии на образовательную деятельность, свидетельства о государственной аккредитации, уставы и программы развития, укомплектованы педагогическими кадрами. Расчетный норматив для общеобразовательных школ в настоящее время составляет 100 мест на 1000 жителей. Фактическая обеспеченность – 121 место на 1 тыс. жителей или всего 1210 места. В настоящее время общеобразовательные школы посещают –  932 ученика. Избыток мест составляет – 278. На расчетный срок количество мест должно быть – 950(750+200 из близлежащих деревень), на 1-ю очередь – 912 (712+200 из близлежащих деревень). Т.о. избыток мест в общеобразовательных школах будет  на 1-ую очередь 298, а  на расчётный – 260. Т.о. строительства дополнительных школьных мест на 1-ую очередь и расчётный срок не требуется.

Таблица 5.4.1-2. Перечень общеобразовательных школ

| № п/п | Наименование | Адрес | Вместимость, мест | Кол-во уч-ся | Численность педагогов | Требует (капитальный ремонт, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя школа | ул. Ленина, д.44 А | 960 | 633 | 38 |  |
|  | Основная школа | ул.Луначарского, 14д. ул. Советская, д.8 | 250 | 299 | 20 | Кап. ремонт |

Учреждения внешкольного образования

Внешкольное образование представлено центром детского творчества, музыкальной школой на 120 мест, художественной школой на 120 мест.

Учреждения начального профессионального образования

Начальное профессиональное образование представляет профессионально-техническое училище, в котором в 2009г. обучалось 57 учащихся  и  ФГОУ СПО Красносельское училище художественной обработки металлов на 200 учащихся.

# 5.4.2. Здравоохранение

В сфере здравоохранения, как одной из приоритетных сфер социального обеспечения, следует проводить четкую административную политику местных органов управления по содействию развития посёлка, подтверждающего высокое качество жизни населения соответствующим уровнем предоставляемых медицинских услуг.

- Городское поселение посёлок Красное-на-Волге имеет развитую инфраструктуру здравоохранения. В посёлке функционирует Центральная районная больница (ЦРБ) на 135 коек, обслуживающая помимо жителей города, все населенные пункты Красносельского района. Кроме ЦРБ, в городе работает амбулаторно-поликлиническое учреждение на 146 посещений в смену, 4 аптеки, станция скорой медицинской помощи.

Основной задачей здравоохранения является медицинское обслуживание населения в медицинских пунктах, поликлинике, больнице, с постоянным повышением качества лечения. Для этого необходимо обеспечить учреждения здравоохранения современным диагностическим и лечебным оборудованием, укомплектовать их недостающими специалистами.

# 5.4.3. Культура

Городское поселение посёлок Красное-на-Волге, имея интересную историю и являясь центром Красносельского района, обладает определенным культурным потенциалом. Это подтверждено и наличием на его территории учреждений культуры и искусства. Главной целью сферы культуры города является предоставление жителям возможности получения необходимых благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Основными учреждениями культуры посёлка в настоящее время являются:

-    дом культуры Администрации городского поселения с залом на 400 посадочных мест; - киновидеообъединение и молодежный центр «Волга» на 400 мест; - центр досуга на 400 мест; - детская художественная школа на 120 мест; - центр детского творчества; - детская музыкальная школа на 120 мест; - музей ювелирного искусства;  - центральная  районная  библиотека  – 29,10 тыс. книг; - библиотека детская– 16,20 тыс. книг. Всего библиотечный фонд городского поселения составляет 45303 тыс. экземпляров.

Современное развитие сферы культуры должно идти не только по пути популяризации домов культуры, которые сегодня уже являются самостоятельными экономически эффективными объектами (источник дохода – регулярные платные дискотеки, круглосуточные бары).

Важным направлением должно стать просвещение населения в истории своего района, повышение исторической и культурной грамотности.

Для этого рекомендуется создание центра по организации регулярных школьных и других туристических экскурсий по району и посёлку. Этот центр может в будущем координировать туристскую и рекреационную деятельность на территории Красносельского района.

# 5.4.4. Физкультура и спорт

В настоящее время спортивные сооружения в посёлке представлены стадионом по 
ул. Советская с трибунами и футбольным полем, стандартной волейбольной площадкой, спортплощадкой для игры в пляжный волейбол, школьным стадионом на ул. Ленина, спортплощадкой училища художественной обработки металлов.

В посёлке работает 7 спортивных залов. В том числе 2 спортивных зала училища художественной обработки металлов, спортзал ГОУ НПО профессионального училища №30, 2 муниципальных спортивных зала, спортивный зал Муниципального учреждения физической  культуры и спорта “Детско-юношеский спортклуб ювелир” С 2005 года в посёлке существует спортивно-технический клуб “Ювелир” с мототрассой (2,5га). Кроме выше перечисленных, спортивные залы имеются в общеобразовательных школах. Кроме того при средней школе и училища обработки металлов имеются стрелковые тиры.

До 2020г. намечается строительство многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса с ледовой ареной в районе вновь организуемой рекреационной зоны на берегу р. Волги.

# 5.4.5. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Торговля п. Красное-на-Волгег является одной из ведущих отраслей экономики, которая работает и приносит в бюджет прибыль. По состоянию на 01.01.2009г. на территории городского поселения работало 22 объекта розничной торговли и общественного питания общей площадью 1840 м2, один торговый центр общей площадью 5757,3 м2, 36 торговых павильонов с площадью торговых залов 890 м2, 8 торговых киосков, 3 аптеки с общей площадью торговых залов 67 м2, почтовое отделение.

В посёлке существует рынок на 100 торговых мест. Общая площадь предприятий торговли составляет –8487,3м2 (в т.ч. 2760м2 - предприятия общественного питания), т.е. на 1 тыс. человек приходится 734м2, а нормируемая площадь составляет – 280,0м2.

Оборот торговли постоянно увеличивается, так в 2008г. он вырос на 3,2% к 2007г.

Увеличивается  объём платных услуг населению, рост составил 14-15% в год.

Увеличение числа предприятий торговли и услуг, положительно влияет на увеличение поступлений в доходную часть бюджета.

Основным направлением развития торговли и общественного питания станет дальнейшее увеличение количества предприятий и их суммарного торгового оборота. Согласно   «Прогнозу социально-экономического развития Красносельского муниципального района.» объём розничной  торговли запланировано увеличить до 568,3 млн.руб. Намечается расширение сети розничной торговли, за счёт строительства новых предприятий торговли и общественного питания. На 1-ую очередь  предлагается строительство небольшого торгового центра торговой площадью 500 квадратных метра на пересечении улицы Ленина и объездной дороги.  Также планируется увеличить объём платных услуг до 139,2 млн. рублей за счёт организованного обеспечения населения бытовыми услугами: парикмахерскими, ателье, ремонтными мастерскими.

По нормам (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение № 7) учреждения обслуживания делятся на 2 части:

- предприятия обслуживания местного значения, объекты микрорайонного  и районного обслуживания населения жилых районов;

- предприятия обслуживания общегородского значения, включающего объекты городского центра, его подцентров для обслуживания  всего населения городского поселения.

В первую очередь учреждения обслуживания размещаются на главных улицах посёлка и  в его центре. На территории рынка предлагается вести торговлю сельскохозяйственной продукцией.

Проектом предусматривается выделение территории под строительство общественно- торгового центра в районе пересечения ул. Ленина с объездной дорогой.

Учреждения бытового обслуживания

В 90-х годах, когда прекратила существование государственная структура бытового обслуживания, стали развиваться частные предприятия бытового обслуживания. Обеспеченность учреждениями обслуживания, рекомендуемой СНиП 2.07.01-89*, составляет 9 рабочих мест на 1 тыс. населения.

По видам услуг сеть предприятий развивается неравномерно. Наиболее развиты парикмахерские услуги, услуги по ремонту транспортных средств, банные услуги. Имеются также услуги по ремонту холодильников, телерадиоаппаратуры,  ремонту обуви и часов, ремонт и изготовление мебели, ритуальные услуги. Всего объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги – 26.

Предприятия бытового обслуживания, в основном, сосредоточены в центральном районе и в микрорайоне «Восточный». В проекте генерального плана предусматривается размещение объектов обслуживания по главным улицам посёлка и в общественно-торговом центре. Основным  направлением перспективного развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания станет дальнейшее увеличение количества предприятий и их суммарного торгового оборота.

# 5.4.6 Рекреация и туризм

Городское поселение посёлок Красное-на-Волге является административным центром района, обладающего большим туристским и рекреационным ресурсом. На территории района расположено множество памятников археологии, архитектуры, истории и культуры. Все они представляют интерес для интенсивного развития туристкой отрасли хозяйства, способной привлечь значительные инвестиции в посёлковый и районный бюджеты, способствовать реконструкции городской и районной инфраструктуры, стать дополнительным важным источником пополнения  бюджета.

Перечень градостроительных мероприятий, обеспечивающих обслуживание туристов и отдыхающих, характеристика объектов, обслуживающих как непосредственно туристов, так и отрасль в целом:

- Строительство гостиницы на 50-70 мест в центре п. Красное рядом с новым торговым центром.

- Строительство парка, пляжа и многофункционального спортивно-оздоровительного центра с ледовой ареной  на берегу р. Волга для отдыха, как местных жителей, так и гостей городского поселения.

- Создание центра для координации туристической деятельности на территории района, формирующего основные рекреационные потоки и координирующего деятельность туристских организаций в Красносельском районе.

- Организация туристского маршрута Кострома – Красное-на-Волге - паромная переправа – Сидоровское – Светочева Гора.

- Корректировка проекта охранных зон с установлением новых  границ и особого статуса их использования, паспортизация памятников культуры и археологии. Разработка границ территорий, предмета охраны, а также режимов и регламентов для территории исторического поселения регионального значения пос. Красное-на-Волге до 2030 года.

# 6.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

# 6.1. Цели по развитию объектов транспорта

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внутригородских, пригородных и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы поселка, обеспечивающей взаимодействие и взаимную дополняемость общественного и индивидуального транспорта, поселковых, пригородных и внешних транспортных систем, а также возможность альтернативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания.

# 6.2. Задачи по развитию объектов транспорта

# 6.2.1. Внешний транспорт

Стратегическим направлением развития внешнего транспорта является формирование транспортного узла на основе комплексного развития всех видов транспорта, терминального и складского хозяйства, систем информационного, телекоммуникационного и страхового сопровождения грузов на территории влияния транспортного узла.

# 6.2.2. Городской пассажирский транспорт

Обеспечение транспортных связей периферийных районов и зон массового жилищного строительства пассажирским транспортом высокой провозной способности с центром поселка, между собой, основными зонами размещения мест приложения труда.

Обеспечение приоритета в развитии и работе общественного транспорта перед индивидуальным транспортом.

# 6.2.3. Улично-дорожная сеть посёлка

Развитие улично-дорожной сети города с учетом прогнозируемого на расчетный срок Генерального плана увеличения уровня автомобилизации населения.

Обеспечение разгрузки центра посёлка, с отводом транзитного движения, созданием системы «перехватывающих» автостоянок у въездов в центр.

Создание полноценных магистральных связей районов массового жилищного строительства с центром посёлка, между собой и местами приложения труда.

Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности движения транспорта и пешеходов.

# 6.3.Мероприятия по развитию объектов транспорта

Современная уличная сеть посёлка, имеющая чёткую планировочную структуру, сохраняется и развивается в соответствии с современными требованиями и ростом количества автомобильного транспорта.

Проектом первой очереди предлагается:

- Выполнить капитальный ремонт асфальтовое покрытие и благоустройство улиц Советской, Ленина, Луначарского и Лбкнехта. Разработать проект и приступить к строительству магистрали соединяющей улицы Мелиоративную и Северную.

- Организовать функционирование поселкового пассажирского транспорта по 2 маршрутам. Установить остановочные павильоны, соответствующие современным требованиям эстетики, а также устройство остановочных площадок в соответствии со СНиП.

- Приступить к строительству 3-х железобетонных мостов через реку Дмиха и её притоков

Таблица 6.3-1. Мероприятия по развитию магистральной улично-дорожной сети и       транспортной инфраструктуры

| № | Наименование мероприятия | Един. измер. | Кол-во | Очередь стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт с заменой сущ.асфальтобетонного покрытия на новое ул. Советской от Центра (Красная площадь) до Птицефабрики | км | 2,5 | Iочередь |
|  | Капитальный ремонт с заменой сущ. асфальтобетонного покрытия на новое ул. Ленина от Центра (Красная площадь) до Объездной дороги | км | 1,9 | Iочередь |
|  | Капитальный ремонт с заменой сущ. асфальтобетонного покрытия на новое ул. К.Либкнехта от Центра (Красная площадь) до Объездной дороги | км | 1,6 | Iочередь |
|  | Капитальный ремонт с заменой сущ. асфальтобетонного покрытия на новое ул. Луначарского от Центра (Красная площадь) до Пристани | км | 2,0 | Iочередь |
|  | Соединение улиц Северной и Мелиоративной со строительством 3 мостов через р. Дмиха и её притоков | км | 1.0 | Iочередь, расч. срок |
|  | Ремонт жилых улиц с устройством асфальтобетонного покрытия | км | 95 | Iочередь, расч. срок |
|  | Строительство станции технического обслуживания автомобилей | объект | 1 | Расч. срок |
|  | Разработка проекта организации движения транспорта. | проект | 1 | Iочередь |
| ИТОГО: | км | 12,7 |  |
|  | объект | 1 |  |
|  | проект | 1 |  |

# 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

# 7.1.Водоснабжение

Первая очередь строительства­ до 2020 г.г.

Количество воды, необходимое п. Красное-на-Волге на хозяйственно-питьевые нужды, на первую очередь составляет    5450м3/сут, в том числе на технологические нужды промышленности – 1350 м3/сут., при этом,  обеспечение города чистой питьевой водой на первую очередь, намечается  за счет  использования существующих источников водоснабжения и строительства новых:

- Увеличение производительности комплекса водоснабжения из подземных источников месторождения «Красносельское» до 6 тыс. м3/сут:

- реконструкция 7-ми скважин с доведе6ием производительности до 600 м3/сут;

- расширение существующей станции водоподготовки и насосной станции II-го подъема с доведением производительности до 6000 м3/сут. Строительство 2-х резервуаров чистой воды с фильтрами поглотителями.

Проектом намечается прокладка 2-х новых магистральных водоводов Ø300 мм каждый взамен существующих Ø150 мм для подачи воды от насосных станций I-го подъема до станции обезжелезивания.

Проектом предусмотрена прокладка и реконструкция водопроводных сетей по улицам поселка.

По мере ввода скважин в эксплуатацию, проектом предлагается  все скважины, расположенные в черте города, перевести в  резервные, скважины не соответствующие номам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» затампонировать.

Расчетный срок – период 2020-2030 г.г.

Количество воды, необходимое п. Красное-на-Волге на хозяйственно-питьевые  нужды на расчетный срок составляет 6000,0 м3/сут., в том числе на технологические нужды промышленности – 1500 м3/сут.

После утверждения проекта Генерального плана необходимо разработать технический проект водоснабжения городского поселения, где будут скорректированы трассы магистральных водоводов и сетей с проведением гидравлического расчета.

Этапы реализации предложений и  перечень мероприятий по развитию сетей и объектов водоснабжения

Таблица 7.1-1. Мероприятия по развитию сетей и сооружений водопровода

п. Красное-на-Волге до 2020 г.

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изме- рения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширение и строительство водозаборных и водоочистных сооружений: |
| 1. | Комплекс водоснабжения из подземных источников месторождения «Красносельское» производительностью 6000м3/сут.: | тыс. м3/сут. | 6,0 (при разведанных запасах 10,40) |
| 1.1 | Реконструкция насосных станций над скважинами, с доведением производительности до Q= 600 м3/сут. каждая | шт. | 7 |
| 1.2 | Реконструкция станция водоподготовки | тыс. м3/сут. | 6,0 |
| 1.3 | Строительство станции обеззараживания | тыс. м3/сут. | 6,0 |
| 1.4 | Строительство резервуаров чистой воды с фильтрами-поглотителями | шт. | 2 |
| 1.5 | Реконструкция насосной станции II-го подъема | тыс. м3/сут. | 6,0 |
| 1.6 | Водоводы 2Ø300 мм | км | 1,2 |
| Водоводы |
| 1. | Реконструкция водоводов Ø100 мм | км | 18,0 |
| 2. | Строительство водоводов Ø 100 - 200 мм | км | 14,0 |

Таблица 7.1-2.  Мероприятия по развитию сетей и сооружений водопровода

п. Красное-на-Волге на период 2020 - 2030 г.г.

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоводы |
| 1. | Строительство водоводов Ø100-150 мм | км | 12,8 |

Таблица 7.1-5.   Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателей | Единица измерений | 01.01.2010 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | % | Всего | % | Всего | % |
| Водоснабжение |
|  | Водопотребление всего: | м³ /сут | 3090,00 |  | 5450 |  | 6000 |  |
|  | в том числе на хозяйственно – питьевые нужды | ( | 1890,00 |  | 4100 |  | 4500 |  |
|  | на производственные нужды | ( | 1210,00 |  | 1350 |  | 1500 |  |
|  | Производительность подземных водозаборных сооружений | м³ /сут | 2650,0* |  | 5450 |  | 6000 |  |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 396,3 |  | 612,3 |  | 600 |  |
|  | в том числе на хозяйственно – питьевые нужды | ( | 242,4 |  | 460,6 |  | 450 |  |
|  | Протяженность сетей | км | 30,1 |  | 45,3 |  | 58,1 |  |

*-данные по производительности подземных водозаборных сооружений без учета расхода воды из скважин

# 7.2.Хозяйственно-бытовая канализация

# 7.2.1.Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод

Первая очередь строительства­ до 2020г.

Количество сточных вод в п. Красное-на-Волге, поступающих в систему канализации на 1

очередь строительства, составляет  4520 м3/сут.

На первую очередь строительства, для улучшения работы сооружений и сетей водоотведения,  проектом предлагается:

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку (КОС) производительностью 5000 м3/сут..

- Строительство Главной канализационной насосной станции (ГНС) производительностью   250 м3/час.

- Строительство 2-х  новых напорных коллекторов Ø300 мм от ГНС до новой камеры гашения напора

- Строительство самотечного коллектора от камеры гашения до новых КОС, строительство нового выпуска очищенных стоков в р. Волга

- Строительство 3-х новых канализационных насосных станций

В соответствии с планировочными решениями по размещению новой жилой застройки, как на реконструируемых, так и на свободных территориях проектом предлагается следующая схема канализации городского поселения поселка Красное-на-Волге:

Бытовые стоки с территории поселка по  системе самотечных и напорных коллекторов от районных насосных станций перекачки поступают в главный канализационный  коллектор Ø400 мм, передающий стоки    на Главную канализационную насосную станцию (ГНС). От ГНС сточные воды по двум канализационным коллекторам Ø300 мм поступают на проектируемые очистные сооружения канализации.

Расчетный срок (период 2020-2030г. г.)

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации п. Красное-на-Волге  на расчетный срок – 4975 м3/сут.

На расчетный срок до 2030 г., согласно предлагаемой схеме поселковой  канализации, очистные сооружения должны принять все стоки поселка.

Для отвода  стоков  от новой жилой застройки намечается строительство новых канализационных  коллекторов Ø 150-Ø 250 мм  и двух канализационных насосных станций с двумя нитками напорных коллекторов.

### 7.2.2.  Этапы реализации предложений и перечень мероприятий по развитию 
сетей и объектов канализации

Таблица 7.2.2-1. Мероприятия по развитию сетей и сооружений канализации до 2020г.

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство канализационных сооружений |
| 1. | Строительство канализационных очистных сооружений на полную биологическую очистку | тыс. м3/сут. | 5,0 |
| 2. | Главная канализационная насосная станция (ГНС) | м3/час | 250 |
| 3. | КНС-1 Q= 40 м3/час | шт. | 1 |
| 4. | КНС-2 Q=45 м3/час | шт. | 1 |
| 5. | КНС-3 Q= 25 м3/час | шт. | 1 |
| Строительство коллекторов канализации |
| 1. | Канализационный коллектор Ø150 мм-500мм | км | 23,5 |
| 2. | Напорный коллектор 2Ø100 мм | км | 0,38 |
| 3. | Напорный коллектор 2Ø200 мм | км | 0,43+0,54 |
| 4. | Напорный коллектор 2Ø300 мм | км | 0,95 |
| 5. | Выпуск очищенных стоков (500 | км | 0,34 |

Таблица 7.2.2-2.   Мероприятия по развитию сетей и сооружений канализации

на период 2020г.-2030г.

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство канализационных сооружений |
|  | Строительство КНС-4 Q= 20 м3/час | шт. | 1 |
|  | Строительство КНС-5 Q= 10 м3/час | шт. | 1 |
| Строительство коллекторов канализации |
|  | Канализационный коллектор Ø150 мм-250мм | км | 11,35 |
|  | Напорный коллектор 2Ø100 мм | км | 0,46 |

После утверждения Генерального плана необходимо разработать технический проект канализования городского поселения Красное-на-Волге на всю перспективную территорию, а так же выполнить проект новых очистных сооружений на перспективный объем стоков с использованием новых технологий очистки.

Таблица 7.2.2-3.    Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателей | Единица измерений | 01.01.2010 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | % | Всего | % | Всего | % |
| Канализация |
|  | Общее поступление сточных вод | м3/сут | 2640,00 |  | 4665,0 |  | 4975,0 |  |
|  | в том числе хозяйственно – бытовые стоки | ( |  |  | 2910,0 |  | 3050,0 |  |
|  | производственные стоки | ( | 950,0 |  | 1055,0 |  | 1175,0 |  |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | ( | 1750,00 |  | 4700,00 |  | 5000,00 |  |
|  | Протяженность сетей | км | 30,10 |  | 56,24 |  | 68,05 |  |

# 7.3.Энергоснабжение

# 7.3.1.Электроснабжение

Электроснабжение п.Красное-на-Волге осуществляется от Федеральной Сетевой Компании Единой Энергетической Системы ( ОАО «ФСК ЕЭС»).

Передача электроэнергии потребителям производится по ЛЭП через головные трансформаторные подстанции напряжением 110/35/10кВ.

На въезде в п.Красное-на-Волге на территории Электрических сетей установлена подстанция «Красное» 110/35/10кВ с трансформаторами мощностью 2х16МВА.

Распределение электроэнергии производится по кабельным  и воздушным сетям 10 кВ через распределительные устройства и трансформаторные подстанции ТП общим количеством 68шт., единичной мощностью 10-630 кВт каждый.

Из всех трансформаторных подстанций:

- двухтрансформаторные подстанции - 10шт.

- однотрансформаторные подстанции - 58шт.

Установленная суммарная мощность обслуживающих трансформаторов - 23,068тыс.кВА (кроме Ювелирного Завода – 5260кВА и Птицефабрики – 2000кВА).

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Установленная трансформатор-ная мощность, МВА | Используемая потребителями мощность, в % от установленной мощности | Резерв мощности, который возможно использовать потребителями, в % от уст- ной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Красное» | 110/35/10 | 2х16 | 40 | 20 |
| Всего: | 2х16 |  |  |

Таблица 7.3.1-1. Показатели головной трансформаторной подстанции 110/35/10 кВ.

Таблица 7.3.1-2. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения.

| Год Показатель | 2007 год (на 1.01.2008г) | 2008 год (на 1.01.2009г) | 2009 год (на 1.01.2010г) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии, тыс.кВт.час, в том числе ЖКХ тыс.кВт.час в том числе промышленность тыс.кВт.час в том числе бюджет тыс.кВт.час в том числе население тыс.кВт.час в том числе прочие тыс.кВт.час | 28205 5894 6058 4587 7762 3904 | 28572 5597 8510 4356 7064 3045 | 29216 4836 9473 4247 7464 3196 |
| Население, тыс.чел. | 8057 | 7954 | 7797 |
| Потребление на 1 человека в год, кВт.час в том числе на коммунально- бытовые нужды кВт.час | 1694 731 | 1591 703 | 1577 620 |

Потребление электроэнергии на 1 человека в год в 2009 году составило -  1577 кВт.час, в том числе на коммунально-бытовые нужды – 620 кВт.час.

Источником покрытия электронагрузок  п.Красное-на-Волге является ФОРЭМ  (Федеральный оптовый рынок электрических мощностей)  Федеральной Сетевой Компании Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС») .

Источниками покрытия электронагрузок  п.Красное-на-Волге являются:

- ФОРЭМ  (Федеральный оптовый рынок электрических мощностей)  Федеральной Сетевой Компании Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Исходные данные представлены ОАО «Костромская сбытовая компания» 15.03.2010г, ОАО «Костромаэнерго» (Красносельский РЭС) от 01.03.2010г.

Анализ состояния и перечень мероприятий для надежного электроснабжения

п.Красное-на-Волге

Основным источником электроснабжения п.Красное-на-Волге является Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС»), которая закрывает потребность в электроэнергии.

За 3 года, с 2007г по 2009г, повышение потребления электроэнергии составило около 3,6%, с 28205 тыс.квт.ч до 29216 тыс.квт.ч за счёт повышения потребления электроэнергии промышленностью. При этом зафиксировано спад потребления электроэнергии на жилищно-коммунальные нужды и бюджет, который составляет около 18% и 7,4% соответственно.

В случае потребности в дополнительных электрических мощностях необходимую потребность возможно покрыть следующим источником:  от Федеральной Сетевой Компании Единой Энергетической Системы (ФСК ЕЭС)  через ФОРЭМ  (Федеральный оптовый рынок электрических мощностей).

Анализ существующих сетей и электрооборудования трансформаторных подстанций (220кВ – 0,4кВ) показал, что  их износ составляет около 45%. В связи с этим, необходима постепенная замена морально устаревающего и изнашивающегося электрооборудования. Поселок в настоящее время располагает достаточным электроэнергетическим потенциалом.

Покрытие энергетических нагрузок п.Красное-на-Волге на расчетный срок реализации генплана до 2030года  предусматривается от существующей трансформаторной подстанции ПС «Красное» 110/35/10 с трансформаторами 2х16 МВА.

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей.

С ростом застройки (жилой, общественно-деловой)  увеличится потребление  электроэнергии, на первую очередь к 2020 году -   до 11,56млн.кВт.ч/год  (запланированная численность населения 8900 чел.) и на расчётный срок  к 2030 году -  до 12,24 млн.квт.ч/год (запланированная численность населения 10000 чел.).

В ближайшее время рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами за счет роста потребления электроэнергии в промышленности, а также в коммунальном и бытовом секторах, что будет обусловлено насыщением квартир современной бытовой техникой.

При этом не следует ожидать значительного роста нагрузок и потребления электроэнергии в промышленности и сельском хозяйстве.

Таблица 7.3.1-3. Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора

|  | 1 очередь 2020 г. | Проектный срок 2030г |
| --- | --- | --- |
| Население, тыс. чел. | 8,9 | 10,0 |
| Годовое электропотребление, млн.кВт.ч | 11,56 | 12,24 |
| Максимальная электрическая нагрузка, МВт | 2,21 | 2,34 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом в связи с запланированным  градостроительным развитием  п.Красное-на-Волге и на основе “Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети”, утвержденных приказом  №213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы  учитывают изменения и дополнения “Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД34.20.185-94”.

Согласно нормам, показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят как для малого города без стационарных электрических плит - 1360кВт.ч/чел. в год. Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет 0,26кВт/чел.

Рекомендуется дальнейшее развитие и реконструкция существующих воздушных линий электропередачи напряжением 10кВ, попадающих под перспективную жилую и общественную застройку, с  переносом их  в специально отведенные в городской застройке коридоры с соблюдением необходимых минимальных расстояний до зданий и сооружений в соответствии с ПУЭ.Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий.

# 7.3.2. Связь

Перспективы развития средств связи и телекоммуникаций

Согласно «Постановления» Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009г. №985 г. Москва «О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015годы» и в соответствии с Указом Президента России от 24.06.2009года № 715 «Об общероссийских обязательных  общедоступных телеканалах и

радиоканалах» к 2015году  обязательными  и бесплатными для распространения на всей территории России будут являтся следующие телеканалы:

- «Культура»;

- «Детско-юношеский ТК»;

- «Спорт»;

- «Первый канал»;

- «Петербург-5 канал»;

- «Российский информационный канал»;

- «Российское телевидение»;

- «НТВ».

Строительство цифровой сети распространения  вышеперечисленных каналов предполагается произвести в основном за счет средств федерального бюджета.

Для работы в сети планируется использование как действующей Красносельской РТС так и строительство новой.

В планах по развитию телекоммуникаций и информационных технологий на территории Красносельского района «Верхневолжский филиал ОАО «Центртелеком» предусматривает:

- установку выноса ЦАТС на 200 номеров в микрорайоне «Восточный» в собственном контейнере;

- перевод электронных АТС (сельских) из арендованных помещений в собственные (контейнеры);

- строительство волоконно-оптических линий связи от ЦАТС п.Красное-на-Волге до сельских АТС, что позволит качественно улучшить межстанционную связь, улучшить скорость услуги Интернет для общеобразовательных школ, библиотек, фельдшерско-акушерских пунктов и сельхозпредприятий, удовлетворить заявки на подключение к сети Интернет абонентов сельской телефонной связи и, в конечном итоге, улучшить качество предоставляемых населению услуг связи.

- модернизацию системы подвижной связи стандарта CDMA, с целью обеспечения телефонной связью всех желающих в местах, где отсутствует техническая возможность установки проводного телефона и предоставления абонентам широкополосного доступа в Интернет по технологии EV-DO на скоростях до 8Мбит/с;

- капитальный и текущий ремонт существующих линейно-кабельных сооружений;

- расширение сети доступа в Интернет по всем населенным пунктам Красносельского района (CDMA, по технологии SHDSL, ADSL);

- перевод абонентов проводного вещания на эфирный УКВ прием радиопрограмм (желающим абонентам выдаются приемники УКВ).

# 7.3.3 Теплоснабжение

Общие данные

Раздел «Теплоснабжение» генерального плана разработан с учетом градостроительного развития п. Красное-на-Волге.

В материалах генерального плана отражены следующие этапы:

- существующее положение;

- первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия – 2020 год;

- расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные решения – 2030 год.

В основу проектной схемы теплоснабжения города положены данные по котельным МУП»Газовые котельные», ОАО»Ювелирпром», МП «Красноебытсервис».

Сведения об источниках теплоснабжения и тепловых нагрузках

Теплоснабжение п. Красное-на-Волге осуществляется от:

- газовой котельной МУП»Газовые котельные» п. Восточный с 2-мя котлами ДКВР-4-13;

-  газовой котельной ОАО»Ювелирпром» на ул.Советская 49  с 3-мя котлами ДКВР-6,5-13;

- 5-ти котельных МП «Красноебытсервис» на каменном угле;

- 106-ти автономных газовых котельных.

Общая установленная мощность на существующее положение по всем котельным  29,727 Гкал/час, в том числе котельная п. Восточный – 5,4 Гкал/час, котельная ОАО «Ювелирпром» – 13,3 Гкал/час, 5-ти котельных МП «Красноебытсервис» -3,74 Гкал/час.

Годовой расход топлива составляет:

газ – 6,121млн. м3/год, в том числе котельная п. Восточный – 1,714млн. м3/год,  ОАО»Ювелирпром» –2,883 млн. м3/год,

уголь – 1402,9 тонн/год.

Общая протяженность тепловых сетей на существующее положение составляет 8,438 км, в том числе  котельная п. Восточный – 2,711 км, ОАО»Ювелирпром» –3,593 км, 5-ти котельных МП «Красноебытсервис» - 2,134 км.

Таблица 7.3.3-1.  Показатели по газовым котельным п. Красное-на-Волге

| № котел. | Наименование котельной (адрес) | Оборудование | Установ мощн Гкал/час | часовой расход газа нм3/час | годовой расход газа млн. нм3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | маг ул.Ленина,4г | ARISTON EGIS 24 FF | 0,02 | 2,8 | 0,001 |
| 2 | маг ул.Ленина,4-в | ARISTON System 21 RFFI | 0,018 | 2,5 | 0,002 |
| 3 | маг ул.Ленина,4-б | ARISTON System 31 RFFI | 0,027 | 3,8 | 0,003 |
| 4 | маг ул.К.Либкнехта,10 | ARISTON System 55 RFFI | 0,047 | 6,5 | 0,005 |
| 5 | кафе ул.Ленина,1 | ARISTON UNOBLOC G45 | 0,039 | 5,4 | 0,017 |
| 6 | Котельная администрации | Beretta Novella87RAI-2шт | 0,15 | 20,8 |  |
| 7 | маг ул.Ленина, д.44 | АКГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,009 |
| 8 | маг ул.Ленина, д.4 | АКГВ-29-1 | 0,025 | 3,5 | 0,011 |
| 10 | маст ул.Луначарског,31 | ARISTON System 31 RFFI | 0,027 | 3,8 | 0,001 |
| 12 | озд центр ул.Песочн,11 | Vaillant VUW 280-5 | 0,024 | 3,3 | 0,006 |
| 13 | маст ул.Ракетная,1в | ARISTON UNO 24 MI -2шт | 0,041 | 5,7 | 0,006 |
| 14 | адм зд ул.Ракетная,1п | BAXI Slim 1,400 IN | 0,034 | 4,7 | 0,006 |
| 15 | адм зд ул.Вольная,2в | BAXI Slim 1,400 IN | 0,034 | 4,7 | 0,006 |
| 16 | маст ул.Вольная,2в | FEROLLI GN 1.08 - 2шт | 0,16 | 22,2 | 0,032 |
| 17 | маст К.Маркса,2 | BAXI Slim 1,620 IN | 0,053 | 7,4 | 0,007 |
| 18 | адм зд ул.Советская,73в | BAXI Slim 1300 | 0,026 | 3,6 | 0,021 |
| 19 | маст ул.Ракетная,1-а | АОГВ-17,4-3 | 0,015 | 2,1 | 0,009 |
| 20 | маст ул.Советская,73 | АОГВК-35-1 - 2шт | 0,06 | 8,3 | 0,029 |
| 21 | адм зд ул.Вольная,2-в | BAXI Slim 1-620 IN | 0,053 | 7,4 | 0,014 |
| 24 | маст ул.Советская,50-а | Beretta Exclusive MIX RSI30 | 0,026 | 3,6 | 0,011 |
| 25 | маст ул.Ракетная,1-А | Beretta Novella31RAI-2шт | 0,053 | 7,4 | 0,014 |
| 26 | маст ул.Советская,53 | Beretta Novella31RAI-2шт | 0,053 | 7,4 | 0,011 |
| 27 | маст ул.Советская,53 | АКГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,006 |
| 28 | адм зд пл.Красная,3 | Beretta Novella 38RAI | 0,033 | 4,6 | 0,000 |
| 30 | маст ул.Украинская,25 | Beretta Novella 45RAI-2шт | 0,077 | 10,7 | 0,009 |
| 32 | "Платина" ул.Окружн,8 | De Dietrich 330 кВт - 3шт | 0,85 | 118,1 | 0,172 |
| 33 | "Платина" ул.Окружн,8 | Коген. уст-ка Tedom |  |  |  |
| 37 | "Яшма" ул.Окружн,6,к2 | De Dietrich GT 513 - 2шт | 1,2 | 166,7 | 0,188 |
| 38 | "Яшма" ул.Окружная,6 | Плав. печь ROL 100 |  |  | 0,003 |
| 39 | "Яшма" ул.Окружная,6 | Мусоросж.печь ILO SC02 |  |  |  |
| 40 | "Яшма" ул.Окружная,6 | КЧМ-5-96 - 2шт | 0,165 | 22,9 | 0,055 |
| 41 | маст ул.Новый Быт,36а | Ferroli Domina C 30 E | 0,011 | 1,5 | 0,005 |
| 46 | Кот. мкр. Восточный | ДКВР-4-13 - 2шт | 5,4 | 750 | 1,714 |
| 47 | "Диамант"ул.Советс,59 | Vaillant VK INT 1154/9-3шт | 0,3 | 41,7 | 0,066 |
| 48 | "Ювелина"ул.Советс,59 | Vaillant VK INT 1154/9-3шт | 0,3 | 41,7 | 0,056 |
| 49 | ул.Островского, д.26 | Vaillant VK INT 1154/9-2шт | 0,2 | 27,8 | 0,037 |
| 50 | маст ул.Советская,59 | Vaillant VK INT 1154/9-3шт | 0,3 | 41,7 | 0,048 |
| 51 | "Ювека"ул.Советск,59 | Vaillant VK INT 1154/9-2шт | 0,2 | 27,8 | 0,014 |
| 52 | "Сияние"ул.Совет,59,л.а5 | Vaillant VK INT 654/9-2шт | 0,112 | 15,6 | 0,015 |
| 53 | "Гранат"ул.Совет,59л.а6 | Vaillant VK INT 654/9-2шт | 0,112 | 15,6 | 0,015 |
| 54 | "Панацея"пл.Красная,6 | Vaillant VUW 240/2-3 | 0,021 | 2,9 | 0,005 |
| 55 | торг центр пл.Красная,1 | Vaillant VU 282- 2шт | 0,024 | 3,3 | 0,006 |
| 56 | тц ул.К.Либкнехта,40 | АКГВ-29-1 | 0,025 | 3,5 | 0,012 |
| 57 | тц ул.К.Либкнехта,40 | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 |  |
| 58 | маст ул.Окружная,4б,к.2 | Vaillant VUW 280/3-5 | 0,024 | 3,3 | 0,007 |
| 59 | маст ул.Окружная,4б,к.2 | Vaillant VIT VK 414/1-5 | 0,035 | 4,9 |  |
| 60 | маст ул.Окружная,4б | Beretta Novella 55 RAI | 0,047 | 6,5 | 0,011 |
| 61 | Стоматология ул.Сов,4 | Vaillant pro VU 240/3-3 | 0,021 | 2,9 | 0,001 |
| 62 | маст ул.Советская,38 | Vaillant VUW 282/3-5-2шт | 0,048 | 6,7 | 0,000 |
| 63 | кафе ул.Садовая,2 | Vaillant VUW INT 242/2-3 | 0,021 | 2,9 | 0,007 |
| 64 | адм зд ул.Советская,86 | Vaillant VU 282/3-5-3шт | 0,072 | 10,0 | 0,001 |
| 65 | маст Льносемстанция,6 | КЧМ-7-96 - 2шт | 0,165 | 22,9 | 0,042 |
| 66 | "Антарес"ул.Советс,59б | Vaillant VU 282/2-5-3шт | 0,072 | 10,0 | 0,022 |
| 67 | маст ул.Песочная,7 | Vaillant VUW INT 242/2-5 | 0,021 | 2,9 | 0,005 |
| 68 | маг"Волга"Восточн,16 | АКГВ-11,6-1 | 0,01 | 1,4 | 0,001 |
| 69 | маг"Цветы"ул.Совет,18а | АКГВ-23,2 | 0,02 | 2,8 | 0,000 |
| 70 | ул.Кооперативная,4 | АКГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,005 |
| 71 | маг ул.Советская,26 | АКГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,008 |
| 72 | маг ул.Коммуны,16 | АКГВ-23,2-3 | 0,02 | 2,8 | 0,005 |
| 73 | маг ул.Советская,18в | АКГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,014 |
| 75 | маст ул.Луговая,22 | АКГВ-29-1 | 0,025 | 3,5 | 0,084 |
| 76 | маст ул.Луговая,22 | КОВ-СГ-43 |  |  |  |
| 77 | маг ул.Советская,45 | АОГВ-29 | 0,025 | 3,5 | 0,008 |
| 78 | маст ул.Луговая,22 | АОГВК-35-1 - 2шт | 0,06 | 8,3 | 0,018 |
| 79 | маг ул.Вольная,2а | АКГВ-29-1 | 0,025 | 3,5 | 0,003 |
| 80 | маг ул.Ленина,27 | АКГВ-29-1 | 0,025 | 3,5 | 0,010 |
| 83 | маг ул.Советская,24б | АОГВ-11 | 0,01 | 1,4 | 0,004 |
| 86 | маст ул.Поршнева,20 | АОГВ-11,6-1 | 0,01 | 1,4 | 0,004 |
| 87 | маг ул.Советская,26в | АОГВ-11,6-1 | 0,01 | 1,4 | 0,002 |
| 89 | маст ул.Заготскот,14 | АОГВ-11,6-3 | 0,01 | 1,4 | 0,005 |
| 91 | адм. Льносемстанция,5 | АОГВ-17,5 - 4шт. ПГ-4 | 0,06 | 8,3 | 0,016 |
| 92 | маст ул.Рабочая,1а | АОГВ-17,4 | 0,015 | 2,1 | 0,005 |
| 93 | маст ул.Рабочая,1 | АОГВ-17,4 | 0,015 | 2,1 | 0,005 |
| 94 | маг ул.Советская,26а | АОГВ-17,4-3 | 0,015 | 2,1 | 0,003 |
| 95 | ул.Садовая,16 | АОГВ-17,4-3 | 0,015 | 2,1 | 0,004 |
| 96 | ул.Садовая,14 | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,004 |
| 97 | маг мкр.Восточный,15 | АОГВ-23 | 0,02 | 2,8 | 0,003 |
| 98 | маг ул.Советская,18б | АОГВ-23 | 0,02 | 2,8 | 0,003 |
| 99 | маг ул.Ленина,42а | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,005 |
| 102 | маст ул.Ракетная,1а | АОГВ-23 | 0,02 | 2,8 | 0,007 |
| 104 | маст ул.Октябрьская,41 | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,007 |
| 105 | автомастК.Либкнех,21 | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,004 |
| 106 | стан ул.Советская,32а | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,007 |
| 107 | ул.К.Либкнехта,35 | АОГВ-23,2-1, ПГ-4 | 0,02 | 2,8 | 0,006 |
| 108 | маг ул.К.Либкнехта,19а | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,005 |
| 109 | автост ул.Песочная,1 | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,006 |
| 112 | маст ул.Ракетная,1а | АОГВ-29-1 | 0,025 | 3,5 | 0,007 |
| 113 | маст ул.Советская,51 | АОГВ-35 | 0,03 | 4,2 | 0,024 |
| 114 | маст ул.Окружная,5 | АОГВК-11,6-3 | 0,01 | 1,4 | 0,005 |
| 115 | гараж ул.Окружная,5 | АОГВК-35-1 | 0,03 | 4,2 | 0,004 |
| 116 | маст ул.Мелиоратив,17 | АОГВК-17,4-3 | 0,015 | 2,1 | 0,003 |
| 117 | маст ул.Заготскот,14 | АОГВК-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,005 |
| 118 | маст промзона птицеф | Beretta Novella 55 RAI | 0,047 | 6,5 | 0,012 |
| 119 | корп№2 ул.Ленина,46 | Горелка газ.поял.уч.-5шт |  |  | 0,000 |
| 120 | гл.корп ул.Ленина,46 | Горелка газ. пояльн. уч. |  |  | 0,000 |
| 121 | общеж2 ул.Ленина,46 | ПГ-4 - 7шт |  | 8,4 | 0,001 |
| 122 | общеж1 ул.Ленина,46 | ПГ-4 - 6шт |  | 7,2 | 0,001 |
| 123 | маст ул.Советская,51а | Гор-ка г.-5шт, КЧМ-5-2шт | 0,15 | 20,8 | 0,031 |
| 124 | маст ул.Советская,73 | De Dietrich 110 - 2шт | 0,072 | 10,0 | 0,012 |
| 125 | Ювелирпром ул.Сов,49 | ДКВР-6,5-13 - 3шт | 13,3 | 1847,2 | 2,883 |
| 126 | Ишма ул.Луначарс,27 | Ишма-40 |  |  | 0,000 |
| 133 | пл.Красная,5 | КЧМ-5-73 | 0,062 | 8,6 | 0,022 |
| 135 | маст ул.Республикан,14 | КЧМ-5-84,5 - 2шт | 0,145 | 20,1 | 0,013 |
| 136 | мол центр ул.Ленина,7 | КЧМ-5-96 - 2шт | 0,165 | 22,9 | 0,037 |
| 140 | маст ул.Советская,38 | КЧМ-7 (Гном) | 0,08 | 11,1 | 0,000 |
| 141 | маст пер.Заводской,20 | КЧМ-7-96 - 2шт | 0,165 | 22,9 | 0,042 |
| 142 | маст ул.Мелиоративн,3 | АКГВ-29-1 | 0,025 | 3,5 | 0,013 |
| 144 | маст ул.Советская,49 | ARISTON G55 RI -2шт. | 0,095 | 13,2 | 0,002 |
|  | ВСЕГО: |  | 25,987 Гкал/час | 3625,8 м3/час | 6,121 млн м3/год |

| Наименование котельной | Адрес | Тип и кол-во котлов | Вид топлива | Установ мощн Гкал/час | Теплов нагр Гкал/час | протяж сетей км | Год. расход топл т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Красное-на-Волге |  |  |  |  |  |  |
| МП «Красноебытсервис» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ | ул. Ленина | КВН-1, КВН-2 -4шт | уголь | 1,20 | 0,63 | 0,615 | 746,5 |
| Котельная №1 | ул. Новая | КВН-1, КВН-2 - 3 шт | уголь | 0,95 | 0,204 | 0,466 | 241,7 |
| Котельная | ул. Фрунзе | КВН-1 - 1 шт | уголь | 0,30 | 0,024 | 0,063 | 28,4 |
| Котельная №7(8-я школа) | ул. Луначарского | Универсал -2 шт | уголь | 0,29 | 0,056 | 0,090 | 66,4 |
| Котельная Райисполкома | ул. Первомайская | КВН-1 - 4 шт | уголь | 1,00 | 0,27 | 0,900 | 319,9 |
| ИТОГО: |  |  | уголь | 3,74 | 1,184 | 2,134 | 1402,9 |
| Котельная маслосырзавода |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.3.3-2. Показатели по котельным на каменном угле п. Красное-на-Волге

# 7.3.4. Газоснабжение

Общие данные

Раздел «Газоснабжение» генерального плана разработан с учетом градостроительного развития п. Красное-на-Волге.

В материалах генерального плана отражены следующие этапы:

- существующее положение;

- первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия – 2020 год;

- расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные решения – 2030 год.

Современное состояние газоснабжения

Костромская область имеет выгодное территориальное положение по отношению к магистральным газопроводам Российской Федерации, но из 24 районов области только в шесть подается природный газ. Природный газ в область поступает по газопроводам: Горький-Череповец, Грязовец-кольцевой газопровод Московской области. Сейчас природный газ используется в городах Костроме, Нерехте, Волгореченске, Буе и их районах, а также в Костромском, Нерехтском, Буйском, Красносельском и Сусанинском районах. Красносельский район получает газ с Костромской ГРС в юго-восточной части города.

Источник газоснабжения

Согласно схемы разработанной ОАО «Промгаз» источником газоснабжения является межпоселковый газопровод высокого давления (1,2 МПа). Предусмотрена установка 2-х головных газорегуляторных пунктов в п. Красное-на-Волге для снижения давления газа с 1,2 МПа до 0,3 МПа и 0,003 МПа.

Основными потребителями являются котельные, к которым прокладывается газопровод среднего давления 0,3 МПа. На хозяйственно-бытовые нужды населения прокладывается газопровод низкого давления 0,003 МПа (3 кПа). Предусмотрена установка 13-ти газорегуляторных пунктов ГРПШ для снижения давления газа с 0,3 МПа до 0,003 МПа.

Схема газоснабжения

Схема газоснабжения п. Красное-на-Волге— 3-х ступенчатая:

Газопроводы высокого давления 1,2 МПа:

Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС прокладывается вдоль объездной дороги п. Красное-на-Волге с северной части города к юго-восточной. На межпоселковом газопроводе высокого давления выполняются установки головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) для снижения давления газа с высокого (1,2 МПа) до среднего (0,3 МПа) и низкого (0,003 МПа).

Газопроводы среднего давления 0,3 МПа: Газопроводы среднего давления транспортируют газ к котельным и к ГРПШ, где происходит снижение давления газа со среднего (0,3 МПа) до низкого (3,0 кПа).

Газопроводы низкого давления 3,0 кПа: Газопроводы низкого давления образуют закольцованную сеть, по которой газ подаётся коммунально-бытовых потребителям. В силу географического расположения (разделения города естественными водными преградами, автодорогами и т.п.), сеть газопроводов низкого давления разделяется на несколько локальных схем, обособленных друг от друга.

Общая протяженность сетей газопроводов п.Красное-на-Волге составит 53,346км в т.ч.:

- газопровод низкого давления 0,003 МПа – 38,846 км;

- газопровод среднего давления 0,3 МПа –   9,962 км;

- газопровод высокого давления 1,2 МПа –   4,538 км.

Исходные данные

Схема газоснабжения п.Красное-на-Волге рассчитана на природный газ с низшей теплотой сгорания 8000 ккал/нм3 и плотностью 0,73 кг/нм3. Использование газа предусмотрено:

- на хозяйственно-бытовые нужды населения

- на приготовление пищи;

- на горячее водоснабжение;

- на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, как от индивидуальных отопительных приборов, так и от котельных установок;

- на промышленные нужды.

Для расчетов потребности в газе была использована информация о существующих котельных (с годовым расходом топлива) в п.Красное-на-Волге, представленная администрацией п.Красное-на-Волге.

Теплоснабжение п. Красное-на-Волге осуществляется от:

- газовой котельной МУП»Газовые котельные» п. Восточный с 2-мя котлами ДКВР-4-13;

- газовой котельной ОАО»Ювелирпром» на ул.Советская 49  с 3-мя котлами ДКВР-6,5-13;

- 5-ти котельных МП «Красноебытсервис» на каменном угле;

- 106-ти автономных газовых котельных.

Тепловые нагрузки на котельные приняты по существующему положению.

Расчетные часовые расходы газа приняты исходя из максимального благоустройства жилого фонда: в жилых домах (частного сектора) предусматривается установка 4-х горелочных газовых плит и комбинированных отопительных аппаратов (отопления и горячее водоснабжение). При газификации многоквартирных домов предусматривается возможность установки 4-х горелочных газовых плит и проточных газовых водонагревателей (в перспективе).

При рабочем проектировании возможна корректировка схемы газоснабжения.

Таблица 7.3.4-1. Основные потребители (котельные, к которым прокладывается газопровод среднего и низкого давления)

| № котел. | Наименование котельной (адрес) | Оборудование | Установ мощн Гкал/час | часовой расход газа нм3/час | годовой расход газа млн. нм3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газовые котельные |  |  |  |  |
| 1 | маг ул.Ленина,4г | ARISTON EGIS 24 FF | 0,02 | 2,8 | 0,001 |
| 2 | маг ул.Ленина,4-в | ARISTON System 21 RFFI | 0,018 | 2,5 | 0,002 |
| 3 | маг ул.Ленина,4-б | ARISTON System 31 RFFI | 0,027 | 3,8 | 0,003 |
| 4 | маг ул.К.Либкнехта,10 | ARISTON System 55 RFFI | 0,047 | 6,5 | 0,005 |
| 5 | кафе ул.Ленина,1 | ARISTON UNOBLOC G45 | 0,039 | 5,4 | 0,017 |
| 6 | Котельная администрации | Beretta Novella87RAI-2шт | 0,15 | 20,8 |  |
| 7 | маг ул.Ленина, д.44 | АКГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,009 |
| 8 | маг ул.Ленина, д.4 | АКГВ-29-1 | 0,025 | 3,5 | 0,011 |
| 10 | маст ул.Луначарског,31 | ARISTON System 31 RFFI | 0,027 | 3,8 | 0,001 |
| 12 | озд центр ул.Песочн,11 | Vaillant VUW 280-5 | 0,024 | 3,3 | 0,006 |
| 13 | маст ул.Ракетная,1в | ARISTON UNO 24 MI -2шт | 0,041 | 5,7 | 0,006 |
| 14 | адм зд ул.Ракетная,1п | BAXI Slim 1,400 IN | 0,034 | 4,7 | 0,006 |
| 15 | адм зд ул.Вольная,2в | BAXI Slim 1,400 IN | 0,034 | 4,7 | 0,006 |
| 16 | маст ул.Вольная,2в | FEROLLI GN 1.08 - 2шт | 0,16 | 22,2 | 0,032 |
| 17 | маст К.Маркса,2 | BAXI Slim 1,620 IN | 0,053 | 7,4 | 0,007 |
| 18 | адм зд ул.Советская,73в | BAXI Slim 1300 | 0,026 | 3,6 | 0,021 |
| 19 | маст ул.Ракетная,1-а | АОГВ-17,4-3 | 0,015 | 2,1 | 0,009 |
| 20 | маст ул.Советская,73 | АОГВК-35-1 - 2шт | 0,06 | 8,3 | 0,029 |
| 21 | адм зд ул.Вольная,2-в | BAXI Slim 1-620 IN | 0,053 | 7,4 | 0,014 |
| 24 | маст ул.Советская,50-а | Beretta Exclusive MIX RSI30 | 0,026 | 3,6 | 0,011 |
| 25 | маст ул.Ракетная,1-А | Beretta Novella31RAI-2шт | 0,053 | 7,4 | 0,014 |
| 26 | маст ул.Советская,53 | Beretta Novella31RAI-2шт | 0,053 | 7,4 | 0,011 |
| 27 | маст ул.Советская,53 | АКГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,006 |
| 28 | адм зд пл.Красная,3 | Beretta Novella 38RAI | 0,033 | 4,6 | 0,000 |
| 30 | маст ул.Украинская,25 | Beretta Novella 45RAI-2шт | 0,077 | 10,7 | 0,009 |
| 32 | "Платина" ул.Окружн,8 | De Dietrich 330 кВт - 3шт | 0,85 | 118,1 | 0,172 |
| 33 | "Платина" ул.Окружн,8 | Коген. уст-ка Tedom |  |  |  |
| 37 | "Яшма" ул.Окружн,6,к2 | De Dietrich GT 513 - 2шт | 1,2 | 166,7 | 0,188 |
| 38 | "Яшма" ул.Окружная,6 | Плав. печь ROL 100 |  |  | 0,003 |
| 39 | "Яшма" ул.Окружная,6 | Мусоросж.печь ILO SC02 |  |  |  |
| 40 | "Яшма" ул.Окружная,6 | КЧМ-5-96 - 2шт | 0,165 | 22,9 | 0,055 |
| 41 | маст ул.Новый Быт,36а | Ferroli Domina C 30 E | 0,011 | 1,5 | 0,005 |
| 46 | Кот. мкр. Восточный | ДКВР-4-13 - 2шт | 5,4 | 750 | 1,714 |
| 47 | "Диамант"ул.Советс,59 | Vaillant VK INT 1154/9-3шт | 0,3 | 41,7 | 0,066 |
| 48 | "Ювелина"ул.Советс,59 | Vaillant VK INT 1154/9-3шт | 0,3 | 41,7 | 0,056 |
| 49 | ул.Островского, д.26 | Vaillant VK INT 1154/9-2шт | 0,2 | 27,8 | 0,037 |
| 50 | маст ул.Советская,59 | Vaillant VK INT 1154/9-3шт | 0,3 | 41,7 | 0,048 |
| 51 | "Ювека"ул.Советск,59 | Vaillant VK INT 1154/9-2шт | 0,2 | 27,8 | 0,014 |
| 52 | "Сияние"ул.Совет,59,л.а5 | Vaillant VK INT 654/9-2шт | 0,112 | 15,6 | 0,015 |
| 53 | "Гранат"ул.Совет,59л.а6 | Vaillant VK INT 654/9-2шт | 0,112 | 15,6 | 0,015 |
| 54 | "Панацея"пл.Красная,6 | Vaillant VUW 240/2-3 | 0,021 | 2,9 | 0,005 |
| 55 | торг центр пл.Красная,1 | Vaillant VU 282- 2шт | 0,024 | 3,3 | 0,006 |
| 56 | тц ул.К.Либкнехта,40 | АКГВ-29-1 | 0,025 | 3,5 | 0,012 |
| 57 | тц ул.К.Либкнехта,40 | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 |  |
| 58 | маст ул.Окружная,4б,к.2 | Vaillant VUW 280/3-5 | 0,024 | 3,3 | 0,007 |
| 59 | маст ул.Окружная,4б,к.2 | Vaillant VIT VK 414/1-5 | 0,035 | 4,9 |  |
| 60 | маст ул.Окружная,4б | Beretta Novella 55 RAI | 0,047 | 6,5 | 0,011 |
| 61 | Стоматология ул.Сов,4 | Vaillant pro VU 240/3-3 | 0,021 | 2,9 | 0,001 |
| 62 | маст ул.Советская,38 | Vaillant VUW 282/3-5-2шт | 0,048 | 6,7 | 0,000 |
| 63 | кафе ул.Садовая,2 | Vaillant VUW INT 242/2-3 | 0,021 | 2,9 | 0,007 |
| 64 | адм зд ул.Советская,86 | Vaillant VU 282/3-5-3шт | 0,072 | 10,0 | 0,001 |
| 65 | маст Льносемстанция,6 | КЧМ-7-96 - 2шт | 0,165 | 22,9 | 0,042 |
| 66 | "Антарес"ул.Советс,59б | Vaillant VU 282/2-5-3шт | 0,072 | 10,0 | 0,022 |
| 67 | маст ул.Песочная,7 | Vaillant VUW INT 242/2-5 | 0,021 | 2,9 | 0,005 |
| 68 | маг"Волга"Восточн,16 | АКГВ-11,6-1 | 0,01 | 1,4 | 0,001 |
| 69 | маг"Цветы"ул.Совет,18а | АКГВ-23,2 | 0,02 | 2,8 | 0,000 |
| 70 | ул.Кооперативная,4 | АКГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,005 |
| 71 | маг ул.Советская,26 | АКГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,008 |
| 72 | маг ул.Коммуны,16 | АКГВ-23,2-3 | 0,02 | 2,8 | 0,005 |
| 73 | маг ул.Советская,18в | АКГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,014 |
| 75 | маст ул.Луговая,22 | АКГВ-29-1 | 0,025 | 3,5 | 0,084 |
| 76 | маст ул.Луговая,22 | КОВ-СГ-43 |  |  |  |
| 77 | маг ул.Советская,45 | АОГВ-29 | 0,025 | 3,5 | 0,008 |
| 78 | маст ул.Луговая,22 | АОГВК-35-1 - 2шт | 0,06 | 8,3 | 0,018 |
| 79 | маг ул.Вольная,2а | АКГВ-29-1 | 0,025 | 3,5 | 0,003 |
| 80 | маг ул.Ленина,27 | АКГВ-29-1 | 0,025 | 3,5 | 0,010 |
| 83 | маг ул.Советская,24б | АОГВ-11 | 0,01 | 1,4 | 0,004 |
| 86 | маст ул.Поршнева,20 | АОГВ-11,6-1 | 0,01 | 1,4 | 0,004 |
| 87 | маг ул.Советская,26в | АОГВ-11,6-1 | 0,01 | 1,4 | 0,002 |
| 89 | маст ул.Заготскот,14 | АОГВ-11,6-3 | 0,01 | 1,4 | 0,005 |
| 91 | адм. Льносемстанция,5 | АОГВ-17,5 - 4шт. ПГ-4 | 0,06 | 8,3 | 0,016 |
| 92 | маст ул.Рабочая,1а | АОГВ-17,4 | 0,015 | 2,1 | 0,005 |
| 93 | маст ул.Рабочая,1 | АОГВ-17,4 | 0,015 | 2,1 | 0,005 |
| 94 | маг ул.Советская,26а | АОГВ-17,4-3 | 0,015 | 2,1 | 0,003 |
| 95 | ул.Садовая,16 | АОГВ-17,4-3 | 0,015 | 2,1 | 0,004 |
| 96 | ул.Садовая,14 | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,004 |
| 97 | маг мкр.Восточный,15 | АОГВ-23 | 0,02 | 2,8 | 0,003 |
| 98 | маг ул.Советская,18б | АОГВ-23 | 0,02 | 2,8 | 0,003 |
| 99 | маг ул.Ленина,42а | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,005 |
| 102 | маст ул.Ракетная,1а | АОГВ-23 | 0,02 | 2,8 | 0,007 |
| 104 | маст ул.Октябрьская,41 | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,007 |
| 105 | автомастК.Либкнех,21 | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,004 |
| 106 | стан ул.Советская,32а | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,007 |
| 107 | ул.К.Либкнехта,35 | АОГВ-23,2-1, ПГ-4 | 0,02 | 2,8 | 0,006 |
| 108 | маг ул.К.Либкнехта,19а | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,005 |
| 109 | автост ул.Песочная,1 | АОГВ-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,006 |
| 112 | маст ул.Ракетная,1а | АОГВ-29-1 | 0,025 | 3,5 | 0,007 |
| 113 | маст ул.Советская,51 | АОГВ-35 | 0,03 | 4,2 | 0,024 |
| 114 | маст ул.Окружная,5 | АОГВК-11,6-3 | 0,01 | 1,4 | 0,005 |
| 115 | гараж ул.Окружная,5 | АОГВК-35-1 | 0,03 | 4,2 | 0,004 |
| 116 | маст ул.Мелиоратив,17 | АОГВК-17,4-3 | 0,015 | 2,1 | 0,003 |
| 117 | маст ул.Заготскот,14 | АОГВК-23,2-1 | 0,02 | 2,8 | 0,005 |
| 118 | маст промзона птицеф | Beretta Novella 55 RAI | 0,047 | 6,5 | 0,012 |
| 119 | корп№2 ул.Ленина,46 | Горелка газ.поял.уч.-5шт |  |  | 0,000 |
| 120 | гл.корп ул.Ленина,46 | Горелка газ. пояльн. уч. |  |  | 0,000 |
| 121 | общеж2 ул.Ленина,46 | ПГ-4 - 7шт |  | 8,4 | 0,001 |
| 122 | общеж1 ул.Ленина,46 | ПГ-4 - 6шт |  | 7,2 | 0,001 |
| 123 | маст ул.Советская,51а | Гор-ка г.-5шт, КЧМ-5-2шт | 0,15 | 20,8 | 0,031 |
| 124 | маст ул.Советская,73 | De Dietrich 110 - 2шт | 0,072 | 10,0 | 0,012 |
| 125 | Ювелирпром ул.Сов,49 | ДКВР-6,5-13 - 3шт | 13,3 | 1847,2 | 2,883 |
| 126 | Ишма ул.Луначарс,27 | Ишма-40 |  |  | 0,000 |
| 133 | пл.Красная,5 | КЧМ-5-73 | 0,062 | 8,6 | 0,022 |
| 135 | маст ул.Республикан,14 | КЧМ-5-84,5 - 2шт | 0,145 | 20,1 | 0,013 |
| 136 | мол центр ул.Ленина,7 | КЧМ-5-96 - 2шт | 0,165 | 22,9 | 0,037 |
| 140 | маст ул.Советская,38 | КЧМ-7 (Гном) | 0,08 | 11,1 | 0,000 |
| 141 | маст пер.Заводской,20 | КЧМ-7-96 - 2шт | 0,165 | 22,9 | 0,042 |
| 142 | маст ул.Мелиоративн,3 | АКГВ-29-1 | 0,025 | 3,5 | 0,013 |
| 144 | маст ул.Советская,49 | ARISTON G55 RI -2шт. | 0,095 | 13,2 | 0,002 |
|  | ВСЕГО: |  | 25,987 Гкал/час | 3625,8 м3/час | 6,121 млн м3/год |

Таблица 7.3.4-2. Расчётный расход газа

Таблица 7.3.4-3 Нормы расхода газа.

# 7.4. Инженерная подготовка и защита территорий

# 7.4.1.  Мероприятия по инженерной подготовке территории, отводу и очистке поверхностных вод, защите территорий от подтоплений

По  условиям  рельефа  местности  и  планировочных  решений  территория  города  в  проекте  разбита  на 9 бассейнов  стока.     В  зависимости  от  водосборной  площади  бассейнов  дождевых  стоков  был  выполнен  расчёт  производительности  очистных  сооружений.  Данные  по  расчету  приведены в таблице

Таблица  7.4.1-1.

| № № бассейнов дождевых стоков | № № очистных сооружений | Водосборная площадь ( га ) | Производительность очистных сооружений ( л/сек.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бассейн № 1 | № 1 | 197,0 | 302,0 |
| Бассейн № 2 | № 2 | 117,5 | 184,0 |
| Бассейн № 3 | № 3 | 35,4 | 85,0 |
| Бассейн № 4 | № 4 | 64,0 | 143,0 |
| Бассейн № 7 | № 5 | 98,0 | 172,0 |

Проектом  предусматривается  строительство  на 5-ти  бассейнах стоков (№№ 1, 2, 3, 4, 7) современных  очистных  сооружений  закрытого  типа.  Отвод поверхностных вод с остальных бассейнов, где в основном преобладает малоэтажная индивидуальная застройка производится по лоткам и кюветам на рельеф. Выбор  технологических  и  конструктивных  методов очистки  поверхностных  вод  будет  решаться на дальнейших  стадиях  проектирования.

Выбор  площадок  под  строительство  очистных  сооружений  дождевых  стоков необходимо

производить  с  учетом  санитарно-защитных  зон, составляющих  для  открытых  очистных   сооружений не менее 100 метров и для закрытых очистных сооружений – 50 метров.

Защитные мероприятия на подтопляемых и заболачиваемых территориях включают в себя:

•    четкую организацию поверхностного стока путем выполнения вертикальной планировки

территории;

•    организацию надежного отвода грунтовых вод;

•    устройство дренажных систем;

•    выполнение подсыпки пониженных  мест  до  не затапливаемых  отметок;

•    ликвидацию утечек из водонесущих инженерных коммуникаций и емкостей.

# 7.4.2 Этапы реализации предложений и мероприятий  по  инженерной  подготовке 
 и защите территорий

В  данном  разделе  определены  этапы  реализации  предлагаемых  мероприятий.       Объемы проектируемой закрытой дождевой канализации на  I-ю очередь, т.е. до 2020 года и на  Расчетный срок, т.е. до 2030года  приведены  в таблице.

Таблица  7.4.2-1.

| № бассейна | Наименование | Ед. изм. | Первая очередь стр-ва (до2020г.) | Расчетный срок (до2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б - I | Коллектор Ø 300 | км | 0.82 | 0.82 |
|  | Коллектор Ø 400 | км | 0.77 | 0.77 |
|  | Коллектор Ø 500 | км | 0.58 | 0.58 |
|  | Коллектор Ø 600 | км | 0.74 | 0.74 |
|  | Коллектор Ø 800-1000 | км | 0,39 | 0,39 |
| Б - II | Коллектор Ø 300 | км | 0.54 | 2,20 |
|  | Коллектор Ø 400 | км | 0,20 | 0.53 |
|  | Коллектор Ø 500 | км | 0.54 | 0,54 |
|  | Коллектор Ø 600-800 | км | 1,04 | 1,04 |
| Б - III | Коллектор Ø 300 | км | - | 0,76 |
|  | Коллектор Ø 400 | км | - | 0,46 |
|  | Коллектор Ø 600 | км | - | 0.18 |
| Б - IV | Коллектор Ø 300 | км | 0.46 | 0.46 |
|  | Коллектор Ø 400 | км | 0.24 | 0.24 |
|  | Коллектор Ø 600 | км | 0.29 | 0.29 |
| Б - VII | Коллектор Ø 300 | км | - | 0.43 |
|  | Коллектор Ø 500 | км | - | 0.60 |
|  | ВСЕГО |  | 6.61 | 11.03 |

Объемы проектируемой открытой системы дождевой канализации на  I-ю очередь, т.е. до 2020 года и на Расчетный срок, т.е. до 2030года  приведены  в таблице 10.4-2

Таблица  7.4.2-2.

| № бассейна | Наименование | Ед. изм. | Первая очередь стр-ва (до2020г.) | Расчетный срок (до2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б - I | лотки, кюветы, водоотводные канавы | км | 1.38 | 3.75 |
| Б - II | лотки, кюветы, водоотводные канавы | км | 0.76 | 1.91 |
| Б - III | лотки, кюветы, водоотводные канавы | км | - | 0.14 |
| Б - IV | лотки, кюветы, водоотводные канавы | км | 0.74 | 0.74 |
| Б - VII | лотки, кюветы, водоотводные канавы | км | - | 0.45 |
|  | ВСЕГО |  | 2.88 | 6.99 |

Проектом предлагается  выполнить прокладку  дополнительных  сетей  дождевой  канализации  на территориях  для застройки на перспективу  с  переключением  открытых  выпусков  дождевых  вод  на  очистные  сооружения. Диаметр коллекторов дождевой канализации в промышленных зонах будет уточняться в процессе проектирования.

Для  эффективного функционирования  системы  дождевой  канализации  в  городе  до  2015 г. необходимо  разработать  схему  дождевой  канализации  и  очистных  сооружений  на  предпри-  ятиях  и  на  ее  основе  принять  общегородскую программу,  обязывающую  промышленные

предприятия  принимать  меры  по  очистке  поверхностных  стоков  на  их  территориях.

Строительство  очистных  сооружений  на  предприятиях  предполагается  выполнить  до  2020 года.

До  2015 года  необходимо  выполнить  проект  сетей  дождевой  канализации  поселка  и произвести  выбор  площадок  для  строительства  городских  очистных  сооружений  дождевых  стоков.

До 2020 года выполнить проектирование и строительство очистных сооружений №1, №2, №3.

Строительство  остальных  очистных  сооружений  предлагается  выполнить  до  2030 г.

Мероприятия  по понижению  уровня  грунтовых  вод  тесно  связаны с  мероприятиями,  выполняемыми  при  защите  территорий  от  подтопления.  Они включают  в  себя  работы  по  организации  водостоков открытого и закрытого типов,  подсыпке  территорий грунтом при  проявлении  грунтовых  вод,  устройству локальных  дренажей, отводу  грунтовых  вод  в  сети  дождевой  канализации, поддержании в рабочем состоянии открытых водоотводных и дренажных систем.

Северо - западную часть поселка пересекает руч. Дмиха, который впадает в Горьковское водохранилище. В настоящее время берега р. Дмиха подвержены эрозии, прилегающие территории частичному затоплению и заболачиванию. В рамках благоустройства р. Дмиха предусматривается: берегоукрепительные работы, профилирование; регулирование (выправление / спрямление), формирование  нового русла; расчистка и частично дноуглубление  русла; подсыпка заболоченных участков прибрежных территории; устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

Берега р. Дмиха не благоустроены, стихийно зарастают кустарником и деревьями. После проведения инженерных мероприятий и работ по благоустройству берегов р. Дмиха в жилой зоне, строительства 3-х автопешеходных мостов в продолжении пробиваемых улиц, пойма ручья войдет в единую систему озеленения посёлка и будет служить одним из привлекательных мест отдыха.

# 8.ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса п. Красное-на-Волге Красносельского муниципального района должно происходить по принципу устойчивого развития, то есть совершенствования социально-экономической сферы параллельно с экологической, при приоритете последней.

В проекте приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенности экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана воздушного бассейна;

- охрана водных ресурсов:

- охрана поверхностных вод;

- охрана подземных вод;

- управление отходами;

- организация санитарно-защитных зон;

- особо охраняемые природные территории.

# 8.1.Охрана воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемый в генеральном плане, должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения. В качестве первоочередных мероприятий по охране атмосферного воздуха рекомендуется произвести инвентаризацию источников выбросов с целью определения объемов и состава выбрасываемых веществ.

В целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест можно оценивать как допустимое, в связи с чем предлагаются следующие общепланировочные мероприятия:

  - Организационные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- выявление и рекультивация существующих переполненных и неудовлетворяющих санитарно-экологическим нормам участков компостирования твердых бытовых отходов (ТБО), разработка проекта и строительство нового полигона ТБО, удовлетворяющего экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

разработка проектов ПДВ для всех предприятий района и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- газификация территории, в первую очередь, объектов энергетики и промышленности;

- организация системы экологического мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях;

  - Технологические мероприятия:

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- ремонт и очистка котельного оборудования, установка пыле-газочистного оборудования;

  - Планировочные мероприятия:

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позволят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота.

Модернизация и ремонт котельного оборудования, а также газификация предприятий энергетики и промышленности позволит снизить уровень загрязнения воздушного бассейна сернистым газом и пылью.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, в первую очередь, на предприятиях коммунального хозяйства и стройиндустрии уменьшит количество пыли в атмосфере.

В целом, по предприятиям требуется разработать проекты предельно допустимых выбросов в атмосферу, и для предприятий с превышением ПДВ фактические выбросы довести до предельно допустимых.

# 8.2.Охрана поверхностных вод

Среди первоочередных мероприятий в области оздоровления поверхностных водных объектов рекомендуется проведение реконструкции очистных сооружений канализации, выработавших свой срок и строительство новых очистных сооружений. Также необходимо разработать проекты ПДС для предприятий сбрасывающих сточные воды в водоемы и заключить договора на проведение лабораторных исследований сточных вод.

Использование водных ресурсов в районе должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов.

Помимо благоустройства территорий промышленных предприятий необходимо устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения с обязательным соблюдением санитарных режимов в них. Предусматривается организация водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП). Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории ВОЗ является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

Для малых рек и ручьев, протяженностью до десяти километров водоохранная зона устанавливается в размере пятидесяти метров; от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах ВОЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах ВОЗ запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ПЗП наряду с ограничениями в ВОЗ запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 67 Водного кодекса (п. 4) на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

В соответствии со статьей 57 Водного кодекса об охране болот от загрязнения и засорения запрещается:

- загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами;

- осушение, либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

На основании ст.20 Водного Кодекса, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

В пределах ВОЗ и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и др. машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территории дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок леса главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и др. территориальными органами управления использованием и охраны водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и др. объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ.

В пределах ПЗП дополнительно запрещается:

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация лагерей скота кроме использования традиционных мест водопоя, устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов кроме автомобилей специального назначения.

В пределах ПЗП разрешается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование в которой установлены требования по соблюдению водоохранного режима. Прибрежные полосы (ПП), как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- дальнейшее развитие систем централизованной канализации поселка;

- строительство, реконструкция, ремонт существующих очистных сооружений;

- оптимизация системы управления стоками;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений;

разработка проекта нормативно-допустимых сбросов (НДС) и заключение договоров на проведение лабораторных исследований сточных вод для предприятий, осуществляющих сброс загрязняющих веществ в водные объекты;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- очищение на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих и птицеводческих комплексов (до степени, разрешенной к приему в систему канализации, или полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты);

- развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей, проходящих на межселенной территории с высокой интенсивностью движения.

# 8.3.Охрана подземных вод

При использовании подземных водных объектов юридические лица и граждане обязаны принимать меры, предотвращающие загрязнение, засорение и истощение подземных водных объектов. На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещение захоронений отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением - недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения.

Имеющаяся на территории района наблюдательная сеть по мониторингу загрязнения подземных вод недостаточна. Необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть и, в первую очередь, на крупных групповых водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. Целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…питьевого назначения»).

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В соответствии с п. 2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод являются:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- организация вокруг каждой скважины зон охраны – I и II поясов;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

# 8.4. Управление отходами

В 1998 году в России принят Федеральный закон №89-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об отходах производства и потребления», определяющий правовые основы обращения с бытовыми и промышленными отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

За последние 15 лет как в промышленно развитых странах, так и России стратегия в области управления отходами подвергается существенным изменениям. Главными причинами таких изменений явились увеличение загрязнений природной среды и их негативное влияние на здоровье населения, а также происшедшие изменения в экологической политике и законодательстве.

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, в том числе сбор, захоронение, переработка бытовых и промышленных отходов на территории городского поселения п. Красное-на-Волге решена не окончательно. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов. Твердые бытовые отходы (ТБО), вывозимые на полигон, содержат такие ценные компоненты, как бумага, картон, стекло, полимерные материалы, металлы и др. При захоронении ТБО эти утильные фракции безвозвратно теряются.

Раздельный сбор ТБО организуется в местах их образования, то есть населением, что потребует проведения предварительной разъяснительной работы, специальной организации контейнерных площадок, организации площадок для складирования и накопления утилизируемых отходов (на территории полигона) и т.д.

Однако на первом этапе развития системы обращения с отходами наибольший интерес может представлять сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и учреждений, количество и качество, которого выше качества вторсырья, содержащегося в ТБО жилого фонда.

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с ТБО являются:

- выявление и рекультивация переполненных и не удовлетворяющих нормам участков компостирования ТБО;

- оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с последующей рекультивацией территорий;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории и повышение ее технического уровня;

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- оптимизация тарифов сбора, транспорта и утилизации ТБО;

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- ликвидация всех несанкционированных свалок, а также разработка системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия на первую очередь:

- разработка схемы санитарной очистки городского поселения (отдельный проект);

- усовершенствование селективного сбора ТБО с целью увеличения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- совершенствование работы с отходами предприятий с целью улучшения экологической ситуации (особое внимание следует уделить максимальному использованию отходов деревообработки);

- внедрение системы селективного сбора отходов в квартире;

- проведение инвентаризации образующихся на территории города твёрдых бытовых отходов с определением их морфологического состава в целях изучения ресурсного потенциала отходов;

- преимущественное использование под новое строительство неудобных и малоценных земель;

- усовершенствование технологических процессов на промышленных предприятиях с целью сведения образующихся отходов к минимуму;

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и заключение договоров на вывоз соответствующих отходов;

- рекультивация существующей свалки ТБО;

- строительство нового полигона – свалки ТБО.

Для решения вопроса об утилизации и размещению отходов производства и потребления на территории Красносельского муниципального района необходимо выделение земельного участка для строительства нового полигона по размещению отходов, соответствующего всем современным требованиям.

Площадку под размещение нового полигона рекомендуется определить в границах Чапаевского СП (в районе д.Гущино).

# 8.5 Организация санитарно-защитных зон

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. СЗЗ являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий, генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования.

В этих зонах не допускается размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Предприятия пищевых отраслей промышленности, склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах СЗЗ и на территории промпредприятий других отраслей промышленности.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются следующие размеры СЗЗ:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Выбросы от промпредприятий при соблюдении устройства СЗЗ не наносят значительного вклада в загрязнение атмосферы. За счет рассеивания происходит снижение приземных концентраций от выбросов высоких источников.

Данные о существующих основных промышленных предприятиях п. Красное-на-Волге и размер их ориентировочной санитарно-защитной зоны в соответствии с санитарной классификации предприятий на основе санитарных норм и правил (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03) представлены в сводной Таблице 1.

Таблица 8.5-1.Перечень существующих промышленных предприятий и размер их  ориентировочной санитарно-защитной зоны.

| №№ пп | Перечень производственных объектов. Наименование | Размер ориентировочной СЗЗ в соответствии с санитарной классификацией (м) | Вид деятельности, функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ЮЗ «Платина» | СЗЗ - 50м, кл.Y | Изготовление изделий из золота |
| 2. | ОАО «Красноеремтехпредприятие» | СЗЗ - 100м, кл.IY | Ремонт и обслуживание транспортных средств |
| 3. | ООО «Верхнее-Волжская ювелирная фабрика» | СЗЗ - 50 м, кл.Y | Изготовление изделий из золота |
| 4. | ООО «Алмаз-центр» | СЗЗ - 50м, кл.Y | Ювелирное производство |
| 5. | ИП Фригин Г.Н. | СЗЗ-50м, кл.Y | Ювелирное производство |  |

Установлено, что наибольшее количество жилых домов попадает в санитарно-защитные зоны следующих групп предприятий: - ювелирное производство, - предприятие по ремонту и обслуживанию пассажирских автобусов.

Всего в санитарно-защитные зоны предприятий п. Красное-на-Волге попадают жилые дома общей площадью 12 000м2.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

Обеспечение ориентировочных санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Также предусматривается:

- ликвидация неорганизационных источников загрязнения воздуха;

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны;

- вынос жилой застройки из СЗЗ предприятиями загрязнителями.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия, эта процедура осуществляется в соответствии с пакетом законодательных документов, разработанных и принятых администрацией города;

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.19) при:

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- подтверждении замерами снижения уровня шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшении мощностей, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

Для капитальной и индивидуальной застройки расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории:

Запрет на строительство нового жилого фонда;

Увеличение норм жилобеспеченности;

Уменьшение тарифов оплаты за жилье (за счет предприятий).

Организация СЗЗ от объектов:

Промышленности;

Коммунально-бытовых и складских (кладбищ, канализационных очистных сооружений, свалок, полигонов ТБО, гаражей и др.).

Организация зон санитарного разрыва:

От автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

От железной дороги (100 м от крайних путей);

От магистральных и газопроводов (в соответствии с диаметром труб и давлением по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Порядок использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) устанавливается в соответствии с Федеральным законом об особо охраняемых природных территориях, постановлениями местных органов власти, а также действующими градостроительными нормативами. Федеральный закон № 33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках должны быть созданы охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности и определены размеры буферных зон. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности, на территориях особо охраняемых природных территорий приводится в соответствующих отраслевых документах. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы.

Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности ООПТ. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования. Охранные зоны должны быть разработаны на все существующие и планируемые ООПТ.

В целях сохранения природных ресурсов департаментом проводится активная работа по созданию особых охраняемых зон. К уже существующим таким территориям прибавилась еще одна - туристско-рекреационная местность «Красносельское». Придание особого статуса позволяет сохранить животный и растительный мир, а также уникальный для Костромской области природный ландшафт, имеющий высокий потенциал туристического и рекреационного использования. В особо охраняемых природных зонах запрещается проведение сплошных рубок, подсечка лесных насаждений, захоронение промышленных и бытовых отходов, промышленное строительство, не связанное с туризмом и отдыхом.

# 8.6  Особо охраняемые природные территории

Порядок использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) устанавливается в соответствии с Федеральным законом об особо охраняемых природных территориях, постановлениями местных органов власти, а также действующими градостроительными нормативами. Федеральный закон № 33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках должны быть созданы охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности и определены размеры буферных зон. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности, на территориях особо охраняемых природных территорий приводится в соответствующих отраслевых документах. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы.

Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных территорий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать сохранности ООПТ. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования. Охранные зоны должны быть разработаны на все существующие и планируемые ООПТ.

В целях сохранения природных ресурсов департаментом проводится активная работа по созданию особых охраняемых зон. К уже существующим таким территориям прибавилась еще одна - туристско-рекреационная местность «Красносельское». Придание особого статуса позволяет сохранить животный и растительный мир, а также уникальный для Костромской области природный ландшафт, имеющий высокий потенциал туристического и рекреационного использования. В особо охраняемых природных зонах запрещается проведение сплошных рубок, подсечка лесных насаждений, захоронение промышленных и бытовых отходов, промышленное строительство, не связанное с туризмом и отдыхом.

# 8.7  Защита от шума

Защита населения от шума стала в последнее время важнейшей гигиенической проблемой. Главным источником городского шума служит железнодорожный транспорт, все виды городского транспорта и особенно большегрузный автотранспорт. Шум является одним из основных раздражителей центральной нервной системы, мешает людям работать и отдыхать, снижает производительность труда, вызывает рост нервных, психических и сердечнососудистых заболеваний.

С целью снижения воздействия шума на селитебную территорию следует применять следующие меры:

- функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

- трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха;

- концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц с высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки;

- укрупнение меж магистральных территорий для отдаления основных массивов застройки от транспортных магистралей;

- создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп жилых домов;

- формирование общегородской системы зеленых насаждений.

# 9. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ

(БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ)

Настоящий баланс территории составлен на основе данных экспликации земель, представленных  отделом архитектуры и градостроительства на 01. 01. 2006 г.  и обмера чертежа проектного плана и даёт ориентировочные представления о существующем положении и об изменении использования городских земель в результате градостроительных предложений генерального плана п. Красное-на-Волге.

Основные сведения об использовании земель п. Красное-на-Волге приводятся в таблицах:

- Таблица 12-1 – современное использование территории;

- Таблица 12-2 – современное использование и распределение по формам собственности территории города;

- Таблица 12-3 – использование территории п. Красное-на-Волге на 1-ю очередь и расчётный срок.

Таблица 9-1. Современное использование территорий

| №№ пп | Наименование территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория посёлка всего в т. ч. | 725 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного использования т. ч. | 240 | 33 |
|  | - личные подсобные хозяйства | 161 | - |
|  | - коллективные сады, огороды | 45 | - |
|  | - предприятия занимающиеся с/производством | 21 |  |
|  | - для других целей | 13 |  |
| 2. | Земли лесничеств и лесопарков | 30 | 4,2 |
| 3. | Земли историко-культурного назначения | 8 | 1,2 |
| 4. | Территория водного фонда | 4 | 0,6 |
| 5. | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 1 | 0,1 |
| 6. | Территория жилой застройки, в т.ч. | 184 | 25,4 |
|  | - многоэтажной | 14 |  |
|  | - индивидуальной | 170 |  |
| 7. | Земли промышленности | 56 | 7,7 |
| 8. | Земли общего пользования | 80 | 11 |
| 9. | Земли общественно-деловой застройки | 51 | 7 |
| 10. | Прочие | 71 | 9,8 |

Таблица 9-2. Современное использование и распределение по формам собственности территории городского поселения п. Красное-на-Волге.

| № | Виды использования территории | Общая площадь, га | В частной собств. | В государственной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | физ. лица | юр. лица | в муницип. собств. | в собств. Субъекта РФ | в собств.РФ | по собств. не разграничена |
| 1. | Земли жилой застройки | 14 | - | - | 14 | - | - | - |
|  | в том числе индивидуальной |  |  | - | - | - | - | - |
|  | в том числе многоэтажной | 14 | - | - | 14 | - | - | - |
| 2. | Земли общественно - деловой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | застройки | 51 | 8 | - | 51 | - | - | - |
| 3. | Земли промышленности | 56 | 6 | 8 | - | - | 3 | - |
| 4. | Земли общего пользования | 80 | - | - | 80 | - | - | - |
| 5. | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нерных коммуникаций | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
|  | в том числе автотранспорта | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
|  | в том числе речного транспорта |  | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Земли сельхоз. использования | 240 | 150 | 17 | 73 | - | - | - |
|  | в т.ч. фермерские хозяйства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в т.ч. сельхоз. предприятия | 21 | - | 15 | 6 | - | - | - |
|  | в т.ч. сады | 29 | 21 | - | 8 | - | - | - |
|  | в т.ч. огороды | 16 | - | - | 16 | - | - | - |
|  | в т.ч. прочие (поля) | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - |
| 7. | Земли историко-культ. значен. | 8 | - | - | 8 | - | - | - |
| 9. | Земли водного фонда/болота | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| 10. | Земли лесничеств и лесопарк. | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
| 11. | Земли не вовлеченные в градодстроительную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительную деятельность | 241 | - | - | 241 | - | - | - |
| 13. | Всего земель в границах черты | 725 | 156 | 25 | 544 | - | 3 | - |

Таблица 12-3. Использование территории городского поселения на 1-ю очередь и расчётный срок

| № | Виды использования территорий | Ед. изм. | Площадь по городу всего 2010 г. | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего земель в пределах городской черты | га | 725 | 792,4 | 1191,1 |
| 2. | Земли жилой застройки: | - | 184 | 239 | 267,9 |
|  | - индивидуальной | - | 170 | 225 | 253 |
|  | - среднеэтажной (3-5 эт.) | - | 14 | 14 | 14 |
| 3. | Земли общественно-деловой застройки | - | 51 | 51 | 63 |
| 4. | Земли промышленной и коммунально-складской застройки | - | 56 | 56 | 56 |
| 5. | Земли общего пользования: | - | 80 | 125 | 139 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | - | 4 | 35.9 | 64,9 |
|  | - улицы, дороги, площади, проезды | - | 42 | 55 | 66 |
|  | - прочие | - | 34 | 34 | 8,1 |
| 6. | Земли транспорта, связи и инженерных коммуникаций: | - | 1 | 12 | 14 |
|  | - ж/д транспорт | - | - | - | - |
|  | - автотранспорт | - | 1 | 6 | 8 |
|  | - речной транспорт | га | - | - | - |
|  | - воздушный транспорт | - | - | - | - |
|  | - иной транспорт | - | - | - | - |
| 7. | Земли сельскохозяйственного использования: | - | 240 | 216 | 190 |
|  | - предприятия занимающиеся с/производством | - | 21 | 21 | 21 |
|  | - коллективные и индивидуальные сады | - | 29 | 29 | 29 |
|  | - коллективные и индивидуальные огороды | - | 16 | 5 | - |
|  | - личные подсобные хозяйства |  | 161 | 161 | 140 |
|  | - прочие (поля) | - | 13 | - | - |
| 8. | Земли рекреационных территорий: | - | 8 | 8 | 115 |
|  | - историко-культурного назначения |  | 8 | 8 | 8 |
| 9. | Земли под водными объектами | - | 4 | 4 | 4 |
| 10. | Земли лесничеств и лесопарков | - | 30 | 30 | 30 |
| 11. | Прочие |  | 71 | 52 | 27 |

# 10. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Первоочередные мероприятия направлены, прежде всего, на улучшение среды обитания и комфортности проживания и связаны, в первую очередь, с обустройством существующей застройкой. Строительство социального жилья для отселения из ветхого и аварийного жилого фонда.

# 10.1.Архитектурно-планировочные решения.

В настоящее время городское поселение посёлок Красное-на-Волге – административный центр Красносельского района, расположен на правом берегу р.Волги, в 36 км от г. Костромы и занимает выгодное транспортно-географическое положение.

- На  первую очередь строительства предлагается дальнейшее освоение и  развитие территории в существующих границах под жилую усадебную застройку в Восточном (10га, м-н “Кролиха”) и Северном (8,0га, до объездной дороги) направлениях, а также вести выборочную застройку на месте сноса ветхих домов в существующей застройке. Дополнительно под жилую застройку проектом предлагается освоение земель сельскохозяйственного назначения в северном (33,4га) и восточном  (34,0га) направлениях с изменением границ городского поселения. На расчётный срок  - в западном направлении общей площадью 72,1га.

- На первую очередь предлагается начать формирование рекреационной зоны на берегу реки Волги с устройством пляжа и общепоселкового парка, строительством лодочной станции, строительством многофункционального спортивно-зрелищного  зала с искусственным льдом и  благоустройством территории с посадкой зелёных насаждений. На расчетный срок предлагается развитие рекреационной зоны в южном направлении с изменением границ городского поселения на землях сельхозназначения  площадью 107,8га. Общая площадь рекреационной зоны с водной гладью р. Волги составит 324,6га.

- Корректировка проекта зон охраны (утверждённого постановлением главы администрации Костромской области от 8 декабря 1995г.) разработка границ территории исторического поселения, границ предмета охраны с уточнением границ зон охраны п. Красное-на-Волге, с разработкой градостроительных регламентов и режимов использования земель и реализацией до 2030 года.

- Проектом предлагается снос ветхого жилого фонда и замена его новым жилищным строительством. Приступить к отселению из жилого фонда, находящегося в СЗЗ промпредприятий.

- Прокладка городских магистралей и соединение улиц Северная и Мелиоративная с устройством 3-х железобетонных мостов через р. Дмиха и её притоков.

- Завершение формирования компактных подцентров культурно-бытового и торгового   обслуживания в районе общественного центра ( Красная площадь) и в районе нового торгового центра. Организация аналогичного подцентра на пересечении ул. Ленина и объездной дороги.

- Разработка проекта по реконструкции и увеличению пропускной способности паромной переправы Красное - Красные Пожни.

- В процессе организации и развития промышленных и коммунально-складских территорий предусматривается санитарно-защитное озеленение.

# 10.2.Экономическая база.

Перспективное развитие промышленности как района, так и городского поселения посёлка Красное-на-Волге– это развитие ювелирной  отрасли промышленности. Одной из задач поставленных администрацией является сохранение действующих предприятий и обеспечением их сырьем, энергоресурсами для того,  чтобы все предприятия работали на полную мощность, чтобы выпускаемая продукция  была высокого качества и имела рынки сбыта.

С расширением функционирующих предприятий и строительством новых, в основном ювелирной промышленности, в 2020г. прогнозируется увеличение производства промышленной продукции по всем видам экономической деятельности на 4.6 % в сопоставимых ценах к уровню 2008г. Наибольшими темпами по–прежнему ожидается развитие ювелирной отрасли. Рост объема  отгруженной промышленной продукции к 2030 г. прогнозируется по Красносельскому Ювелирпрому» – 6,2% ; по ООО «Верхневолжской ювелирной фабрике» - 5% ;  ООО «КЮЗ Яшма» - 4,1%.

В целях развития  приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» разработана программа по развитию жилищного строительства в районе, а так же для обеспечения молодых семей жильем предусматриваются  субсидии для приобретения жилья. В перспективе до 2020г. предусматривается  развитие малоэтажного строительства, переселение граждан из ветхого жилья.

Градостроительная политика  в перспективе до 2020 - 2030 годов будет осуществляться согласно схемы территориального планирования  Красносельского района, Генерального плана городского поселения  и правилам землепользования и застройки.

# 10.3.Население.

Численность населения городского поселения посёлка Красное-на-Волге в 2020г. составит 8,9 тыс. человек. Для достижения такой численности населения, необходима разработка и реализация комплекса мер федерального, регионального и поселкового уровней по стимулированию рождаемости и улучшения общей экономической ситуации в стране.  Возрастная структура населения отмечается следующим: население младше трудоспособного возраста составит 1424 человек, что соответствует доле 16,0%, доля трудоспособного населения повысится до 63,15% и составит 5620 человек, доля старшего трудоспособного – 20,85% или 1950 человек.

# 10.4. Жилищное строительство.

На 1-ю очередь проектом прогнозируется увеличение жилого фонда с существующих 202,9 тыс. м2 до 274,5 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность должна составить 30,0 тыс.м2.Снос ветхого и аварийного жилого фонда составит 2,01 тыс.м2, а на его месте предполагается  строительство новых жилых домов и объектов культурно-бытового назначения. Новое строительство предусматривается на свободных территориях в Восточной (м-н “Кролиха), Западной и Северной частей посёлка. Решается  вопрос по газификации городского поселения до 2020 года.

# 10.5.Социальная инфраструктура.

Образование

На период первой очереди, согласно расчетам, необходимо построить новый детский сад-ясли на 25 мест. В детском саду «Солнышко» построить плавательный бассейн.

Здравоохранение

В п. Красное-на-Волге функционирует Центральная районная больница, со стационаром на 135 коек, с амбулаторно-поликлиническим учреждением на 146 посещений в смену и станцией скорой медицинской помощи на 6 автомобилей (6 бригад). Количество аптек – 4 (с аптечными пунктами – 9.

В центральной районной больнице имеется значительный запас площадей под медицинские помещения и строительства дополнительных медицинских объектов на 1-ю очередь и расчётный срок не требуется.

Торговля

Проектом предусматривается строительство поселкового общественно-культурного и торгового центра  торговой площадью 500 м2  на пересечении улицы Ленина и объездной дороги. В качестве инвестора должны выступать частные компании.

Туризм и рекреация

Строительство гостиницы в центре города, рядом с новым торговым центром. Благоустройство парковой зоны и рекреационной территории по набережной вдоль р.Волги. Организация туристского маршрута Кострома – Красное-на-Волге - паромная переправа – Сидоровское – Светочева Гора.

# 10.6.Зеленые насаждения

На первую очередь проектом планируется благоустройство всех существующих (сохраняемых) насаждений (4 га), а также организация центрального поселкового парка на набережной реки Волга площадью 10 га. Площадь зеленых насаждений общего пользования на 1-ю очередь с учетом озеленения территорий существующих скверов, берегов р. Дмиха, жилых улиц, детских садов, школ, административных и торговых зданий  составит 35,9 га, обеспеченность – 40,0 м2 на жителя. Предусматривается также озеленение санитарно-защитных зон.

# 10.7.Транспортная инфраструктура

Современная уличная сеть посёлка, имеющая чёткую планировочную структуру, сохраняется и развивается в соответствии с современными требованиями и ростом количества автомобильного транспорта.

Проектом первой очереди предлагается:

- Выполнить капитальный ремонт асфальтовое покрытие и благоустройство улиц Советской, Ленина, Луначарского и Лбкнехта. Разработать проект и приступить к строительству магистрали соединяющей улицы Мелиоративную и Северную.

- Организовать функционирование поселкового пассажирского транспорта по 2 маршрутам. Установить остановочные павильоны, соответствующие современным требованиям эстетики, а также устройство остановочных площадок в соответствии со СНиП.

- Приступить к строительству 3-х железобетонных мостов через реку Дмиха и её притоков

# 10.8.Инженерная инфраструктура

# 10.8.1.Водоснабжение

Количество воды, необходимое п. Красное-на-Волге на хозяйственно-питьевые нужды, на первую очередь составляет    5450м3/сут, в том числе на технологические нужды промышленности – 1350 м3/сут., при этом,  обеспечение города чистой питьевой водой на первую очередь, намечается  за счет  использования существующих источников водоснабжения и строительства новых:

- Увеличение производительности комплекса водоснабжения из подземных источников месторождения «Красносельское» до 6 тыс. м3/сут:

- реконструкция 7-ми скважин с доведе6ием производительности до 600 м3/сут;

- расширение существующей станции водоподготовки и насосной станции II-го подъема с доведением производительности до 6000 м3/сут. Строительство 2-х резервуаров чистой воды с фильтрами поглотителями.

Проектом намечается прокладка 2-х новых магистральных водоводов Ø300 мм каждый взамен существующих Ø150 мм для подачи воды от насосных станций I-го подъема до станции обезжелезивания.

Проектом предусмотрена прокладка и реконструкция водопроводных сетей по улицам поселка.

По мере ввода скважин в эксплуатацию, проектом предлагается  все скважины, расположенные в черте города, перевести в  резервные, скважины не соответствующие номам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» затампонировать.

# 10.8.2.Хозяйственно-бытовая канализация

Количество сточных вод в п. Красное-на-Волге, поступающих в систему канализации на 1-ю очередь строительства, составляет  4520 м3/сут.

На первую очередь строительства, для улучшения работы сооружений и сетей водоотведения,  проектом предлагается:

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку (КОС) производительностью 5000 м3/сут..

- Строительство Главной канализационной насосной станции (ГНС) производительностью   250 м3/час.

- Строительство 2-х  новых напорных коллекторов Ø300 мм от ГНС до новой камеры гашения напора

- Строительство самотечного коллектора от камеры гашения до новых КОС, строительство нового выпуска очищенных стоков в р. Волга

- Строительство 3-х новых канализационных насосных станций

В соответствии с планировочными решениями по размещению новой жилой застройки, как на реконструируемых, так и на свободных территориях проектом предлагается следующая схема канализации городского поселения поселка Красное-на-Волге:

Бытовые стоки с территории поселка по  системе самотечных и напорных коллекторов от районных насосных станций перекачки поступают в главный канализационный  коллектор Ø400 мм, передающий стоки    на Главную канализационную насосную станцию (ГНС). От ГНС сточные воды по двум канализационным коллекторам Ø300 мм поступают на проектируемые очистные сооружения канализации.

# 10.8.3.Энергоснабжение

# 10.8.3.1.Электроснабжение

Основным источником электроснабжения п.Красное-на-Волге является Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС»), которая закрывает потребность в электроэнергии.

За 3 года, с 2007г по 2009г, повышение потребления электроэнергии составило около 3,6%, с 28205 тыс.квт.ч до 29216 тыс.квт.ч за счёт повышения потребления электроэнергии промышленностью. При этом зафиксировано спад потребления электроэнергии на жилищно-коммунальные нужды и бюджет, который составляет около 18% и 7,4% соответственно.

В случае потребности в дополнительных электрических мощностях необходимую потребность возможно покрыть следующим источником:  от Федеральной Сетевой Компании Единой Энергетической Системы (ФСК ЕЭС)  через ФОРЭМ  (Федеральный оптовый рынок электрических мощностей).

Анализ существующих сетей и электрооборудования трансформаторных подстанций (220кВ – 0,4кВ) показал, что  их износ составляет около 45%. В связи с этим, необходима постепенная замена морально устаревающего и изнашивающегося электрооборудования. Поселок в настоящее время располагает достаточным электроэнергетическим потенциалом.

Покрытие энергетических нагрузок п.Красное-на-Волге на расчетный срок реализации генплана до 2030года  предусматривается от существующей трансформаторной подстанции ПС «Красное» 110/35/10 с трансформаторами 2х16 МВА.

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей.

С ростом застройки (жилой, общественно-деловой)  увеличится потребление  электроэнергии, на первую очередь к 2020 году -   до 11,56млн.кВт.ч/год  (запланированная численность населения 8900 чел.) и на расчётный срок  к 2030 году -  до 12,24 млн.квт.ч/год (запланированная численность населения 10000 чел.).

В ближайшее время рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами за счет роста потребления электроэнергии в промышленности, а также в коммунальном и бытовом секторах, что будет обусловлено насыщением квартир современной бытовой техникой.

При этом не следует ожидать значительного роста нагрузок и потребления электроэнергии в промышленности и сельском хозяйстве.

Таблица 10.8.3.1-1 Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора

|  | 1 очередь 2020 г. | Проектный срок 2030г |
| --- | --- | --- |
| Население, тыс. чел. | 8,9 | 10,0 |
| Годовое электропотребление, млн.кВт.ч | 11,56 | 12,24 |
| Максимальная электрическая нагрузка, МВт | 2,21 | 2,34 |

Согласно нормам, показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят как для малого города без стационарных электрических плит - 1360кВт.ч/чел. в год. Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет 0,26кВт/чел.

# 10.8.3.2 Теплоснабжение

Первоочередными мероприятиями по теплоснабжению являются: -замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляций.

Теплоснабжение п. Красное-на-Волге осуществляется от:

- газовой котельной МУП»Газовые котельные» п. Восточный с 2-мя котлами ДКВР-4-13;

-  газовой котельной ОАО»Ювелирпром» на ул.Советская 49  с 3-мя котлами ДКВР-6,5-13;

- 5-ти котельных МП «Красноебытсервис» на каменном угле, переводимых на газ;

- 106-ти автономных газовых котельных.

Общая установленная мощность по всем котельным  29,727 Гкал/час, в том числе котельная п. Восточный – 5,4 Гкал/час, котельная ОАО «Ювелирпром» – 13,3 Гкал/час, 5-ть котельных МП «Красноебытсервис», переводимых на газ – 3,74 Гкал/час.

Годовой расход топлива составляет:

газ – 6,630млн. м3/год, в том числе котельная п. Восточный – 1,714млн. м3/год,  ОАО»Ювелирпром» –2,883 млн. м3/год, 5-ть котельных МП «Красноебытсервис», переводимых на газ 0,509 млн. м3/год.

Общая протяженность тепловых сетей составит 10,318 км, в том числе:

- котельная п. Восточный – 2,711 км;

ОАО»Ювелирпром» –3,593 км;

5-ть котельных МП «Красноебытсервис» - 2,134 км;

перспективная застройка – 1,880 км.

# 10.8.3.3 Газоснабжение

Схема газоснабжения п.Красное-на-Волге рассчитана на природный газ с низшей теплотой сгорания 8000 ккал/нм3 и плотностью 0,73 кг/нм3. Использование газа предусмотрено:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения

  - приготовление пищи;

  - горячее водоснабжение;

- На отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, как от индивидуальных отопительных приборов, так и от котельных установок

- На промышленные нужды.

Для расчетов потребности в газе была использована информация о существующих котельных (с годовым расходом топлива) в п.Красное-на-Волге, представленная администрацией п.Красное-на-Волге.

Теплоснабжение п. Красное-на-Волге осуществляется от:

- газовой котельной МУП»Газовые котельные» п. Восточный с 2-мя котлами ДКВР-4-13;

- газовой котельной ОАО»Ювелирпром» на ул.Советская 49  с 3-мя котлами ДКВР-6,5-13;

- 5-ти котельных МП «Красноебытсервис» на каменном угле, переводимых на газ;

- 106-ти автономных газовых котельных.

Тепловые нагрузки на котельные приняты по существующему положению.

Расчетные часовые расходы газа приняты исходя из максимального благоустройства жилого фонда: в жилых домах (частного сектора) предусматривается установка 4-х горелочных газовых плит и комбинированных отопительных аппаратов (отопления и горячее водоснабжение). При газификации многоквартирных домов предусматривается возможность установки 4-х горелочных газовых плит и проточных газовых водонагревателей (в перспективе).

Таблица 10.8.3.3-1. Список котельных, переводимых с каменного угля на газ

| Наименование котельной | Адрес | Установ мощн Гкал/час | часовой расход газа нм3/час | годовой расход газа тыс. нм3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Красное-на-Волге |  |  |  |  |
| МП «Красноебытсервис» |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ | ул. Ленина | 1,20 | 166,7 | 271 |
| Котельная №1 | ул. Новая | 0,95 | 131,9 | 88 |
| Котельная | ул. Фрунзе | 0,30 | 41,7 | 10 |
| Котельная №7(8-я школа) | ул. Луначарского | 0,29 | 40,3 | 24 |
| Котельная Райисполкома | ул. Первомайская | 1,00 | 138,9 | 116 |
| ИТОГО: |  | 3,74 | 520 | 509 |
| Котельная маслосырзавода |  |  |  |  |

# 10.8.4.Инженерная подготовка территории

Объемы проектируемой закрытой дождевой канализации на  I очередь, т.е. до 2020 года и на  Расчетный срок, т.е. до 2030года  приведены  в таблице.

Таблица  10.8.4-1.

| № бассейна | Наименование | Ед. изм. | Первая очередь стр-ва (до2020г.) | Расчетный срок (до2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б - I | Коллектор Ø 300 | км | 0.82 | 0.82 |
|  | Коллектор Ø 400 | км | 0.77 | 0.77 |
|  | Коллектор Ø 500 | км | 0.58 | 0.58 |
|  | Коллектор Ø 600 | км | 0.74 | 0.74 |
|  | Коллектор Ø 800-1000 | км | 0,39 | 0,39 |
| Б - II | Коллектор Ø 300 | км | 0.54 | 2,20 |
|  | Коллектор Ø 400 | км | 0,20 | 0.53 |
|  | Коллектор Ø 500 | км | 0.54 | 0,54 |
|  | Коллектор Ø 600-800 | км | 1,04 | 1,04 |
| Б - III | Коллектор Ø 300 | км | - | 0,76 |
|  | Коллектор Ø 400 | км | - | 0,46 |
|  | Коллектор Ø 600 | км | - | 0.18 |
| Б - IV | Коллектор Ø 300 | км | 0.46 | 0.46 |
|  | Коллектор Ø 400 | км | 0.24 | 0.24 |
|  | Коллектор Ø 600 | км | 0.29 | 0.29 |
| Б - VII | Коллектор Ø 300 | км | - | 0.43 |
|  | Коллектор Ø 500 | км | - | 0.60 |
|  | ВСЕГО |  | 6.61 | 11.03 |

Объемы проектируемой открытой системы дождевой канализации на  I очередь, т.е. до 2020 года и на Расчетный срок, т.е. до 2030года  приведены  в таблице 13.8-3 .

Таблица  10.8.4-2.

| № бассейна | Наименование | Ед. изм. | Первая очередь стр-ва (до2020г.) | Расчетный срок (до2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б - I | лотки, кюветы, водоотводные канавы | км | 1.38 | 3.75 |
| Б - II | лотки, кюветы, водоотводные канавы | км | 0.76 | 1.91 |
| Б - III | лотки, кюветы, водоотводные канавы | км | - | 0.14 |
| Б - IV | лотки, кюветы, водоотводные канавы | км | 0.74 | 0.74 |
| Б - VII | лотки, кюветы, водоотводные канавы | км | - | 0.45 |
|  | ВСЕГО |  | 2.88 | 6.99 |

Проектом предлагается  выполнить прокладку  дополнительных  сетей  дождевой  канализации  на территориях  для застройки на перспективу  с  переключением  открытых  выпусков  дождевых  вод  на  очистные  сооружения. Диаметр коллекторов дождевой канализации в промышленных зонах будет уточняться в процессе проектирования.

Для  эффективного функционирования  системы  дождевой  канализации  в  городе  до  2015 г. необходимо  разработать  схему  дождевой  канализации  и  очистных  сооружений  на  предприятиях  и  на  ее  основе  принять  общегородскую программу,  обязывающую  промышленные предприятия  принимать  меры  по  очистке  поверхностных  стоков  на  их  территориях.

Строительство  очистных  сооружений  на  предприятиях  предполагается  выполнить  до  2020 года.

До  2015 года  необходимо  выполнить  проект  сетей  дождевой  канализации  поселка  и произвести  выбор  площадок  для  строительства  городских  очистных  сооружений  дождевых  стоков.

До 2020 года выполнить проектирование и строительство очистных сооружений №1, №2, №3.

Строительство  остальных  очистных  сооружений  предлагается  выполнить  до  2030 г.

Мероприятия  по понижению  уровня  грунтовых  вод  тесно  связаны с  мероприятиями,  выполняемыми  при  защите  территорий  от  подтопления.  Они включают  в  себя  работы  по  организации  водостоков открытого и закрытого типов,  подсыпке  территорий грунтом при  проявлении  грунтовых  вод,  устройству локальных  дренажей, отводу  грунтовых  вод  в  сети  дождевой  канализации, поддержании в рабочем состоянии.

Северо - западную часть поселка пересекает руч. Дмиха, который впадает в Горьковское водохранилище. В настоящее время берега р. Дмиха подвержены эрозии, прилегающие территории частичному затоплению и заболачиванию. В рамках благоустройства р. Дмиха предусматривается: берегоукрепительные работы, профилирование; регулирование (выправление / спрямление), формирование  нового русла; расчистка и частично дноуглубление  русла; подсыпка заболоченных участков прибрежных территории; устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

Пруды и родники расположенные на территории поселка Красное на Волге  участвуют в композиционно-планировочной структуре поселка как декоративные. В настоящее время санитарное состояние прудов неудовлетворительное. В рамках мероприятий по инженерной подготовке предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов: расчистка дна от ила и древено-кустарниковой растительности; укрепление береговых откосов; посадка зеленых насаждений, посев трав; устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

# 10.9.Мероприятия по охране окружающей среды

# 10.9.1.Охрана атмосферного воздуха

В целом, фактическое загрязнение воздуха в п. Красное-на-Волге можно оценивать как допустимое, в связи с чем предлагаются следующие общепланировочные мероприятия:

  - Организационные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- выявление и рекультивация существующих переполненных и неудовлетворяющих санитарно-экологическим нормам участков компостирования твердых бытовых отходов (ТБО), разработка проекта и строительство нового полигона ТБО, удовлетворяющего экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

разработка проектов ПДВ для всех предприятий района и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- газификация территории, в первую очередь, объектов энергетики и промышленности;

- организация системы экологического мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях;

  - Технологические мероприятия:

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- ремонт и очистка котельного оборудования, установка пыле-газочистного оборудования;

  - Планировочные мероприятия:

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

# 10.9.2.Охрана поверхностных вод

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов на первую очередь проектом предусматривается:

- необходимо дальнейшее развитие системы канализации и реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод;

- реконструкция поселковых канализационных очистных сооружений с доведением очистки сточных вод до нормативов;

- реконструкция насосных станций перекачки сточных вод и канализационных коллекторов;

- оптимизация системы управления городскими стоками;

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- организация постоянного контроля качества сбрасываемых сточных вод;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

# 10.9.3.Охрана подземных вод

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод на первую очередь являются:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- организация вокруг каждой скважины зон охраны -1 и II поясов;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

# 10.9.4.Санитарная очистка территории

Проектом предусматриваются следующие мероприятия на первую очередь:

- разработка схемы санитарной очистки города;

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и заключение договоров на вывоз соответствующих отходов;

- усовершенствование селективного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) с целью увеличения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- внедрение системы селективного сбора отходов в квартире;

- в целях изучения ресурсного потенциала отходов необходимо провести инвентаризацию образующихся на территории города твёрдых бытовых отходов с определением морфологического состава ТБО.

# 11. Основные технико-экономические показатели генерального плана городского поселения посёлка Красное-на-Волге

Таблица 11-1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009г. | Первая очередь строительства (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель посёлка в установленных границах | га/м2 | 725 | 792 | 1191 |
|  |  | на человека | 929,8 | 889,8 | 1191,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.2. | Жилых зон | га | 184 | 239 | 267,9 |
|  |  | % | 25 | 30 | 22,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | индивидуальной | га | 170 | 225 | 253 |
|  |  | % | 92 | 94 | 94 |
|  | многоэтажной (4-5 эт.) | га | 14 | 14 | 14 |
|  |  | % | 8 | 7 | 6 |
| 1.3. | Общественно-деловых зон | га | 51 | 51 | 63 |
|  |  | % | 7 | 7 | 8 |
| 1.4. | Производственных зон | га | 56 | 56 | 56 |
|  |  | % | 8 | 8 | 8 |
| 1.5. | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 10 | 22 | 25 |
|  |  | % | 1,3 | 2,7 | 2,0 |
| 1.6. | Рекреационных зон | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 1.7. | Зон специального назначения | —//— | – | - | - |
| 1.8. | Режимных зон | —//— | - | – | – |
| 1.9. | Иных зон | —//— | – | – | – |
| 1.10. | Из общей площади земли общего пользования | га | 80 | 125 | 139 |
|  |  | % | 11 | 16 | 12 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | 4 | 35.9 | 64,9 |
|  |  | % | 5 | 28 | 47 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | 42 | 55 | 66 |
|  |  | % | 72,5 | 44 | 47 |
|  | прочие территории общего пользования | га | 34 | 34 | 8,1 |
|  |  | % | 42 | 27 | 6 |
| 1.11. | Из общей площади земель территории, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | —//— | – | 10,4 | – |
| 1.12. | Из общего количества земель поселка |  |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | тыс. м2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
|  | земли муниципальной собственности | тыс. м2 | 544 | 544 | 544 |
|  |  | % | 75 | 68 | 45 |
|  | земли частной собственности | тыс. м2 | 178 | 208 | 248 |
|  |  | % | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
|  | Население |  |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. | 7,797 | 8,9 | 10,0 |
|  | Показатели естественного движения населения |  |  |  |  |
|  | прирост | тыс. чел. | 0,107 | 1,103 | 1,100 |
|  | убыль | тыс. чел. | 0,132 | – | – |
|  | Показатели миграции населения |  |  |  |  |
|  | прирост | тыс. чел. | 0,058 | – | – |
|  | убыль | тыс. чел. | 0,093 | – | – |
|  | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | тыс. чел. | 1,319 | 1,424 | 1,500 |
|  |  | % | 17 | 16 | 15 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. | 4,710 | 5,620 | 6,550 |
|  |  | % | 60,4 | 63 | 65,5 |
|  | население старше трудоспособного | тыс. чел. | 1,768 | 1,856 | 1,950 |
|  |  | % | 22,7 | 20,8 | 19,5 |
|  | Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 4,983 | 5,929 | 6,888 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | население в трудоспособном возрасте без неработающих инвалидов и населения занятого домашним и личным хозяйством | тыс. чел. | 4,583 | 5,475 | 6,388 |
|  |  | % от числ. труд. ресурсов | 58,8 | 61,5 | 63,9 |
|  | работающее население старше трудоспособного возраста | —//— | 0,400 | 0,454 | 0,500 |
|  |  | —//— | 8,0 | 8,3 | 7,2 |
|  | Распределение трудовых ресурсов | —//— | 4,983 | 5,629 | 6,888 |
|  |  | —//— |  |  |  |
|  | учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | —//— | 0,163 | 0,178 | 0,190 |
|  |  | —//— | 3,3 | 3,0 | 2,7 |
|  | занято в градообразующих отраслях | —//— | 2,882 | 3,797 | 4,498 |
|  |  | —//— | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
|  | занято в обслуживающей сфере | —//— | 1,938 | 1,954 | 2,200 |
|  |  | —//— | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|  | Число семей – всего | единиц | 3774 | 4302 | 4818 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 202,9 | 274,5 | 310,3 |
|  |  | % общей площади квартир | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной | —//— | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
|  |  | —//— | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
|  | муниципальной собственности | —//— | 22,1 | 18,4 | 15,3 |
|  |  | —//— | 10,8 | 7,8 | 5,7 |
|  | частной собственности | —//— | 172,3 | 247,7 | 286,7 |
|  |  | —//— | 84,9 | 90,0 | 92,0 |
|  | - общежития | —//— | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
|  |  | —//— | 3,8 | 3,3 | 2,9 |
|  | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в 1 этажных домах | —//— | 55,262 | 51,252 | 39,252 |
|  |  | —//— | 27,2 | 21,9 | 14,7 |
|  | в 2-3 этажных домах | —//— | 14,877 | 14,877 | 14,877 |
|  |  | —//— | 7,3 | 6,4 | 5,6 |
|  | в 4-5 этажных домах | —//— | 69,261 | 69,261 | 69,261 |
|  |  | —//— | 34,1 | 29,5 | 25,9 |
|  | индивидуальная застройка с приусадебными земельными участками | —//— | 55,7 | 139,0 | 187,0 |
|  |  | —//— | 27,4 | 50,0 | 60,0 |
|  | Жилищный фонд с износом более 70% | —//— | 4,01 | 4,01 | - |
|  |  | —//— | 2,0 | 1,7 | - |
|  | Убыль жилищного фонда – всего | —//— | – | 4,01 | 12,0 |
|  |  | —//— | – | 1,7 | 4,5 |
|  | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |  |
|  | техническому состоянию | тыс. м2 общей площади квартир | – | 4,01 | - |
|  |  | % к объему убыли жилищного фонда | – | 1,7 | - |
|  | реконструкции | —//— | – | - | - |
|  |  | —//— | – | - | - |
|  | другими причинами (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | —//— | – | - | 12,0 |
|  |  | —//— | – | - | 4,5 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | – | 198,9 | 186,9 |
|  |  | % общей площади квартир | – | 85,0 | 70,0 |
|  | Новое жилищное строительство – всего | —//— | – | 75,3 | 88,3 |
|  |  | —//— | – | 27 | 28 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | за счет средств бюджета | —//— | – | – | – |
|  | за счет средств населения | —//— | – | – | – |
|  | Структура нового жилищного строительства: |  |  |  |  |
|  | 2-3 этажного | —//— | – | - | - |
|  |  | —//— | – | - | - |
|  | 4-5 этажного | —//— | – | - | - |
|  |  | —//— | – | - | - |
|  | индивидуальная застройка с приусадебным земельным участком | —//— | – | 75,3 | 88,3 |
|  |  | —//— | – | 27 | 28 |
|  | Новое жилищное строительство |  |  |  |  |
|  | на свободных территориях | —//— | – | 71,3 | 88,3 |
|  |  | —//— | – | 26 | 28 |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | —//— | – | 4,01 | - |
|  |  | —//— | – | 1,7 | - |
|  | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 53 | 75 | 100 |
|  | канализацией |  | 50 | 70 | 100 |
|  | газовыми плитами |  | 64 | 80 | 100 |
|  | теплом |  | 46 | 60 | 80 |
|  | горячей водой |  | 30 | 50 | 60 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 26,0 | 30,0 | 31,0 |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 579 | 605 | 640 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 74 | 68 | 64 |
|  | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | мест | 1210 | 1210 | 1210 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 155 | 136 | 121 |
|  | Учреждения среднего профессионального образования | учащихся | 57 | 100 | 100 |
|  |  | учащихся на 1000 чел. | 7 | 11 | 10 |
|  | Больницы – всего/1000 чел. | коек | 135 | 135 | 135 |
|  |  | коек на 1000 чел. | 17 | 15 | 14 |
|  | Поликлиники – всего/1000 чел. | посещ. в день | 146 | 160 | 180 |
|  |  | посещ. в день на 1000 чел. | 18 | 18 | 18 |
|  | Предприятия розничной торговли – всего/1000 чел. | м2 торговой площади | 5727 | 2492 | 2800 |
|  |  | м2 торг. пл. на 1000 чел. | 734 | 280 | 280 |
|  | Предприятия общественного питания – всего/1000 чел. | посадочных мест | 1380 | 356 | 400 |
|  |  | посадочных мест на 1000 чел. | 177 | 40 | 40 |
|  | Предприятия бытового обслуживания – всего/1000 чел. | рабочих мест | 34 | 80 | 90 |
|  |  | рабочих мест на 1000 чел. | 4 | 9 | 9 |
|  | Учреждения культуры и искусства | мест | 400 | 400 | 400 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 51 | 44 | 40 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 площади пола | 960 | 960 | 960 |
|  |  | м2 площади пола на 1000 чел. | 123 | 107 | 96 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий общественного транспорта | км | - | 15,90 | 15,90 |
|  | Протяженность магистральных улиц и дорог – всего | км | 5,65 | 8,30 | 10,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | км | 5,65 | 5,65 | 8,30 |
|  | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 111 | 118 | 124 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | с асфальтобетонным покрытием | км | 7,0 | 14,0 | 20,0 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальным легковым транспортом (на 1000 жителей) | автомобилей | 256 | 300 | 350 |
|  | Инженерная инфраструктура и благоустройство |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего | тыс. м3/сут. | 3,090 | 5,450 | 6,000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственные нужды | тыс. м3/сут. | 1,890 | 4,100 | 4,500 |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 1,210 | 1350 | 1500 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 2,65 | 5,45 | 6,00 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 396 | 612,3 | 600 |
|  | Протяженность сетей | км | 30,1 | 45,3 | 56,3 |
|  | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего | тыс. м3/сут. | 2,64 | 4,665 | 4,975 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | - | 2,91 | 3,05 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | 0,95 | 1,055 | 1,175 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут. | 1,75 | 4,70 | 5,00 |
|  | Протяженность сетей | км | 30,1 | 56,24 | 66,44 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии – всего | млн. кВт ч/год | 29,22 | 34,33 | 35,65 |
|  | на производственные нужды | млн. кВт ч/год | 9,473 | 10,42 | 11,46 |
|  | на коммунально-бытовые нужды, бюджет, население и пр. | млн. кВт ч/год | 19,75 | 23,9 | 24,19 |
|  | Потребность электроэнергии на 1 абонента в год | кВт/час | 1577 |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | кВт/год | 620 |  |  |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 12,8 | 32 | 32 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ | км | 31,98 |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора – всего: | Гкал/час | 29,727 | - | 37,94 |
|  | в т.ч. ИЖС | Гкал/час | 7,287 | - | 15,5 |
|  | Производительность центральных источников теплоснабжения – всего | Гкал/час | 22,44 | - | 22,44 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | 98 | - | 100 |
|  | Протяженность сетей – всего | км | 53,346 | - | 63,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | низкого давления | км | 38,846 | - | 47,976 |
|  | среднего давления | км | 9,962 | - | 10,435 |
|  | высокого давления | км | 4,538 | - | 4,599 |
|  | Источник подачи газа |  | Костромская ГРС |
|  | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров ,% | 81,91 | 100 | 100 |
|  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | Строительство закрытых водостоков | км | - | 6,61 | 11,03 |
|  | Строительство открытых водостоков | км | - | 2,88 | 6,99 |
|  | Строительство городских очистных сооружений дождевой канализации закрытого типа | объект | - | 3,0 | 5,0 |
|  | Защита территории от затопления, подтопления и заболачивания | га | – | - | 31,40 |
|  | Подсыпка территории | Тыс. м3 | – | - | 19,93 |
|  | Благоустройство оврагов | га | - | - | 9,15 |
|  | Организация пляжа | га | - | - | 1,50 |
|  | Организация зоны отдыха | га | - | - | 29,50 |
|  | Укрепление береговых склонов р. Дмиха | км | - | - | 1,34 |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 3,5 | - | 4,5 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единица/га | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
|  | Объем выбросов вредных веществ в атмосферу | тыс. т/год | 0,2138 | – | 0,056 |
|  | Общий объем сбора загрязняющих веществ в водные объекты | т/год | 23,9 | – | 23,9 |
|  | Население проживающее в санитарно-защитных зонах | чел. | 462 | 462 | – |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 163 | 163 | 180 |
|  | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | вынос жилого фонда из СЗЗ предприятий – загрязнителей, озеленение главных улиц и СЗЗ, разработка схемы санитарной очистки посёлка | внедрение экологически безопасных технологий, совершенствование системы мониторинга состояния ОС |
|  | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных предложений | млн. руб. | – | – | – |