ООО «ПКБ Эксперт»

Генеральная схема санитарной очистки территории городского поселения поселка Красное-на-Волге

Том 1

Анализ существующего состояния

санитарной очистки территории городского поселения

поселка Красное-на-Волге

Кострома, 2015 г.

Генеральная схема санитарной очистки территории городского поселения поселка Красное-на-Волге

Том 1

Анализ существующего состояния

санитарной очистки территории городского поселения

поселка Красное-на-Волге

Директор ООО «ПКБ Эксперт»

________________________ Голубев И. С.

Состав исполнителей:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист | Зубенко Ю. Ф. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	8

Термины и определения	9

1.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОСЕЛКА КРАСНОЕ-НА ВОЛГЕ	12

1.1.	Особенности экономико-географического положения поселка Красное-на Волге, историческая справка,  административно- территориальное устройство	12

1.2.	Краткая  характеристика природно-климатических особенностей территории расположения посёлка	14

2.	Существующее состояние и развитие поселка Красное-на Волге на перспективу	15

2.1. Демографическое развитие и жилищный фонд поселка Красное-на-Волге	15

Вывод: согласно анализу имеющихся данных, существенных изменений по численности населения и структуре экономики поселка Красное-на-Волге в прогнозируемый период (до 2019 года) не ожидается.	17

2.2.	Объекты инфраструктуры поселка Красное-на-Волге	17

2.3.	Основные направления развития системы обслуживания	22

3.	Современное состояние системы санитарной очистки и механизированной уборки ПОСЕЛКА Красное-на-Волге	24

3.1.	Анализ нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами	24

на территории поселка Красное-на-Волге	24

3.2.	Современное состояние системы санитарной очистки и механизированной уборки поселка Красное-на-Волге	26

3.2.1.	Сбор  и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора	26

3.2.2.	Сбор и утилизация бытовых отходов, содержащих ртуть,  от населения	29

3.2.3.	Сбор и вывоз жидких бытовых отходов	30

3.2.4.	Размещение  твердых бытовых отходов	30

3.2.5.	Тарифы на сбор, транспортировку и обезвреживание отходов	31

3.2.6.	Организация  механизированной уборки территории	32

3.2.7.	Несанкционированные свалки мусора	33

3.3. Анализ существующих норм накопления твердых и жидких бытовых отходов на территории поселка Красное-на-Волге	36

3.3.1. Анализ норм накопления твердых бытовых отходов от населения поселка Красное-на-Волге	36

3.3.2.  Анализ норм накопления твердых бытовых отходов от объектов городской инфраструктуры поселка Красное-на-Волге	38

3.3.3. Анализ фактических объемов накопления твердых бытовых отходов	42

3.3.4.  Анализ фактических объемов накопления жидких бытовых отходов	42

3.3.5. Анализ фактических объемов накопления отходов при уборке улиц и дорог, площадей и тротуаров	43

3.4.	Оценка объемов образования  твердых и жидких  бытовых отходов на расчетный срок (2019г.)	46

3.4.1. Определение объема образования ТБО на перспективу	46

3.4.2. Определение объемов накопления отходов при уборке улиц и дорог, площадей и тротуаров	50

3.4.3. Определение объема образования ЖБО на перспективу	51

3.5.	Оценка образования возможного объема вторичных ресурсов  в поселке Красное-на-Волге	52

ВЫВОДЫ	58

Общая часть

| Субъект РФ: | Костромская область |
| --- | --- |
| Муниципальный район | Красносельский район |
| Предмет государственного контракта: | Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории поселка Красное-на-Волге Красносельского района Костромской области |
| Заказчик: | Администрация городского поселения посёлка Красное-на-Волге Глава Администрации – Недозёров Владимир Николаевич |
| Исполнитель: | Общество с ограниченной ответственностью «ПКБ Эксперт» (ООО «ПКБ Эксперт») Директор – Голубев Иван Сергеевич |
| Дата начала: | февраль 2015 г. |
| Дата окончания: | июнь 2015 г. |

Основание для разработки проекта

Разработка проекта Генеральной схемы санитарной очистки осуществлялась на основании договора № 05-02/10/15 от 09.02.2015 г., заключенного на выполнение работ по разработке Генеральной схемы очистки городского поселения поселок Красное-на-Волге, Красносельского района, Костромской области.

Цель работы

Определение направлений развития сферы обращения с отходами в поселке Красное-на-Волге городского поселения на период до 2019 года:

- снижения негативного воздействия отходов на окружающую природную среду;

- обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и уничтожения отходов;

- увеличение объемов использования отходов в качестве вторичного сырья;

- сокращения потоков складирования отходов на полигон и свалки;

- предотвращения попадания опасных отходов на полигон и свалки ТБО;

- проведение рекультивации и санации территорий, занятых  свалками ТБО;

- обеспечение  сбора и вывоза ЖБО из многоквартирных домов без централизованного водоотведения;

- обеспечение механизированной уборки территорий населенных пунктов.

Нормативные правовые акты

При  разработке Генеральной схемы санитарной очистки территории поселка Красное-на Волге Общество с ограниченной ответственностью «ПКБ Эксперт»  руководствовалось следующими законодательными и нормативными правовыми актами в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами:

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

- Федеральный закон № 195–ФЗ от 30.12.2001г. «Кодекс об административных правонарушениях».

- Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года № 155.

-  Правила разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2000 года № 461.

- Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления, утвержденные постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003г. № 344.

- Федеральный  классификационный каталог отходов,  утвержденный приказом Министерства природных ресурсов от 02 декабря 2002 № 786.

- Методические указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.10.2007 г. № 703.

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152.

- СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПин 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов».

- СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 мая 2001 года № 16 «О введении в действие санитарных правил СП 2.1.7.1038-01». «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», зарегистрированных Минюстом России 26 июля 2001 года, регистрационный № 2826.

- Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утвержденные постановлением Правительства  Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681.

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденная Министерством строительства Российской Федерации 02.11.1996 г.

# Общие положения

Санитарная очистка территории поселка Красное-на Волге - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, а также уборке территории поселка Красное-на Волге.

Генеральная схема санитарной очистки территории поселка Красное-на Волге (далее – Генеральная схема) направлена на решение указанных задач и разработана до 01.01.2019 года.

Генеральная схема санитарной очистки  определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения существующих объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств, а также механизм реализации предлагаемых мероприятий.

Генеральная схема санитарной очистки  является одним из инструментов реализации законов РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ.

Генеральная схема санитарной очистки территории поселка Красное-на Волге состоит из следующих частей:

- Анализ существующего состояния санитарной очистки территории поселка Красное-на Волге (Том 1).

- Предложения по организации современной системы  санитарной очистки  территории поселка Красное-на Волге (Том 2).

- Пояснительная записка к Графической части генеральной схемы санитарной очистки территории поселка Красное-на Волге (Том 3).

Проведение анализа и оценки существующей системы санитарной очистки территории поселка Красное-на Волге, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития является необходимым этапом разработки основных положений Генеральной схемы санитарной очистки.

Анализ и оценка существующей системы санитарной очистки территории поселка Красное-на Волге, а также прогноз развития населенных пунктов области проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие поселка Красное-на Волге

- строительство многоквартирных и жилых домов,  объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений в поселке Красное-на Волге;

- состояние системы санитарной очистки территории поселка Красное-на Волге;

- обеспеченность объектами в сфере захоронения и утилизации твердых бытовых отходов.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития поселка Красное-на Волге и оценка их влияния на тенденции развития системы санитарной очистки района. Планирование всех мероприятий в рамках разработки Генеральной схемы санитарной очистки зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

Целями разработки и реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки поселка Красное-на Волге являются:

- определение приоритетов в развитии системы обращения с отходами;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по обращению с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях;

- оснащение системы санитарной уборки  поселка Красное-на Волге эффективной техникой и технологией по сбору, вывозу и обезвреживанию отходов и механизированной уборке территории.

Реализация Генеральной схемы должна обеспечить переход на качественно новый уровень системы санитарной очистки территории поселка Красное-на Волге, а также  создать условия для эффективного и экологически безопасного функционирования данной системы.

# Термины и определения

В настоящей работе используются следующие основные понятия:

твердые бытовые отходы - отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы;

твердые бытовые отходы от населения - твердые отбросы и другие неутилизируемые в быту, образующиеся в результате жизни людей и амортизации предметов быта вещества, в том числе во время ремонта жилых помещений, и крупногабаритные предметы домашнего обихода;

крупногабаритный мусор - изделия (предметы), утратившие свои потребительские свойства (мебель, бытовая техника, торговое оборудование, велосипеды, коляски и т.п.);

жидкие бытовые отходы - фекальные отходы, образующиеся в неканализованных жилых домах и нежилых объектах общественного назначения.

биологические отходы -  трупы животных и птиц (в том числе лабораторных); абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо- рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения;

опасные отходы  - отходы,   которые   в   силу   их    реакционной способности    или    токсичности   представляют непосредственную или потенциальную опасность для здоровья человека или состояния окружающей среды самостоятельно или при вступлении  в  контакт  с другими отходами и окружающей среды;

нормы накопления твердых и жидких  бытовых отходов - количество отходов, образующихся на расчетную единицу, т.е. удельный показатель образования отходов на расчетную единицу, за которую в зависимости от источника образования отходов могут быть приняты соответствующие единицы измерения,  оказывающие большее влияние на  их образование (человек (или кв.м. общей площади) - для жилищного фонда; 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.), в единицу времени (день, год). Нормы накопления ТБО определяются в единицах массы (кг, т) и (или) объема (л, м3). Нормы накопления ЖБО определяются в единицах объема (л, м3) и зависят  от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод, степени водопроницаемости выгребов и т.п.).

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

вывоз ТБО – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их сбора, включающая в себя комплекс мероприятий, связанных с погрузкой ТБО в транспортное средство,  перемещением ТБО от места сбора до места выгрузки и их выгрузкой у конечного пункта для обеспечения последующих работ по обезвреживанию  отходов;

место сбора – место перегрузки ТБО из контейнеров в транспортные средства, осуществляющие вывоз ТБО (контейнерная площадка и т.п.);

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, хвостохранилище и другое);

несанкционированные места размещения отходов – места размещения отходов на территории, не предназначенной для их размещения;

объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, - объекты, непосредственно используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

биотермические ямы (скотомогильники) -  ямы,  предназначенные уничтожения биологических отходов путем захоронения с обеззараживанием, с целью  предотвращения распространения  инфекционных заболеваний;

объекты городской инфраструктуры - объекты социально-культурной сферы (предприятия торговли, медицинские учреждения, дошкольные и образовательные учреждения, предприятия бытового обслуживания, культурно-спортивные и развлекательные учреждения, гаражи, и пр.);

организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

хвосты –  неиспользуемый остаток отходов, образованный после сортировки ТБО и отбора вторичных ресурсов.

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования;

инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки (тарифы), по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за оказываемые услуги и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса

содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, технических средств регулирования дорожного движения, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОСЕЛКА КРАСНОЕ-НА ВОЛГЕ

## Особенности экономико-географического положения поселка Красное-на Волге, историческая справка,  административно- территориальное устройство

Кра́сное-на-Во́лге — посёлок городского типа, административный центр Красносельского района Костромской области России. Лежит на левом берегу реки Волги, в 36 километрах к юго-востоку от Костромы.

Численность населения  городского поселения на 2015 год составляет 7819 человек

Площадь района - 950 тыс. кв. км.

Население района – 18 212 человек.

Плотность населения района – 19,17 чел./км.кв.

Административным центром является пгт. Красное-на-Волге.

Поселок Красное-на-Волге расположен на юго-востоке Костромской области в Красносельском районе на левом берегу реки Волга. Красное-на-Волге – поселок городского типа и железнодорожная станция на левом берегу р. Волга.

Связь с областным центром – г. Кострома осуществляется: 1) по автодороге областного значения  Кострома – Красное-на-Волге – 35 км. 2) по реке Волга42 км.

Первое упоминание относится к 1569 году, когда село Красное принадлежало Борису Годунову. Екатерина II в 1762 году на основании указа Сената передала село своей фрейлине: … Бывшей при дворе нашем фрейлине Прасковье Бутаковой, которая ныне в замужестве лейбгвардии Конного полка за порутчиком бароном Сергеем Строгановым, да брату её родному того же полка отставному ротмистру Петру Бутакову жалуем мы в Костромском уезде село Красное с 325 душами[3].

В начале XIX века Красное с деревнями принадлежало князьям Вяземским, в том числе поэту Петру Андреевичу Вяземскому.

Своим экономическим расцветом в пореформенный период село обязано ювелирному промыслу, зародившемуся здесь очень давно, о чем свидетельствуют ювелирные украшения до монгольского времени, найденные во время раскопок древнерусских курганов близ села, осуществленных в 1899 г. Д.Ф. Нефедовым. Сведения о местных серебряниках встречаются  в писцовых книгах с 60гг. 16 в., а в 1684 г. в Кремлевской серебряной палате в Москве работал и был знаменит Михаил Савельев – “кормовой золотарь села Красное Костромского уезда”. В 1703-1706 гг. среди мастеров, клеймивших серебряные изделия в Москве, значатся 4 крестьянина из села Красное и 1 человек из Сидоровского. Местные мастера изготовляли в основном женские украшения, но занимались и ризочеканным делом. Они принимали участие в изготовлении окладов икон для иконостасов Успенского  кафедрального собора в Костроме, Троицкого собора Ипатьевского монастыря и др. В конце 18 в. после образования в Костроме ремесленной управы красносельские мастера подают прошения о вступлении в серебряный цех, и с 1787 по 1850 г. здесь числится 60 ремесленников из Красносельской волости.

Особенно активное развитие села происходит во 2-ой половине 19 в. – в пореформенные годы. По данным ремесленной управы, в конце 19 в. ювелирным промыслом занималось свыше двух тысяч человек из Красносельской и Нерехтской волостей. Именно в этот период по заказу местных купцов – торговцев ювелирными изделиями  и пароходчиков – на основных улицах во множестве возводятся крупные кирпичные дома городского облика. Меньшие по размерам, но добротные каменные и каменно-деревянные дома строятся и Красносельскими ремесленниками.

В 1897 г., по инициативе Костромской уездной земской управы, в селе Красном, при начальной народной школе для детей кустарей серебряников, были открыты классы технического рисования с трехгодичным курсом обучения, реорганизованные в 1904 г. в художественно-ремесленную мастерскую золото-серебряного дела с собственной пробирной палатой (т.е. с правом чеканки пробы металла). Специальный комплекс каменных зданий для школы и мастерских был выстроен на северной окраине села в 1904 г. по проекту А.Н. Бенуа. В советское время на базе мастерских была организована художественная артель, а позже – Красносельский ювелирный завод. В 1972 году в северо-восточной части поселка построен новый комплекс зданий училища художественной обработки металлов на 600 учащихся. Старое здание училища сохранено как памятник истории и архитектуры, в нем размещается единственный в России музей ювелирного и декоративно-прикладного искусства.

В перестроечные и постперестроечные годы (1985-2009) происходят существенные изменения в структуре промышленного потенциала. Ведущими предприятиями поселения сегодня являются: ОАО «Красносельский ювелирпром» (954 чел.), ООО “Платина” (427 чел.) «Верхневолжская ювелирная фабрика» (115 чел.), ООО «Диамант» (570 чел.), ОАО «Красноеремтехпредприятие», ООО «Красноеагропромснаб».

Пищевая промышленность развита крайне слабо. Ранее успешно работавший  “ Маслосырзавод” c 2005 года прекратил собственное производство, и на сегодняшний день занимается пастеризацией молока с розливом его по пакетам.

В настоящее время городское поселение поселок Красное-на-Волге - промышленный центр с развитой инфраструктурой культурно-досуговых, образовательных, медицинских и других учреждений.

На территории поселения функционируют 203 предприятия, организаций и учреждений. Растёт количество субъектов малого предпринимательства. Так индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 545 человек. Численность работающих по найму у предпринимателей составляет 1475 человек.

Сферу образования составляют ФГОУ СПО Красносельское училище художественной обработки металлов, профессионально-техническое училище,  2 общеобразовательных школы (основная и средняя),  4 дошкольных образовательных учреждений. В п. Красное-на-Волге имеются детские музыкальная и  художественная школы, центр детского творчества, молодежный центр «Волга», районная библиотека, 2 музея, кинотеатр и другие учреждения обслуживания.

Медицинские учреждения города представлены Центральной районной больницей, поликлиникой и 4 аптеками.

Городское поселение посёлок  Красное-на-Волге (исторически село - Красное), по архивным документам, известен с 1569 года и является одним из интереснейших, с древней историей, поселений Костромской области и России.

## Краткая  характеристика природно-климатических особенностей территории расположения посёлка

Территория городского поселения п. Красное-на-Волге относится к зоне умеренно континентального климата с коротким, сравнительно теплым летом и продолжительно холодной и многоснежной зимой. Существенное влияние на местные климатические условия оказывают ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья, что определяет преобладание южного, юго-западного переноса воздуха.

Костромская область расположена в центре нечерноземной зоны, в пределах Восточно-европейской равнины, в бассейне Верхней Волги и левых ее притоков - Костромы, Унжи и Ветлуги. Территория представляет собой холмистую равнину, расчлененную многочисленными речными долинами. На западе области - Костромская низменность, в центральной части - Галичско-Чухломская возвышенность (высота до 292 м). Вдоль нижнего течения р. Унжа - Унжинская низменность. На северо-востоке - Северные Увалы. Леса занимают около 70% территории.

Климат - умеренно-континентальный, с холодной продолжительной зимой и теплым, сравнительно коротким, летом.

- Абсолютная максимальная температура воздуха составляет +37,0 0С

- Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 46,0 0С

- Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца + 25,1 0С (июль)

- Средняя температура  наиболее холодного периода – 12,1 0С (январь).

Весна. Для весны характерны резкие колебания температуры, возвраты холодов и поздние заморозки. В начале апреля обычно среднесуточные температуры устойчиво переходят через 0°С к положительным значениям, в конце апреля они обычно превышают 5°С. В начале апреля начинается обильное таяние снега, к концу апреля снег сходит совсем. В некоторые годы эти процессы происходят на 2-3 недели раньше или позже. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям происходит 6 апреля. Период со среднесуточной температурой выше 0°С продолжается 207 дней.

Лето. Летний сезон характеризуется ослаблением интенсивности циркуляции атмосферы, замедлением скорости перемещения воздушных масс с разными физическими свойствами, более редкой их сменой. Это способствует прогреванию почвы и воздуха, развитию конвективной облачности, гроз и ливней. При длительном нахождении над центральными районами Европейской части России высоких малоподвижных циклонов устанавливается холодная и ненастная погода.

Особенно неблагоприятные погодные условия бывают в тылу циклонов, куда проникает холодный арктический воздух. С прохождением холодных и теплых атмосферных фронтов и интенсивной внутримассовой конвекцией бывают связаны ливни, грозы, град, ветер. Стационарные антициклоны над центром или юго-востоком Европейской части России способствуют выносу из Средней Азии и Прикаспийской низменности сильно прогретого сухого воздуха, что приводит к установлению теплой и сухой погоды. Летний температурный режим со среднесуточной температурой воздуха выше 15,5°С длится около 67 дней.

Осень. Осенью циклоническая деятельность постепенно возрастает. Циклоны чаще всего приходят с запада и северо-запада. С выхолаживанием подстилающей поверхности быстро идут на убыль конвективные процессы и связанная с ними грозовая деятельность, увеличивается число пасмурных дней с моросящими и обложными дождями, туманами.

В конце октября наблюдается устойчивый переход среднесуточных температур через 00С к отрицательным значениям. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 - -350С. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 - -390С.

Зима. Температурный режим со среднесуточной температурой ниже - 5°С продолжается 117 дней. Период с температурным режимом ниже – 10 °С продолжается около 72 дней. Зимний температурный режим воздуха устанавливается в последней пятидневке октября. И до конца декабря характер погоды неустойчив, с частой, временами резкой сменой холодной и тёплой температур. Мощность сезонного мёрзлого слоя составляет до 1,5 м.

- Средняя дата появления снежного покрова -26 октября.

- Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 21 ноября.

- Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 14 апреля.

- Средняя дата схода снежного покрова 19 апреля.

- Расчетная толщина снежного покрова вероятностью превышения 5% - 70,2 см.

Влажность Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 593 мм. Зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность Суточный максимум осадков 62,0мм.

По климатическому районированию Костромской области Красносельский район относится к южному, менее облесенному району. Продолжительность периода с температурой выше10 0С в среднем составляет 125 дней, сумма среднесуточных температур воздуха выше10 0С в пределах 1800-1900 0С.

Бассейн верхней Волги, на территории которой находится посёлок Красное-на-Волге, расположен на северо-западе Европейской территории России в лесной природной зоне на территории Русской платформы в пределах ледниковых и плоских равнин.

# Существующее состояние и развитие поселка Красное-на Волге на перспективу

## 2.1. Демографическое развитие и жилищный фонд поселка Красное-на-Волге

По состоянию на 01.01.2015 г. в поселке Красное-на-Волге постоянно проживало 7 819 человек.

Динамика численности населения по годам:

| Численность населения пос. Красное-на-Волге по годам |
| --- |
| 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5732 | 6797 | 8143 | 8598 | 8162 | 7979 | 7797 | 7892 | 7877 | 7819 |

Данные по перспективному развитию поселка Красное-на-Волге на расчетный период 2019 года представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели развития на перспективу до 2019г. поселка Красное-на-Волге

| № п/п | Показатель | Единица измерения | На 01.01.2015 года | Прогноз на 01.01.2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения, | тыс.чел. | 7819 | 7819 |
| 2. | Численность населения, проживающего в МКД: | тыс.чел. | 4637 | 4637 |
| 2.1. | благоустроенных | тыс.чел. | 3385 | 3385 |
| 2.2. | неблагоустроенных | тыс.чел. | 1252 | 1252 |
| 3. | Численность населения, проживающего в неканализированных МКД | тыс. чел. | 1040 | 1040 |
| 4. | Этажность застройки | % |  |  |
| 4.1. | 1-2-этажная | тыс.чел. | 5285 | 5285 |
| 4.2. | 3-5-этажная | тыс.чел. | 2534 | 2534 |
| 4.3. | более 5 этажей | тыс.чел. | - | - |
| 5. | Больницы | койка | 32 | 32 |
| 6. | Поликлиники | число посещений в день | 146 | 146 |
| 7. | Детские дошкольные учреждения | место | 1104 | 1104 |
| 8. | Общеобразовательные школы | учащиеся | 1009 | 1009 |
| 9. | Учреждения культуры и спорта | число посещений в день | 110 | 110 |
| 10. | Магазины, в том числе: | м2 торговой площади | 3590 | 3590 |
| 10.1. | продовольственные | -//- | 201 | 201 |
| 10.2. | промтоварные | -//- | 317 | 317 |
| 10.3. | смешанные | -//- | 3072 | 3072 |
| 11. | Павильоны, в том числе: | м2 торговой площади | 238 | 238 |
| 11.1. | продовольственные | -//- | 143 | 143 |
| 11.2. | промтоварные | -//- | 95 | 95 |
| 12. | Киоски, в том числе: | м2 торговой площади | 87 | 87 |
| 12.1. | продовольственные | -//- | 70 | 70 |
| 12.2. | промтоварные | -//- | 17 | 17 |
| 12.3. | смешанные | -//- | - | - |
| 14. | Предприятия общественного питания | сотрудников | 177 | 177 |
| 15. | Гостиницы | место | 16 | 16 |
| 16. | Предприятия бытового обслуживания | сотрудников | 171 | 171 |
| 17. | Учреждения управления, административно-хозяйственные и другие | сотрудников | 11 | 11 |
| 18. | Общая площадь земель в пределах черты поселка | га | 725 | 864 |
| 19. | Общая протяженность и площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 12,2 км | 13,7 км |
| 20. | Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс.м3 в сутки | 1,6 | 2 |
| 21. | Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 26 | 31 |

## Вывод: согласно анализу имеющихся данных, существенных изменений по численности населения и структуре экономики поселка Красное-на-Волге в прогнозируемый период (до 2019 года) не ожидается.

## Объекты инфраструктуры поселка Красное-на-Волге

Определяющее значение для планирования системы санитарной очистки играет обеспеченность населенных пунктов  объектами городской инфраструктуры, а также перспективы территориального развития (объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений).

Учреждения управления. В настоящее время главной улицей поселка Красное-на-Волге является ул. Ленина, на которой расположено Здание администрации Красносельского муниципального района Костромской области и здание Администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге.

Учебно-воспитательные учреждения и учреждения дополнительного  образования. На территории поселка расположено 4 детских садов, 2 общеобразовательные школы, дом детского творчества, училище художественной обработки металлов, детская музыкальная школа и профессиональное училище №30.

Учреждения здравоохранения и социальной защиты. Сеть лечебно-оздоровительных учреждений представлена Красносельской районной больницей. Имеются в поселке три учреждения стоматологии, одна аптека и один аптечный пункт. На улице Советская 32 расположен ветеринарная станция.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.  Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения представлены дворовыми площадками в структуре жилой застройки. Существующее спортивное ядро поселка – ДЮСШ со стадионом и спортзалом - находится на ул. Советской, 44.

Учреждения культуры, искусства, развлечений. В состав этих учреждений входят: музей ювелирного и народного прикладного искусства, интерактивный музей ювелирного искусства, муниципальное бюджетное учреждение «Истоки», Красносельская централизованная библиотечная система, МУ киновидеообъединение и МЦ «Волга». Данные объекты располагаются в отдельностоящих зданиях и во встроено-пристроенных помещениях к жилым домам.

Предприятия торговли, общественного питания и обслуживания. Розничная торговля представлена  продуктовыми и универсальными магазинами, торговым домом «Риос», торговым центром «Красноград» и торговыми павильонами. На территории поселка располагаются 5 кафе.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания. Из предприятий коммунально-бытового обслуживания в поселке имеется сеть парикмахерских, мастерские по ремонту и пошиву одежды, ремонту бытовой техники, отдел ЗАГС. Из коммунальных предприятий: банно-прачечный комплекс и гостиница «Алмаз».

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи.  В посёлке расположены два предприятия связи и два дополнительных офиса «Сбербанк» и «Совкомбанк».

Учреждения пожарной охраны и органы правопорядка. В посёлке Красное-на-Волге находятся Районный суд и Прокуратура Красносельского района, опорный пункт №9 МВД РФ и пожарная часть №16.

Полный перечень предприятий, предоставленный администрацией Красносельского городского поселения представлен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень предприятий и учреждений, расположенных на территории поселка Красное-на-Волге

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Вмести-мость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учреждения управления |
| 1 | Администрация Красносельского муниципального района Костромской области, | Красная площадь, д. 15 | мест | 92 |
| 2 | Администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге, | Красная площадь, д. 11 | мест | 14 |
| Учреждения образования |
| 3 | Детский сад № 1 «Солнышко» | ул. Советская д. 24 «А» | мест | 318 |
| 4 | Детский сад «Рассвет» | ул. Песочная д. 20 | мест | 110 |
| 5 | Детский сад № 4 | ул. Луначарского, д. 10 | мест | 99 |
| 6 | Детский сад № 2 | ул. Заводская д. 5 | мест | 70 |
| 7 | Красносельская средняя общеобразовательная школа | ул. Ленина д. 44 «А» | мест | 655 |
| 8 | Красносельская основная общеобразовательная школа | ул. Луначарского д. 14 и ул. Советская д. 8 | мест | 354 |
| 9 | Дом детского творчества | Красная площадь д. 2 ул. Коммуны д. 18 «А» | мест | 267 |
| 10 | ФГОУ СПО Красносельское училище художественной обработки металлов, | ул. Ленина д. 46, 48 | мест | 89 |
| 11 | МОУДОД Красносельская ДМШ | ул. Садовая д. 12 | мест | 120 |
| 12 | ГОУ НПО ПУ № 30 | ул. Космическая, д. 1 «А | мест | 32 |
| Учреждения здравоохранения |
| 13 | ОГБУЗ «Красносельская РБ» | Ул.Ленина д.37 | кол-во посещ. в смену на 1000 чел. | 146 |
|  |  |  | койка | 32 |
| 14 | ОГУ Красносельская станция по борьбе с болезнями животных, | ул. Советская, д. 32 | кол-во посещ. в смену на 1000 чел | 730 |
| 15 | Стоматология | ул.Ракетная, д.1 | кол-во посещ. в смену на 1000 чел | 16 |
| 16 | Стоматология | м/р Восточный, д.20 | кол-во посещ. в смену на 1000 чел | 16 |
| 17 | Стоматология | ул. Советская, д.4 | кол-во посещ. в смену на 1000 чел | 16 |
| Учреждения социального обеспечения |
| 18 | ОГУ Красносельский комплексный центр социального обслуживания населения | ул. Луначарского, д. 4 | кол-во мест | 20 |
| Аптеки |
| 19 | ООО «Панацея» | Садовая, 4 | объект | 1 |
| 20 | аптечный пункт | ул.Первомайская, д.7А | объект | 1 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 21 | МКОУ «ДЮСШ» | ул. Советская, 44 «А» | кв. м общей площ. | 18 617,7 |
|  | стадион |  | кв м | 17 919 |
|  | трибуны |  | мест | 350 |
|  | спортзал |  | кв.м | 698,7 |
| Учреждения культуры, искусства, развлечений |
| 22 | Музей ювелирного и народного прикладного искусства, | ул. Советская, д. 49 «А» | мест | 70 |
| 23 | Интерактивный музей ювелирного искусства | Ул.Советская д.49 «Б» | мест | 30 |
| 24 | Храм Богоявления | ул.Некрасова, д. 2 | мест | 43 |
| 25 | Храм Всех Святых | ул.Новый Быт, д.36 | мест | 52 |
| 26 | Муниципальное бюджетное учреждение «Истоки» | Красная площадь, д. 4 | мест | 213 |
| 27 | Красносельская централизованная библиотечная система, | ул. Первомайская д. 11 «А» | тыс.ед. хранения | 166 635 |
| 28 | МУ киновидеообъединение и МЦ «Волга» | ул. Ленина, д. 7 | мест | 100 |
| Предприятия торговли |
| 29 | магазин «На Садовой», | ул. Садовая, д. 14 | кв.м. торг. пл. | 32 |
| 30 | магазин | ул. Ленина, д.44 | кв.м. торг. пл. | 45 |
| 31 | магазин | ул. Ленина, д.2А | кв.м. торг. пл. | 16 |
| 32 | магазин | ул.Ленина д.45 | кв.м. торг. пл. | 41 |
| 33 | Торговый дом «Риос | ул. Ленина д. 8 | кв.м. торг. пл. | 211 |
| 34 | магазин | ул. Коммуны 16 | кв.м. торг. пл. | 32 |
| 35 | магазин | Ул.Луначарского д.2А | кв.м. торг. пл. | 42. |
| 36 | магазин | ул. Советская,д. 26 | кв.м. торг. пл. | 16 |
| 37 | магазин | ул. Советская д. 26 «А») | кв.м. торг. пл. | 16 |
| 38 | магазин | ул. Советская д. 18 «В» | кв.м. торг. пл. | 16 |
| 39 | Торговый центр «Красноград» | ул. Советская д. 52 | кв.м. торг. пл. | 2500 |
| 40 | магазин | ул. Советская, д. 18 «А» | кв.м. торг. пл. | 16 |
| 41 | магазин | ул. Советская, д.28 | кв.м. торг. пл. | 16 |
| 42 | магазин | ул. Советская, д. 88 | кв.м. торг. пл. | 32 |
| 43 | торговый дом | ул. Красная площадь д. 1 | кв.м. торг. пл. | 151 |
| 44 | магазин | ул. К. Либкнехта д. 40 | кв.м. торг. пл. | 32 |
| 45 | магазин | пр-т Ювелиров, д. 2 «Б» | кв.м. торг. пл. | 12 |
| 46 | Торговый павильон | ул. Украинская, д. 14 | кв.м. торг. пл. | 12 |
| 47 | Торговый павильон | ул. Песочная, д.16 | кв.м. торг. пл. кв.м. торг. пл. | 12 12 |
| 48 | Торговый павильон | ул. Новая |  |  |
| 49 | Магазин «Дикси», | ул.Песочная, д.4 | кв.м. торг. пл. | 68 |
| 50 | магазин | ул. Ракетная д. 1П | кв.м. торг. пл. | 54 |
| 51 | магазин Магнит | ул. К.Либкнехта | кв.м. торг. пл. | 108 |
| 52 | магазин Магнит | ул. Советская | кв.м. торг. пл. | 128 |
| Предприятия общественного питания |
| 53 | кафе «Уют» | ул. Ленина, д. 1 | мест | 43 |
| 54 | кафе «Золотой каньон» | ул.Садовая, д.2 | мест | 12 |
| 55 | кафе «Золотая рыбка» | Ленина, д. 1 «А» | мест | 16 |
| 56 | кафе-бар «Бригантина» | ул. Некрасова д.10 | мест | 16 |
| 57 | Кафе «Лоза» | ул. К. Либкнехта д. 19 «А | мест | 38 |
| 58 | Кафе «Марио» | ул. Мелиоративная д.2А | мест | 82 |
| Предприятия коммунально-бытового обслуживания |
| 59 | Банно-прачечный комплекс | ул.К.Либкнехта, д.38 | раб. мест | 11 |
| 60 | Парикмахерская «Мадлен» | ул.Советская д.16 | раб. мест | 8 |
| 61 | Гостиница «Алмаз» | ул.Советская д.49 | раб.мест | 5 |
| 62 | Ателье по пошиву одежды | ул.Ленина, д. | раб. мест | 3 |
| 63 | Ремонт обуви | м/р.Восточный | раб. мест | 2 |
| 64 | Ремонт бытовой техники | ул.Ленина, д. | раб. мест | 2 |
| 65 | ОГУ Центр занятости по Красносельскому району, | Красная площадь д. 3. | раб. мест | 7 |
| 66 | ГУ УПФ РФ по Красносельскому району | Красная площадь, д.13 | раб. мест | 22 |
| 67 | Отдел ЗАГС по Красносельскому муниципальному району Департамента ЗАГС Костромской области | Красная площадь, д. 3 | раб. мест | 3 |
| 68 | ГП«Костромаоблтехинвентаризация» Костромской городской филиал | ул.Садовая, д.1 | раб. мест | 4 |
| 69 | Страховой отдел ООО «Россгосстрах» | ул. Советская д.24 | раб. мест | 12 |
| Предприятия связи |
| 70 | Почта России, Красносельское отделение связи | ул. Советская, д. 19 | объект | 1 |
| 71 | Редакция газеты «Красное Приволжье» | ул. Луначарского д. 27 | объект | 1 |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| 72 | Дополнительный офис № 8640/06 Сбербанка | пер.Пушкина, д.1 | операц. место | 13 |
| 73 | Дополнительный офис №2 ПАО «Совкомбанк» | Ул.Советская д.52 | операц. место | 5 |
| Учреждения пожарной охраны и органы правопорядка |
| 74 | ОП № 9 Межмуниципальный отдел МВД России «Костромской» | ул. Первомайская , д.11, ул. Урицкого, д. 4 «А» | кол-во | 77 |
| 75 | Красносельский районный суд Костромской области, | ул. Луначарского д.12 | кол-во судей | 3 |
| 76 | Прокуратура Красносельского района, | ул. Советская д. 5 | кол-во | 8 |
| 77 | ПЧ № 16 пос. Красное-на-Волге, | Красная площадь, д. 11 «А» | кол-во машин | 2 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 78 | МУП «Красноетеплоэнерго» | ул. Ракетная, дом 1П |
| 79 | ООО «КостромаТеплоРемонт», | г.Кострома ул.Новосельская д.34 котельные ул. Ленина, д.44Б, ул. Луначарского, д.12А, ул. Фрунзе, д.20А |
| 80 | МУП «Благоустройство+» | ул.К.Либкнехта, д.38 |
| 81 | ОАО «Бытовик» | ул.Советская д. 52 |
| 82 | ООО «Вариант» | ул. Ракетная, дом 1П |
| 83 | ООО «ЖКХ-Сервис». | ул. Советская, д |
| 84 | ТСЖ «Ювелир-2», | ул.Песочная д.1 |
| 85 | ТСЖ «Ювелир», | м/р Восточный д.4 |
| 86 | ОАО «Красноеремтехпредприятие» | ул.Ракетная д.1А |
| 87 | ОАО "Костромское предприятие по обслуживанию пассажиров автобусными перевозками" | ул. Песочная д.1А |
| 88 | ОАО «Костромаоблгаз» Красносельский участок | ул. Окружная, д.4 |
| 89 | ОАО «МРСК Центра»-Филиал «Костромаэнерго» | Подстанция, д.2 |
| 90 | ОАО «Костромская сбытовая компания» | ул. Некрасова д. 13 |
| 91 | МУП «Газовые котельные» | мкр. Восточный д. 2 «А» |
| 92 | ГПКО «Красносельский ДЭП-3», | ул.Советская д. 57 |
| 93 | ОАО «ТНК-Ярославль» | ул. Советская, д. 75 |
| 94 | АЗС | ул. К. Либкнехта, д. 41 |

## Основные направления развития системы обслуживания

Номенклатура и емкости учреждений повседневного и, частично, периодического спроса определены в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; «Методикой нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (одобрена распоряжением правительства РФ от 19.10.1999г., №1683-р) (далее – Методика), СП-03-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству».

Основной концепцией развития посёлка является формирование целостной градостроительной структуры  среды.  Генеральным планом предлагаются  следующие принципы развития посёлка:

- Сохранение и развитие системы  магистральных улиц (ул. Советской, Ленина, К.Либкнехта и Луночарского), объединяющей все районы посёлка.

- Перенос объездной дороги за расчётный срок на 1,0км севернее посёлка в обход с. Здемирово и преобразование существующей объездной дороги в магистраль городского значения.

- Благоустройство берегов р. Дмиха в жилой зоне, строительство 3-х автопешеходных мостов в продолжении пробиваемых улиц.

- Реконструкция исторического центра на основе использования отечественного опыта введения градостроительных регламентов, помогающих создать целостный, функционально разнообразный, эстетический выразительный и привлекательный образ с. Красное-на-Волге.

- Создание 2-х подцентров районного значения в месте пересечения ул. Ленина и существующей объездной дороги и на ул. Советской в районе нового торгового центра.

- Снос и реконструкция ветхого и аварийного  жилого фонда.

- Строительство нового жилья вести на свободных территориях. Т.к. свободной от застройки земли практически нет, генеральным планом предлагается изменение границ городского поселения в сторону увеличения в северном, южном и западном направлениях.

- Благоустройство существующих парковых территорий, создание рекреационной зоны на берегу р. Волги с формированием спортивно-оздоровительного поселкового комплекса.

- Проектом предполагается вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон промпредприятий и коммунально-складских территорий.

- Озеленение санитарно-защитных зон  промышленных и коммунально-складских предприятий.

- Размещение и строительство новых промышленных предприятий предполагается в районе бывшей птицефабрики.

Главной задачей жилищной политики города является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи генеральным планом предлагается:

- довести среднюю обеспеченность общей площади на  человека на 1-ую очередь до 28,0 м2 и 30 м2 – на расчетный срок;

- снос ветхого и аварийного жилого фонда;

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

- предусмотреть строительство жилых домов различных типов с приусадебными участками  для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Развитие улично-дорожной сети города с учетом прогнозируемого на расчетный срок Генерального плана увеличения уровня автомобилизации населения.

Обеспечение разгрузки центра посёлка, с отводом транзитного движения, созданием системы «перехватывающих» автостоянок у въездов в центр.

Создание полноценных магистральных связей районов массового жилищного строительства с центром посёлка, между собой и местами приложения труда.

Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Обеспечение транспортных связей периферийных районов и зон массового жилищного строительства пассажирским транспортом высокой провозной способности с центром поселка, между собой, основными зонами размещения мест приложения труда.

Обеспечение приоритета в развитии и работе общественного транспорта перед индивидуальным транспортом.

На первую очередь строительства, для улучшения работы сооружений и сетей водоотведения,  проектом предлагается:

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку (КОС) производительностью 5000 м3/сут..

- Строительство Главной канализационной насосной станции (ГНС) производительностью   250 м3/час.

- Строительство 2-х  новых напорных коллекторов Ø300 мм от ГНС до новой камеры гашения напора

- Строительство самотечного коллектора от камеры гашения до новых КОС, строительство нового выпуска очищенных стоков в р. Волга

- Строительство 3-х новых канализационных насосных станций

В соответствии с планировочными решениями по размещению новой жилой застройки, как на реконструируемых, так и на свободных территориях проектом предлагается следующая схема канализации городского поселения поселка Красное-на-Волге:

Бытовые стоки с территории поселка по  системе самотечных и напорных коллекторов от районных насосных станций перекачки поступают в главный канализационный  коллектор Ø400 мм, передающий стоки    на Главную канализационную насосную станцию (ГНС). От ГНС сточные воды по двум канализационным коллекторам Ø300 мм поступают на проектируемые очистные сооружения канализации.

# Современное состояние системы санитарной очистки и механизированной уборки ПОСЕЛКА Красное-на-Волге

## Анализ нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами

## на территории поселка Красное-на-Волге

Действующая нормативная база в области обращения с отходами представлена рядом федеральных законодательных и подзаконных актов, а на территории поселка Красное-на-Волге региональными и муниципальными нормативными актами.

Основополагающим нормативным актом, регулирующим обращение с отходами, с 1998 года на территории всей Российской Федерации является Федеральный Закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами согласно статье 8 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отнесены организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

В разрабатываемых нормативных правовых актах  муниципальных образований  планируемые мероприятия в сфере обращения с отходами должны соответствовать  концепции обращения с отходами на территории субъекта РФ. Концепция программы по обращению с отходами производства и потребления в Костромской области была принята  31.08.2009г.

Программа предусматривает Комплекс мероприятий по решению проблемы обращения с отходами производства и потребления. Организация системы санитарной очистки населенных пунктов от отходов предполагает три основных подхода к решению проблемы:

1) в городских округах Костромской области и административных центрах муниципальных районов, имеющих значительные объемы отходов производства и потребления, предлагается селективный сбор отходов от жилого сектора, предприятий, учреждений, рынков, магазинов и т.п.

Внедрение системы сортировки отходов на специальных комплексах, осуществляющих разделение и компактирование вторичного сырья по видам и дальнейшее использование отсортированных отходов в качестве вторичного сырья. Внедрение экономически и экологически обоснованных технологий переработки отходов;

2) в административных центрах сельских поселений предполагается осуществлять сбор преимущественно несортированных отходов и их транспортировку на полигоны твердых бытовых отходов (далее - полигоны ТБО) муниципальных районов. Не исключается организация в административных центрах сельских поселений приемных пунктов по сбору отходов, являющихся вторичным видом отходов (макулатура, металлолом и т.п.);

3) в населенных пунктах сельских поселений предполагается размещение специальных площадок по сбору отходов с последующим их вывозом на ближайший полигон.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» орган местного самоуправления утверждает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Данная программа, в том числе, включает в себя мероприятия по  строительству, модернизации и рекультивации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, реализация которых  обеспечивает повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

В  соответствии с подпунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ в целях реализации программы комплексного развития разрабатывается инвестиционная программа,  как программа финансирования мероприятий  программы комплексного развития. При отсутствии  мероприятий  по объектам в сфере захоронения (утилизации) ТБО в программе комплексного развития  не могут быть утверждены инвестиционные программы  организаций  коммунального комплекса в сфере захоронения (утилизации ТБО).

Исходя из сложившихся условий реализации мероприятий в сфере обращения с отходами, а также учитывая существующие законодательные возможности, одним из приоритетных направлений совершенствования системы их финансирования в сфере обращения с отходами представляется принятие инвестиционных программ соответствующих организаций.

На территории Красносельского городского поселения действует решение Совета депутатов городского поселения посёлка Красное-на-Волге № 220 от 28.02.2013г. «О Правилах благоустройства городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области».

Правила устанавливают требования к созданию (реконструкции) и поддерживанию вертикальной планировки территорий и поверхностного водоотвода, содержанию территории Красносельского городского поселения, элементов благоустройства придомовых территорий и улиц населенных пунктов, пешеходных коммуникаций, временных сооружений мелкорозничной торговли, малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, знаков городской и специальной (транспортной, инженерной и др.) информации, рекламы, деталей фасадов зданий и сооружений (витрин, входов, балконов, лоджий), уличного освещения, цветового оформления и озеленения  Красносельского городского поселения, а также ответственность юридических лиц, граждан и должностных лиц за их несоблюдение.

В разделе II указанных Правил регламентируется содержание общественных зданий, жилых домов и придомовых территорий и территорий общего пользования:

п.2.1. …Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест мусором, устанавливаются урны: организациями и учреждениями у входов и выходов из своих зданий; организациями торговли, общественного питания у входа и выхода из здания, у лотков, палаток, павильонов и т.д. Урны должны содержаться в чистоте и промываться».

п.2.2. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных контейнерных площадках…. В соответствии с санитарными требованиями площадка для установления контейнеров, дворовые уборные должны быть удалены от частных домовладений, многоквартирных жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров….

2.22. Свалки снега, скол льда, строительного мусора и отходов производства разрешается только в местах, отведенных для этой цели.

В разделе II указанных Правил отражены запрещающие действия,  а именно:

п.2.3. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

п.2.4. 3апрещается самовольная установка контейнеров и бункеров-накопителей без согласования с органами местного самоуправления, комитетом строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Красносельского муниципального района и санитарно-эпидемиологической службой.

п.2.25. Для обеспечения чистоты и порядка на территории городского поселения организациям и физическим лицам запрещается:

п.2.25.5. Выбрасывать мусор и выливать нечистоты и кухонные отходы в неотведенных для этих целей местах, в водоемы общего пользования, овраги, лесной массив и прочее.

п.2.25.6. Сметать мусор, снег, сваливать скол и прочие отбросы и отходы в водоемы, канализационные, водопроводные, теплофикационные и другие колодцы, инженерные коммуникации, на газоны, участки зеленых насаждений и откосы.

п.2.25.7. Сжигать строительные, промышленные, бытовые, растительные  отходы, мусор на улицах, площадях, скверах, на бульварах и цветниках и на территории жилой застройки, а также сжигать мусор в контейнерах.

В разделе I указанных Правил прописан контроль за соблюдением данных правил и ответственность за их нарушение:

п.1.3. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге, органы полиции, соответствующие государственные и муниципальные инспекции и иные контрольные службы в соответствии с действующим законодательством.

## Современное состояние системы санитарной очистки и механизированной уборки поселка Красное-на-Волге

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать:

-  рациональный сбор,

- своевременное  удаление,

- надежное обезвреживание,

- экономически целесообразную утилизацию  твердых бытовых отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории муниципальных образований).

### Сбор  и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора

Сбор и вывоз ТБО в поселке Красное-на-Волге  находится в ведении двух организаций, основной задачей которых является сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) от населения и организаций.

В поселке Красное-на-Волге  применяются  следующие  системы сбора бытовых отходов:

– тарная несменяемая система: отходы выгружают непосредственно в мусоровозные машины, а контейнеры после опорожнения устанавливают на место. «Несменяемая» система как наиболее производительная должна применяться в качестве основной, поскольку она позволяет наиболее полно использовать мусоровозные машины и достигнуть наибольшей производительности труда. На эту систему ориентируется развитие техники в коммунальном машиностроении. Эффективность «несменяемой» системы обеспечивается при использовании контейнеров различных типоразмеров, м3: 0,3; 0,55; 0,6; 0,75.

– бестарная система: транспортное средство объезжает закрепленные участки сбора по индивидуальному маршруту в соответствии установленным и согласованным графиком подачи автотранспорта; на маршруте мусоровоз имеет кратковременные стоянки, в течение которых жители данной территории (улицы и прилегающих к ней домовладений) имеют возможность отнести емкость с ТБО к транспортному средству.

Организованная система сбора ТБО подразумевает под собой наличие  специализированных  организаций осуществляющих вывоз и захоронение ТБО, заключение договоров с органами местного самоуправления, управляющими организациями,  организациями городской инфраструктуры и напрямую с  населением на оказание данного вида услуг.

Для  поселка Красное-на-Волге характерно  отсутствие заинтересованности и желания населения индивидуальных домовладений заключать договоры на сбор и вывоз ТБО, обусловленной сформировавшимися устоями и «привычками» обращения с отходами. Организованный сбор и вывоз ТБО от населения, проживающего в индивидуальных домовладениях проблематичен. Малая плотность населения поселка обуславливает высокую себестоимость  услуг на вывоз ТБО. От индивидуальной застройки тариф на вывоз ТБО  может в 5-10 раз превышать себестоимость вывоза ТБО в многоэтажном  секторе. Таким образом,  для населения, проживающего в индивидуальных домовладениях экономически обосновано было бы применять очень высокие тарифы для покрытия затрат, но в этом секторе жилой застройки проживает преимущественно население с низким уровнем доходов.

Отсутствие  системы организованного сбора и вывоза ТБО, а также закрепленных договорных обязательств и фактической оплаты услуг по вывозу ТБО  населением и организациями приводит к образованию стихийных (несанкционированных) свалок мусора.

Себестоимость погрузки и вывоза мусора с несанкционированных свалок превышает  себестоимость организованного сбора и вывоза ТБО не менее,  чем в 2 раза. При этом ликвидация данных свалок  в соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (ст. 14) должна осуществляться за счет средств местного бюджета.

Вывоз ТБО в поселке Красное-на-Волге осуществляют два предприятия:

- МУП ГП пос. Красное-на-Волге «Благоустройство+»,

- МУП «КРАСНОЕТЕПЛОЭНЕРГО».

Общий объем захораниваемого на полигоне ТБО мусора в 2014 году составил 22143 м3, и 1212 м³ крупногабаритного мусора.

Период непосредственной работы спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз ТБО составляет в среднем  6 часов в сутки.

Вывоз ТБО  осуществляется на Семёнковскую свалку.

Сбор и вывоз ТБО производится 8 единицами техники: мусоровозы ГАЗ-3309, ГАЗ-3307 (2 ед.), ЗИЛ и 4 трактора МТЗ-80 (2 ед.) и МТЗ-82 (2 ед.).  Производственные показатели по технике на 2014 год приведены в таблице3.

Таблица 3

Показатели работы автотранспорта

| № | Наименование спецмашин и механизмов | Тип, марка | Год выпуска | Кол-во | Техническое состояние | Базы по содержанию и ремонту техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ГП пос. Красное-на-Волге «Благоустройство+» |
| 1 | Мусоровоз | ГАЗ-3309 КО-442 | 2013 | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | Пос. Красное-на-Волге, ул. Карла Либкнехта, дом. 38 |
| 2 | Подметально-по-ливочная машина | ЗИЛ-431-412 | 1992 | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | Пос. Красное-на-Волге, ул. Карла Либкнехта, дом. 38 |
| 3 | Пескоразбрызгиватель | КОРМЗ | 2012 | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | Пос. Красное-на-Волге, ул. Карла Либкнехта, дом. 38 |
| 4 | Погрузчик универсальный | Локуст 753 | 2013 | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | Пос. Красное-на-Волге, ул. Карла Либкнехта, дом. 38 |
| 5 | Автогрейдер | ДЗ-143 | 1989 | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | Пос. Красное-на-Волге, ул. Карла Либкнехта, дом. 38 |
| 6 | Автосамосвал | ГАЗ-53 | 1990 | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | Пос. Красное-на-Волге, ул. Карла Либкнехта, дом. 38 |
| 7 | Трактор | МТЗ-82 | 2012 | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | Пос. Красное-на-Волге, ул. Карла Либкнехта, дом. 38 |
| 8 | Трактор | МТЗ-80 | 1993 | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | Пос. Красное-на-Волге, ул. Карла Либкнехта, дом. 38 |
| 9 | Трактор | МТЗ-60А | 2003 | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | Пос. Красное-на-Волге, ул. Карла Либкнехта, дом. 38 |
| МУП «КРАСНОЕТЕПЛОЭНЕРГО» |
| 1 | Автогрейдер | ДЗ-143 |  | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | пос. Красное-на-Волге, ул. Ракетная, дом. 1п |
| 2 | Автосамосвал | ЗИЛ 130 |  | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | пос. Красное-на-Волге, ул. Ракетная, дом. 1п |
| 3 | Трактор | МТЗ-80 |  | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | пос. Красное-на-Волге, ул. Ракетная, дом. 1п |
| 4 | Трактор | МТЗ-82 |  | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | пос. Красное-на-Волге, ул. Ракетная, дом. 1п |
| 5 | Мусоровоз | ЗИЛ |  | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | пос. Красное-на-Волге, ул. Ракетная, дом. 1п |
| 6 | Мусоровоз | ГАЗ 3307 |  | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | пос. Красное-на-Волге, ул. Ракетная, дом. 1п |
| 7 | Мусоровоз | ГАЗ 3307 |  | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | пос. Красное-на-Волге, ул. Ракетная, дом. 1п |
| 8 | Ассенизаторская машина | ГАЗ 3307 |  | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | пос. Красное-на-Волге, ул. Ракетная, дом. 1п |
| 9 | Ассенизаторская машина | ГАЗ 3307 |  | 1 | Исправен, технический осмотр пройден | пос. Красное-на-Волге, ул. Ракетная, дом. 1п |

С учетом среднего срока службы  спецмашин (7-10 лет) из существующего парка к 2019 году (проектный срок Генеральной схемы) вся указанная техника  будет  частично самортизирована.

На период действия Генеральной схемы  потребуется замена существующего  парка  транспортных средств (5 единицы) и доукомплектование парка с учетом оптимальной организации сбора и вывоза ТБО и прогнозируемого объема образования ТБО в поселке.

Вывод: на основе анализа сложившейся ситуации можно выделить основные проблемы сбора и вывоза ТБО в поселке Красное-на-Волге:

- отсутствие организованного сбора и вывоза ТБО;

- недостаточное количество  специализированных транспортных средств по сбору и вывозу ТБО;

- низкая производительность (эффективность) применяемых транспортных средств.

При этом, учитывая объемы образования  ТБО в поселке Красное-на-Волге,  уровень загрузки транспортных средств   минимален, что ведет к значительному удорожанию стоимости  услуг по вывозу  ТБО.

Основным направлением Генеральной схемы санитарной очистки поселка Красное-на-Волге разработчиками определено отсутствие полигона захоронения твёрдых коммунальных отходов и развитие существующих предприятий по сбору и вывозу ТБО.

### Сбор и утилизация бытовых отходов, содержащих ртуть,  от населения

Поступление ртути в окружающую среду происходит и при обращении с бытовыми и производственными отходами. Систематизированные сведения об объемах,  образуемых ртутьсодержащих отходов в поселке Красное-на-Волге, отсутствуют. Детальный анализ ртутного загрязнения территории района  возможен лишь после сбора материалов и проведения аналитических исследований поведения ртути на участках хранения и размещения отходов.

В структуру отходов, образовывающихся у населения и объектов городской инфраструктуры,  входят отходы, содержащие ртуть, относящиеся к 1 классу опасности.

Источниками ртути в отходах являются:

- использованные люминесцентные лампы дневного света;

- элементы автономного питания разнообразных устройств (отработанные батарейки) и аккумуляторы;

- медицинские приборы и препараты (термометры и т.д.).

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  предусмотрен переход на  энергосберегающие лампы, которые  также содержат ртуть.

Законодательством Российской Федерации запрещается вывоз ртути и ее отходов, а также ртутьсодержащих приборов на свалку и в прочие не согласованные места. Прием от предприятий, организаций, учреждений металлической ртути, неисправных люминесцентных и дугоразрядных ламп,  других ртутьсодержащих приборов и материалов и их утилизация осуществляется специализированными предприятиями.

Широко распространённым источником загрязнения окружающей среды являются люминесцентные, дугоразрядные лампы и ртутьсодержащие приборы. Рано или поздно они приходят в негодность. При полном испарении 60-80 гр. ртути, высвободившейся при нарушении целостности всего 1 тысячи люминесцентных ламп, происходит загрязнение воздуха в объёме 25 млн. м3 с концентрацией паров ртути, в 10 раз превышающей предельно допустимые нормы– 0,0003 мг/м3.

Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утверждены постановлением Правительства  Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681. В целях создания организационных, материально-технических, финансовых и иных условий, обеспечивающих реализацию требований к обращению с указанными отходами, Правительством Российской Федерации утверждена  государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 2446-р.

Вывод: в настоящее время   в поселке Красное-на-Волге раздельный сбор  ртутьсодержащих отходов от населения и предприятий не организован,  складирование   данных отходов  в местах их образования осуществляется  совместно с  твердыми бытовыми отходами.

Для  приведения условий  сбора ртутьсодержащих отходов в соответствие с действующим законодательством РФ необходимо  разработать порядок и организовать на практике сбор ртутьсодержащих отходов на территории поселка Красное-на-Волге.

### Сбор и вывоз жидких бытовых отходов

Сбор ЖБО осуществляет ООО ЮЗ «Платина», ООО ЮЗ «Парс», ООО ТПК «Гродэс», ОАО «Красносельский Ювелирпром», ООО «АЛМАЗ-ЦЕНТР», ООО «Автолюкс», МУУП КРАСНОЕТЕПЛОЭНЕРГО» с применением ассенизационных машин. Практически все ассенизационные машины по состоянию на начало 2011 года, полностью  самортизированы.

Объем вывоза ЖБО в 2014 году составил 18 м3.

Наличие выгребных ям и уличных туалетов составляет 1200 единиц.

Весь объем ЖБО, собираемый ассенизационными машинами, вывозится на очистные сооружения посёлка Красное-на-Волге.

Вывод: на период реализации Генеральной схемы необходимо обеспечить поселок Красное-на-Волге необходимой техникой по сбору и вывозу ЖБО исходя из планируемых объемов их образования.

### Размещение  твердых бытовых отходов

Требования к эксплуатации полигонов ТБО закреплены в «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02.11. 1996 г. (далее – Инструкция).

На полигонах ТБО должны выполняться следующие основные виды работ:

- приём,

- складирование,

- изоляция и уплотнение ТБО.

Прием и  захоронение твердых бытовых отходов от предприятий и жилого фонда, образуемых в поселке Красное-на-Волге Красносельского района осуществляется на Семёнковскую свалку.

В перспективе предусматривается строительство «Полигона захоронения твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку на мусоро-сортировочном комплексе». Начало строительства ориентировочно с 10.07.2015 г., приблизительные сроки строительства 2 года. Строительство согласно концессионного соглашения Администрации Красносельского муниципального района с лицом, выигравшим конкурс. Место строительства: на территории Подольского сельского  поселения Красносельского муниципального района.

Общий объем захораниваемого на полигоне ТБО мусора в 2014 году составил 22143 м3, и 1212 м³ крупногабаритного мусора.

*Следует отметить, что в указанные объемы не включены объемы ТБО, утилизируемые на полигоне после уборки несанкционированных свалок, а также объемы ТБО, доставленных на полигон путем самовывоза с предприятий.

### Тарифы на сбор, транспортировку и обезвреживание отходов

Услугами в сфере обращения с отходами являются:

1. Сбор и транспортировка отходов в места размещения (переработки)

2. Размещение и переработка отходов, в том числе:

- прием отходов на  временное хранение;

- прием отходов на обезвреживание;

- прием отходов на переработку;

- прием отходов на захоронение;

- сортировка отходов с выделением полезных фракций.

В связи с тем, что тарифы на вывоз ТБО в соответствии с законодательством не  регулируются,  частные  предприятия, осуществляющие данный вид деятельности,   самостоятельно  определяют тарифы на сбор и вывоз ТБО и отражают их в договорах с управляющими компаниями и  прочими  учреждениями и организациями.

Тарифы на услуги по вывозу ТБО в 2014 и 2015 годах приведены в таблице 4.

Таблица 4

Тарифы на услуги по сбору и вывозу ТБО на 2014-15 годы

| № п/п | Группа потребителей | Единица измерения тарифа | Размер тарифа на 2014 год | Размер тарифа на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ГП пос. Красное-на-Волге «Благоустройство+» |
| 1 | Государственные и муниципальные предприятия и учреждения, прочие потребители | Рублей за 1 куб.м. (без НДС) | 332,5 | 332,5 |
|  |  | Рублей за 1 контейнер (0,75куб.м.) (без НДС) | 250 | 250 |
| 2 | Население | Рублей за 1 кв.м. (без НДС) | 1,95 | 2,15 |
|  |  | Рублей с 1 человека (без НДС) | 15,5 | 17,05 |
| МУП «Красноетеплоэнерго» |
| 1 | Государственные и муниципальные предприятия и учреждения, прочие потребители | Рублей за 1 контейнер (0,75куб.м.) (без НДС) | 391,82 | 391,82 |
| 2 | Население | Рублей за 1 кв.м. (без НДС) | 1,95 | 1,95 |
|  |  | Рублей с 1 человека (без НДС) | 19,07 | 19,07 |
|  |  | Рублей с 1 человека (без НДС) если есть контейнер, относящийся именно к этому дому | 34,87 | 34,87 |

В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» деятельность  в сфере захоронения ТБО является регулируемой.

В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», плата за размещение отходов взимается с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ понятие «размещение отходов» разъясняется следующим образом: под размещением отходов понимается их хранение и захоронение. В соответствии с данным Федеральным законом:

- хранение отходов — содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

- захоронение отходов — изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Соответственно, плату за негативное воздействие на окружающую природную среду должны уплачивать полигоны бытовых отходов и прочие предприятия, осуществляющие  утилизацию отходов, и соответственно  включать эти затраты  в тариф.

Следует отметить, что в п. 7.5.2. Инструктивно-методических указаний по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды (утвержденных Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 26 января 1993 года) определено, что  природопользователи, осуществляющие размещение бытовых отходов от населения на соответствующих полигонах твердых бытовых отходов, при условии обеспечения их обустройства и эксплуатации на основе действующих правил, могут освобождаться от платы.

### Организация  механизированной уборки территории

Механизированная уборка является одной из важных и сложных задач коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Основные магистральные улицы территории муниципального образования имеют высокую интенсивность транспортного потока, что отрицательно влияет на их чистоту. Загрязнения, ухудшающие эстетичный вид улиц также являются источником повышенной запыленности воздуха.

Уборочные работы делятся на летние и зимние. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха: подметание, мойка и полив покрытий.

В поселке Красное-на-Волге механизированная уборка дорог в летний период не осуществляется.

В зимний период проводятся следующие работы: уборка территорий от уличного смета в бесснежный период, очистка дорог от свежевыпавшего и уплотненного снега, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги, в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов.

Вывод: в Правилах внешнего благоустройства территории необходимо предусмотреть:

- продолжительность периодов зимней и летней уборки, период времени произведения уборочных работ в течение суток;

- перечень и характеристику (протяженность, ширина, площадь, покрытие, наличие ливневой канализации, средняя скорость потока машин и т.п.) дорог, улиц, площадей, подлежащих механизированной уборке;

- адресный перечень пунктов складирования, переплавления снега, организованных в соответствии с нормативными требованиями;

- адресный перечень разрешенных пунктов заправки водой для автоцистерн; перечень участков для складирования мусора и смета.

Для осуществления эффективной механизированной уборки необходима также достаточная производственная база: ремонтные мастерские, мойки, стоянки, а также водозаправочные пункты.

### Несанкционированные свалки мусора

Несанкционированные свалки являются одним из значимых факторов загрязнения, оказывающих негативное воздействие на природные компоненты: атмосферу, водные источники, почву, растительный и животный мир.

Размещаясь непосредственно на почвенном покрове, свалки выводят из сельскохозяйственного оборота и биосферы значительную часть земель, привнося в них загрязняющие вещества.

При возгорании отходов, размещаемых на несанкционированных свалках, в атмосферу попадают ядовитые и токсичные вещества, а также  дурнопахнущие газы: окислы азота, окись углерода, фенол, аммиак, сероводород, толуол, ксилол, метан, водород и другие.

Основные проблемы, связанные с влиянием свалок твердых отходов на почву: вымывание веществ и загрязнение почв и грунтовых вод, биологическое загрязнение, образование биогаза и уплотнение грунта. Наиболее серьезной из перечисленных является первая проблема. В процессе складирования отходов в результате инфильтрации сквозь слои отходов атмосферных осадков образуется фильтрат. Это сложная по химическому составу полупрозрачная или непрозрачная жидкость от желтовато-бурого до темно-коричневого цвета с ярко выраженным неприятным запахом биогаза. По мере просачивания воды через свалочное тело в ней растворяются различные химические вещества. Фильтрат загрязнен органическими и неорганическими веществами, находящимися в растворенном, нерастворенном и коллоидном состоянии. Фильтрат также ухудшает качество водных объектов. Самоочищение почв от загрязнения практически не происходит, или происходит очень медленно. В таком случае токсичные вещества накапливаются, что способствует постепенному изменению химического состава почв, нарушению единства геохимической среды и живых организмов. Попадающие в почву загрязняющие вещества вызывают гибель живых организмов, которые вырабатывают гумус, соответственно снижается плодородие почв.

Большую часть бытового мусора составляют пищевые отходы. Вследствие этого свалки являются источником биологического загрязнения почв. К биологическому загрязнению относится наличие патогенных микроорганизмов, кишечных палочек, яиц гельминтов, личинок и куколок синантропных мух. Биологическое загрязнение опасно тем, что оно может переноситься грызунами и птицами. Заражение почв патогенными организмами вдали от свалок, является опасным для здоровья человека. Так же высокую степень бактериального загрязнения имеет фильтрат.

Образование биогаза – это еще одна проблема свалок. Так как внутри кучи мусора практически нет доступа к кислороду, разложение отходов идет анаэробно. Биогаз образуется в результате жизнедеятельности метанобразующих бактерий и сопровождается выделением теплоты, поддерживающей в толще отходов сравнительно невысокую (30…40о) температуру. Метан может распространяться в почве как вертикально, так и горизонтально. Известны случаи, проникновения метана со свалок в подвалы домов. В процессе эмиссии из почвы на поверхность биогаз вытесняет воздух, присутствующий в верхних слоях отходов и укрывающей их в почве. В результате этого у большинства растений, растущих вблизи свалки, особенно у культурных, задерживается рост и они могут даже погибнуть из-за снижения количества кислорода в корнеобитаемом слое. Наконец, с течением большого количества времени, которое отходы проводят на свалках, происходит уплотнение грунта, меняется механический состав и другие физические свойства почвы.

Таблица 10 содержит информацию о местах наиболее типичных для свалок мусора. Как видно из таблицы, в частном секторе местами более типичными для свалок являются обочины дорог и холмистые участки такие, как лога, ложбинки, дно оврагов, их склоны. А в городском секторе, так как местность более ровная, большое количество свалок располагаются на более открытых территориях - пустырях, а также на дорогах и по обочинам дорог где, как правило, пыльная и чахлая растительность завалена мусором.

Таблица 5

Приуроченность свалок к определённым биотопам

| № п/п | Биотоп | Частный сектор | Городские застройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % |
| 1 | Обочина дороги | 37 | 40 |
| 2 | Лог, ложбинки, дно оврага | 26 | 10 |
| 3 | Склон оврага | 15 | 10 |
| 4 | Берега пруда, речки | 10 | 0 |
| 5 | Проезжая дорога | 7,5 | 0 |
| 6 | Гаражный массив | 0 | 5 |
| 7 | Лесопарк | 4,5 | 0 |
| 8 | Пустырь | 0 | 35 |

Чаще всего свалки находятся на расстоянии от 1 до 5 метров от дорог,  большое количество свалок примыкает к проезжим дорогам или находится прямо на пешеходных маршрутах. При рассмотрении процентного соотношения количества свалок особо выделяются свалки, расположенные на расстоянии от 10 до 50 метров от дорог, то есть достаточно удалённые от дороги.  В жилом секторе мусор не сваливается непосредственно у жилых домов, а чаще всего выноситься на расстояние от 6 до 50 метров (многоэтажная застройка)  или на расстояние  от 1 до 5 метров (частные дома).

По возрасту и состоянию свалки условно можно разделить на  три группы:  текущего года, многолетние (используемые), многолетние (не используемые). Первая группа образуется в течение текущего года на новом (ранее не замеченном месте), вторая образуется регулярно, из года в год на одном и том же месте. Третья группа – свалки образованные давно, но не выявленные по каким-либо причинам.

Состав мусора на несанкционированных свалках разнообразный: бытовой, промышленный и строительный. В составе бытового мусора: полиэтилен, пластиковые бутылки, битое стекло, пластмасса, бумажные отходы, металлические и тряпичные отходы. Строительный мусор: битый кирпич, остатки бетона, остатки шифера, трубы, рубероид, опил.  Реже встречаются промышленные отходы такие, как используемые шины, шлак, зола.

Большое количество свалок на территории поселения сигнализирует о проблемах, связанных с организацией работ по благоустройству города, о низком уровне экологической и гигиенической культуры населения, об отсутствии контроля за выполнением законодательной базы, заставляющей нести ответственность за выбрасывание мусора в непредусмотренных для этого местах.

Основные причины образования свалок:

- Нехватка мусорных баков или отсутствие стационарных емкостей для сбора мусора.

- Большое количество строительного мусора в составе отходов на несанкционированных свалках свидетельствует о том, что в населенном пункте отсутствует контроль за выполнением правил утилизации промышленных и бытовых отходов.

- Недостаточный контроль со стороны органов власти за соблюдением действующего законодательства в части административных нарушений.

Вывод: в поселке Красное-на-Волге имеются несанкционированные свалки мусора. Учёт объемов мусора на несанкционированных свалках не осуществляется. Вывоз мусора осуществляется от жилых домов   специализированным автотранспортом, по графику. Зависимость населения от графика движения спецтехники усугубляет ситуацию со складированием мусора в несанкционированных местах.  На местах остановки спецтранспорта в течение суток накапливается бытовой мусор и отходы.

Основными причинами образования несанкционированных свалок являются низкая экологическая культура населения; слабая организация работы коммунальных служб, а также слабый контроль со стороны администрации города за выполнением правил утилизации промышленных и бытовых отходов.

## 3.3. Анализ существующих норм накопления твердых и жидких бытовых отходов на территории поселка Красное-на-Волге

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом Министерства природных ресурсов России от 18.07.2014 № 445. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Отходы коммунальные твердые» код раздела 7 31 000 00 00 0. Отходы коммунальные твердые относятся к 4 - 5 классам опасности.

Организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах: степень благоустройства жилищного фонда, этажность, численность населения, процент охвата населения планово-регулярной системой вывоза ТБО, площади общественных и торговых зданий, численность работающих, вместимость объектов (количество койко-мест, детей и), периодичность вывоза отходов  и т.д. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления ТБО.

Нормы накопления ТБО - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек - для жилого фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3).

Нормы накопления ТБО в целях разработки Генеральной схемы очистки территории поселка Красное-на-Волге определяются для следующих категорий:

- население (жилые здания, жилой фонд);

- учреждения и предприятия общественного назначения и торговых предприятий (объекты инфраструктуры).

### 3.3.1. Анализ норм накопления твердых бытовых отходов от населения поселка Красное-на-Волге

На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилого фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива (при местном отоплении), климатические условия (различная продолжительность отопительного периода).

Практика обращения с отходами потребления показывает, что с развитием инфраструктуры городских поселений и населенных пунктов  и под влиянием социально-экономических факторов характеристики состава и свойств отходов потребления изменяются весьма активно. Это приводит к тому, что существующие нормы перестают соответствовать современным фактическим объемам образования отходов потребления. Следствием этому являются несанкционированные свалки, как на территории города, так и в пригороде.

Необходимость периодического экспериментального и расчетного уточнения норм накопления твердых бытовых отходов продиктована практикой их применения.

В общем виде нормы накопления ТБО могут определяться  двумя методами:

- расчетный метод – метод расчета по фактическим объемам образования отходов, основан на подробных технических расчетах (путем  взвешивания и  натурных замеров на полигоне и (или) путем замеров  ТБО в контейнерах в местах  образования ТБО);

- метод аналогий - метод расчета по удельным нормативам – основан на аналогичных нормах накопления ТБО по муниципальным образованиям со схожими условиями (климатический район, численность населения  и т.д.), а также удельным отраслевым нормативам образования отходов.

На практике фактический объем вывоза ТБО может определяться предприятиями  исходя из количества рейсов,  вместимости   транспортных средств и грузоподъемности. При этом в данном случае применяются допущения, что машины едут полностью груженные, а в расчетах,  как  правило,   учитываются средние коэффициенты  уплотнения. Данный подход может привести к погрешностям измерений в пределах 10-20%.

С учетом времени выхода СНиП 2.07.01-89*  рекомендуемые нормы накопления ТБО за период 1989-2015 гг. могли возрасти на следующие величины:

- по объему – 10- 22%;

- по массе  – 6-8%.

В таблице 6 приведены значения норм накопления ТБО с учетом среднего  уровня ежегодного роста –1,50 % по объему и 0,5 % по массе. Плотность  отходов за период 1989 - 2015 гг. в соответствии с расчетами могла уменьшиться на 11%.

Таблица 6

Нормы накопления ТБО  в соответствии со СНиП 2.07.01-89*

| № п/п | Категории жилищного фонда | Нормы накопления отходов на человека в год при численности населения до 50 тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На момент выхода СНиП 2.07.01-89* | В 2015 году с учетом ежегодного роста объема накопления ТБО |
| 1. | Благоустроенный жилищный фонд |
| 1.1. | Норма накопления, куб.м | 0,9 | 1,23 |
| 1.2. | Масса накопления, кг | 190 | 211,0 |
| 1.3. | Плотность отходов, кг/куб.м | 211 | 171,5 |
| 1.4. | Норма накопления КГМ, куб.м | 0,05 | 0,06 |
| 2. | Неблагоустроенный жилищный фонд |
| 2.1. | Норма накопления, куб.м | 1,1 | 1,50 |
| 2.2. | Масса накопления, кг | 300 | 333,13 |
| 2.3. | Плотность отходов, кг/куб.м | 273 | 221,50 |
| 2.4. | Норма накопления КГМ, куб.м | 0,06 | 0,08 |

Вывод: нормы накопления ТБО в поселке Красное-на-Волге не разработаны и не утверждены Постановлением главы администрации городского поселения Красное-на-Волге Костромской области.

### 3.3.2.  Анализ норм накопления твердых бытовых отходов от объектов городской инфраструктуры поселка Красное-на-Волге

Согласно п. 1 ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение определен Правилами разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2000 г. № 461.

Нормативы образования отходов разрабатываются хозяйствующими субъектами в соответствии с Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.10.2007 г. № 703. Решение об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение принимают территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - территориальные органы Ростехнадзора).

Нормативы образования отходов, определенные по Методическим указаниям,  являются предельно допустимыми значениями, превышение которых в соответствии с п. 4 ст. 18 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» может привести к ограничению, приостановлению или прекращению  деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц непроизводственной сферы (в том числе для объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений) разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по решению территориального органа Ростехнадзора может осуществляться по упрощенной (декларативной) форме.

Одним из методов определения норм накопления ТБО для объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых организаций является метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, который основывается на применении справочных таблиц удельных отраслевых нормативов образования отходов, установленных отраслевыми нормативными документами, согласованными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Расчеты с юридическими лицами производятся  по фактическим объемам, а в случае их отсутствия по нормам накопления.

На нормы накопления и состав ТБО от учреждений и предприятий общественного назначения влияют такие факторы, как  развитие общественного питания, культура торговли, уровень доходов населения, климатические условия.

Удельные отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются:

- путем усреднения индивидуальных значений нормативов образования отходов для организаций отрасли;

- посредством расчета средних удельных показателей на основе анализа отчетной информации за определенный (базовый) период, выделения важнейших (экспертно устанавливаемых) нормообразующих факторов и определения их влияния на значение нормативов на планируемый период.

Полученные значения могут рекомендоваться органами местного самоуправления руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности как ориентировочные значения при заключении договоров на вывоз твердых бытовых отходов.

Таблица 7

Усредненные нормы накопления ТБО в поселке Красное-на-Волге и г.Кострома (м3/год)

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единицы измерения | Нормы накопления отходов в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Красносельский район | г. Кострома |
| 1. | Гостиница | на 1 место | 0,7 | 1,3 |
| 2. | Детский сад, ясли | на 1 место | 0,3 | 0,77 |
| 3. | Общежития | на 1 койко-место | 1,3 | 1,3 |
| 4. | Поликлиника | На 1 посещение | 0,013 | 0,013 |
| 5. | Больницы | На 1 место | 2,3 | 2,3 |
| 6. | Школы, гимназии | на 1 учащегося | 0,12 | 0,2 |
| 7. | Техникумы, колледжи | на 1 учащегося | 0,12 | 0,35 |
| 8. | профтехучилища, лицеи проф. ориентации | на 1 учащегося | 0,12 | 0,44 |
| 9. | Театр, кинотеатр | на 1 место | 0,2 | 0,22 |
| 10. | Учреждения | на 1 сотрудника | 0,16 | 2,55 |
| 11. | Продовольственный магазин | на 1 м2 торговой площади | 0,64 | 1,3 |
| 12. | Магазин промышлен. товаров | на 1 м2 торговой площади | 0,32 | 1,3 |
| 13. | Рынок | на 1 м2 торговой площади | 0,4 | 0,33 |
| 14. | Аптеки | на 1 м2 торговой площади | 1,0 | 1,0 |
| 15. | Рестораны, кафе | на 1 м2 торговой площади | 3,9 | 1,0 |

При прогнозировании объемов образования ТБО  по объектам городской инфраструктуры поселка Красное-на-Волге были приняты удельные объемы образования  ТБО по объектам городской инфраструктуры в соответствии с  Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, приведены данные удельные показатели в таблице 8.

Таблица 8

Удельные показатели образования и нормативы накопления твердых бытовых отходов по объектам городской инфраструктуры

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единицы измерения | Удельные показатели образования отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднегодовая норма накопления ТБО, м3/год | Средняя плотность, кг/куб. м |
| 1. Предприятия торговли |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 1,7-1,8 | 170-180 |
| 1.2. | Промтоварные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 1,1-1,2 | 120-140 |
| 1.3. | Универсам | на 1 м2 торг. пл. | 1,7-1,8 | 170-180 |
| 1.4. | Хозяйственные магазины | на 1 м2 торг. пл. | 1,4 | 120-140 |
| 1.5. | Рынки и мини-рынки | на 1 м2 общ. пл. | 1,10-1,2 | 170-190 |
| 1.6. | Торговые павильоны | на 1 м2 общ. пл. | 1,9-2,0 | 160-180 |
| 1.7. | Промтоварные палатки | на 1 м2 общ. пл. | 1,8-1,9 | 80-100 |
| 1.8. | Продовольственные палатки | на 1 м2 общ. пл. | 2,2-2,3 | 120-140 |
| 1.9. | Киоски по продаже печатной продукции | на 1 м2 общ. пл. | 1,9-2,0 | 110-130 |
| 1.10. | Лотки уличной торговли продовольственные | на 1 м2 общ. пл. | 3,3 | 140-160 |
| 1.11. | Лотки уличной торговли промтоварные | на 1 м2 общ. пл. | 2,2 | 150-170 |
| 1.12. | Складские помещения | на 1 м2 общ. пл. | 0,3-0,4 | 130-150 |
| 2. Медицинские учреждения |  |  |  |
| 2.1. | Больницы | на 1 койко-место | 1,5 | 200-220 |
| 2.2. | Поликлиники | на 1 посещение | 0,05 | 150-170 |
| 2.3. | Стоматологические поликлиники | на 1 посещение | 0,05 | 120-30 |
| 2.4. | Аптеки | на 1 м2 торг. пл. | 0,5-0,6 | 100-120 |
| 2.5. | Санаторий, пансионат, профилакторий | на 1 место | 1,0-1,1 | 180-200 |
| 3. Учреждения |  |  |  |
| 3.1. | Административные и другие учреждения, офисы | на 1 сотрудника | 0,9-1,0 | 130-150 |
| 3.2. | Отделения связи, переговорные пункты | на 1 сотрудника | 0,8-0,9 | 120-140 |
| 3.3. | Научно-исследовательский, проектный институт и конструкторское бюро | на 1 сотрудника | 0,9-1,0 | 110-130 |
| 3.4. | Банки | на 1 сотрудника | 0,9-1,0 | 100-120 |
| 4. Дошкольные и образовательные учреждения |  |  |  |
| 4.1. | Дошкольные учреждения | на 1 место | 0,5-0,55 | 160-190 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения, техникумы, высшее учебное заведение | на 1 учащегося | 0,2-0,25 | 150-170 |
| 4.3. | Дома-интернаты | на 1 учащегося | 1,0-1,1 | 150-170 |
| 5. Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1. | Гостиницы | на 1 место | 1,1-1,2 | 150-170 |
| 5.2. | Общежития | на 1 место | 1,2-1,5 | 160-180 |
| 5.3. | Рестораны и кафе разрядные | на 1 пос. место | 1,2-1,3 | 190 |
| 5.4. | Кафетерии, закусочные, предприятия быстрого обслуживания | на 1 пос. место | 1,3-1,4 | 160-170 |
| 5.5. | Парикмахерские | на 1 пос. место | 0,6-0,7 | 80 |
| 5.6. | Ателье по ремонту и пошиву одежды и обуви | на 1 м2 общ. пл. | 0,3-0,35 | 150-180 |
| 5.7. | Ремонт бытовой, радио- и оргтехники | на 1 м2 общ. пл. | 0,3 | 100-110 |
| 5.8. | Прачечные, химчистки | на 1 м2 общ. пл. | 0,2-0,25 | 100-110 |
| 6. Культурно-спортивные и развлекательные учреждения |  |  |  |
| 6.1. | Театры, кинотеатры, концертные залы | на 1 посадочное место | 0,25-0,30 | 140-150 |
| 6.2. | Дома культуры, клубы | на 1 пос. место | 0,2-0,25 | 140-150 |
| 6.3. | Спортивные арены, стадионы | на 1 место | 0,2-0,25 | 140-150 |
| 6.4. | Спортклубы | на 1 занимающегося | 0,2-0,25 | 130-140 |
| 6.5. | Библиотеки | на 1 м2 общ. пл. | 0,18-0,22 | 100-110 |
| 7. Гаражи, автостоянки, АЗС |  |  |  |
| 7.1. | Автостоянки и парковки | на 1 маш.-место | 0,2-0,3 | 130-140 |
| 7.2. | Гаражи | на 1 маш.-место | 0,6-0,7 | 160-170 |
| 7.3. | Авторемонтные мастерские, автосервис, автомойки | на 1 маш.-место | 0,9-1,0 | 180-190 |
| 7.4. | Автозаправочные станции | на 1 маш.-место | 0,4-0,5 | 120-130 |
| 7.5. | Железнодорожные и автовокзалы | на 1 м2 площади | 0,5 | 170-180 |

### 3.3.3. Анализ фактических объемов накопления твердых бытовых отходов

Анализ уровня охвата  поселка Красное-на-Волге централизованным сбором и вывозом ТБО определялся путем сравнения  нормативных объемов образования ТБО.

Оценка образования отходов от жилого фонда разной степени благоустроенности, объектов городской инфраструктуры  приведены в таблицах 9, 10.

Таблица 9

Оценка объема образования ТБО от населения поселка Красное-на-Волге на 2015 год

| Численность населения, чел. | Удельная норма накопления ТБО куб.м в год | Нормативные объемы образования ТБО за год, куб.м |
| --- | --- | --- |
| в многоквартирных домах | в индивидуальных домах | в многоквартирных домах | в индивидуальных домах | в многоквартирных домах | в индивидуальных домах |
| 4637 | 3182 | 1,23 | 1,5 | 5703,51 | 4773,0 |
| Нормативный объем образования ТБО от населения | 10476,51 |

### 3.3.4.  Анализ фактических объемов накопления жидких бытовых отходов

К жидким бытовым отходам относятся  фекальные отходы нецентрализованной канализации. Обеспеченность жилищного фонда поселка Яйва централизованной канализацией составляет 87 % (6779 человек).

Норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод, степени водопроницаемости выгребов и т.п.) составляет 2,2 куб.м. на 1 человека в год.

Информация о методах определения норм образования ЖБО в поселке Красное-на-Волге отсутствует. Нормы образования ЖБО от юридических лиц, подключенных к централизованному водоснабжению, определяются в размере установленных норм водопотребления.

Объем образования ЖБО по  жилищному фонду, предприятиям и организациям поселка Яйва, не подключенным к централизованной системе водоснабжения с выгребными ямами по данным организаций, которые занимаются вывозом ЖБО составляет 18 тыс. куб.м. в год.

Анализ данных показал, что численность населения, проживающего в жилых домах, не подключенных к системе централизованного водоотведения, составляет 1040 человек (13,3% численности населения поселка Красное-на-Волге).

Вывод: в виду отсутствия в поселке Яйва объективных данных о фактических объемах образования ЖБО,  при оценке фактического объема образования ЖБО принята средняя норма накопления ЖБО в не канализованном жилищном фонде 3,25 м3/год на 1 человека по «Методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ», утвержденным постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. №152.

По результатам расчетов, средний объем образования ЖБО от населения поселка Красное-на-Волге составляет 20581,8 куб.м.

### 3.3.5. Анализ фактических объемов накопления отходов при уборке улиц и дорог, площадей и тротуаров

В летнее время на территории поселка Красное-на-Волге на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета).

Основным из факторов, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Вывод: механизированная уборка территорий специализированными организациями в поселке Красное-на-Волге отсутствует. Утвержденные нормы  образования уличного смета в поселке Красное-на-Волге  отсутствуют. Нормы накопления ТБО и КГМ в муниципальном образовании  должны учитывать объем мусора и смета, образующихся на улицах, дорогах и тротуарах. Расходы по вывозу мусора и смета относятся к расходам на внешнее благоустройство и финансируются из бюджета муниципальных образований.

Таблица 10

Оценка объема образования ТБО от объектов городской инфраструктуры в поселке Красное-на-Волге в 2015 году

| № п/п | Наименование организаций | Единица измерения | Существующее состояние (2014 г.) | Ед. изм. норм накопления ТБО | Норма накопления отходов на 2015 год на ед. изм. | Оценка объемов образования ТБО в 2015 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/ед.изм. в год | Плотность отходов, кг/м3 | куб.м | масса, кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | гр.8=гр.4 *гр.6 | гр.9= гр.8*гр.7 |
| Медицинские учреждения |
| 1. | Больница | коек | 32 | на 1 койко-место | 1,5 | 200 | 48,0 | 9600 |
| 2. | Стоматологические кабинеты | число посещений в день | 48 | на 1 посещение | 0,3 | 150 | 14,4 | 2160 |
| 3. | Аптеки | ед. | 46,3 | на 1 м2 торг. пл. | 0,5 | 100 | 23,15 | 2315 |
| Дошкольные и образовательные учреждения |
| 4. | Детские дошкольные учреждения | мест | 597 | на 1 место | 0,5 | 160 | 298,5 | 47760 |
| 5. | Общеобразовательные школы | учащихся | 1009 | на 1 учащегося | 0,2 | 150 | 201,8 | 30270 |
| 6. | Внешкольные учрежде-ния | учащихся | 508 | на 1 учащегося | 0,2 | 150 | 101,6 | 15240 |
| Предприятия торговли |
| 7. | Магазины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - продовольственные | кв. м торговой площади | 201,0 | на 1 м2 торг. пл. | 1,7 | 170 | 341,7 | 58089 |
|  | - промтоварные | кв. м торговой площади | 317,0 | на 1 м2 торг. пл. | 1,1 | 120 | 348,7 | 41844 |
|  | -смешанные | кв. м торговой площади | 3072,0 | на 1 м2 торг. пл. | 1,4 | 155 | 4300,8 | 666624 |
| Предприятия бытового обслуживания населения |
| 8. | Гостиницы | мест | 16 | на 1 место | 1,1 | 150 | 17,6 | 2640 |
| 9. | Предприятия бытового обслуживания | кв. м торговой площади | 171 | на 1 м2 общ. пл. | 0,3 | 100 | 51,3 | 5130 |
| 10. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 177 | на 1 пос. место | 1,2 | 190 | 212,4 | 40356 |
| Культурно-спортивные и развлекательные учреждения |
| 11. | Учреждения культуры и спорта | число посещений в день | 110 | на 1 посещение | 0,2 | 140 | 22,0 | 3080 |
| 12. | Спортивные стадионы | ед. | 350 | на 1 место | 0,2 | 140 | 70 | 9800 |
| Учреждения |  |  |  |  |
| 13. | Учреждения, административно- хозяйственные, право-вые, научно-исследова-тельские и прочие | сотрудников | 106 | на 1 сотрудника | 0,9 | 130 | 95,4 | 12402 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прочие объекты, не учтенные выше | % |  |  | 5 | 5 | 307,37 | 47365,5 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 6454,72 | 994675,5 |
|  | КГМ-5% от ТБО |  |  |  |  |  | 322,74 | 49733,78 |
|  | Всего ТБО и КГМ |  |  |  |  |  | 6777,46 | 1044409,28 |

## Оценка объемов образования  твердых и жидких  бытовых отходов на расчетный срок (2019г.)

Для прогнозирования объемов образования отходов возможно использование следующих методов:

1)  Метод эмпирической экстраполяции - вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного роста на последующие годы;

2) Метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска промышленных и продовольственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения.

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства и продовольственной продукции  за прошедшие годы. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограниченно, для краткосрочного прогнозирования.

Метод расчетных параметров основывается на данных о ходе выпуска промышленных и продовольственных товаров, в настоящее время и на перспективу, а также росте населения. Этот метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Использование этого метода затруднительно из-за отсутствия стабильных показателей на длительный срок выпуска товаров потребления, влияющих на образование отходов.

### 3.4.1. Определение объема образования ТБО на перспективу

Для оценки объемов (количества) образования  ТБО от населения поселка Красное-на-Волге учитывалось расчетное среднегодовое значение объемов образования ТБО на 1 чел. в год за базовый 2014 год  с учетом тенденции роста объемов на расчетный срок - 1,0% в год.

В основу расчета положены прогнозные значения численности населения в поселке Красное-на-Волге и планируемые значения показателей по объектам городской инфраструктуры, определенные в разделе 2.1.

На расчетный срок  объемы учитывались с учетом тенденций роста – 1% в год. За расчетный период  2016-2019 гг.  рост объемов составит 4,1%.

В виду отсутствия учета  объемов образования ТБО в весовых единицах при планировании массы образования ТБО от населения учитывались экстраполированные значения плотности  ТБО  по СНиП 2.07.01-89*.  Плотность  ТБО  на расчетный срок определялась с учетом ежегодного роста массы образования ТБО на 1 чел.– 0,5% в год.

Расчеты объемов образования ТБО от населения на 2019 год  приведены в таблице 11.

Расчеты объемов образования ТБО от объектов городской инфраструктуры поселка Красное-на-Волге на 2019 год приведены в таблице 12.

Таблица 11

Расчет объемов образования ТБО от населения поселка Красное-на-Волге на 2019 год

| № п/п | Наименова ние показателя | Прогнозируемая численность населения поселка Яйва на 2015 год, чел | Прогнозируемая норма накопления ТБО на 1 человека в год | Нормативные объемы образования ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | куб.м. | кг | тыс.куб.м | т |
| 1. | Всего, в т.ч. | 7819 | 1,8 | 303,84 | 14,074 | 2375,7 |
| 1.1. | - ТБО |  | 1,71 | 288,65 | 13,370 | 2257,0 |
| 1.2. | - КГМ |  | 0,09 | 15,19 | 0,704 | 118,7 |

Нормы образования КГМ  приняты в размере  – 5% в общем объеме  накопления отходов в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Объем образования ТБО от населения и объектов городской инфраструктуры на расчетный срок (2019 год) составит:

14074,0 (население)+ 6777,46 (объекты городской инфраструктуры) = 20851,46  куб. м. в год.

Следует отметить, что медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений), в отличие от твердых бытовых отходов представляют особую опасность для здоровья настоящего и будущих поколений

В соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 под отходами ЛПУ понимаются все виды отходов, образующиеся в медицинских учреждениях, в том числе научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, санаторно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы.

Все отходы ЛПУ разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности.

Класс А. Неопасные отходы ЛПУ. К ним относятся: отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больницами, нетоксичные отходы; пищевые отходы всех подразделений ЛПУ кроме инфекционных; мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов; неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д. Отходы класса А могут быть отнесены к ТБО.

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы ЛПУ.

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы ЛПУ.

Класс Г. Отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным.

Класс Д. Радиоактивные отходы ЛПУ.

Большая часть (до 85%) отходов ЛПУ (класс А)  не представляют опасности и вполне могут быть отнесены к ТБО. В тоже время, существенная часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность, как для медицинского персонала, так и для окружающей среды.

По больницам и поликлиникам  объемы образования ТБО  учитываю отходы ЛПУ, которые могут быть отнесены к ТБО. Опасные отходы ЛПУ приведены в таблице 13.

Таблица 12

Расчет объемов образования ТБО от объектов городской инфраструктуры поселка Красное-на-Волге на 2019 год

| № п/п | Наименование организаций | Единица измерения | Значение показателя | Ед. изм. норм накопления ТБО | Норма накопления отходов на 2019 год на ед. изм. | Оценка объемов образования ТБО в 2019 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/ед.изм. в год | Плотность отходов, кг/м3 | куб.м | масса, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | гр.8=гр.4 гр.6*1,05 | гр.9= гр.8*гр.7*1,0 |
| Медицинские учреждения |
| 1. | Больница | коек | 32 | на 1 койко-место | 1,5 | 200 | 50,0 | 10,00 |
| 2. | Стоматологические кабинеты | число посещений в день | 48 | на 1 посещение | 0,3 | 150 | 15,0 | 2,25 |
| 3. | Аптеки | ед. | 46,3 | на 1 м2 торг. пл. | 0,5 | 100 | 24,10 | 2,41 |
| Дошкольные и образовательные учреждения |
| 4. | Детские дошкольные учреждения | мест | 597 | на 1 место | 0,5 | 160 | 310,74 | 49,72 |
| 5. | Общеобразовательные школы | учащихся | 1009 | на 1 учащегося | 0,2 | 150 | 210,07 | 31,51 |
| 6. | Внешкольные учрежде-ния | учащихся | 508 | на 1 учащегося | 0,2 | 150 | 105,77 | 15,87 |
| Предприятия торговли |
| 7. | Магазины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - продовольственные | кв. м торговой площади | 201,0 | на 1 м2 торг. пл. | 1,7 | 170 | 355,71 | 60,47 |
|  | - промтоварные | кв. м торговой площади | 317,0 | на 1 м2 торг. пл. | 1,1 | 120 | 363,0 | 43,56 |
|  | -смешанные | кв. м торговой площади | 3072,0 | на 1 м2 торг. пл. | 1,4 | 155 | 4477,13 | 693,96 |
| Предприятия бытового обслуживания населения |
| 8. | Гостиницы | мест | 16 | на 1 место | 1,1 | 150 | 18,32 | 2,75 |
| 9. | Предприятия бытового обслуживания | кв. м торговой площади | 171 | на 1 м2 общ. пл. | 0,3 | 100 | 53,4 | 5,34 |
| 10. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 177 | на 1 пос. место | 1,2 | 190 | 221,11 | 42,01 |
| Культурно-спортивные и развлекательные учреждения |
| 11. | Учреждения культуры и спорта | число посещений в день | 110 | на 1 посещение | 0,2 | 140 | 22,9 | 3,21 |
| 12. | Спортивные стадионы | ед. | 350 | на 1 место | 0,2 | 140 | 72,87 | 10,20 |
| Учреждения |  |  |  |  |  |
| 13. | Учреждения, административно- хозяйственные, право-вые, научно-исследова-тельские и прочие | сотрудников | 106 | на 1 сотрудника | 0,9 | 130 | 99,31 | 12,91 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Прочие объекты | % |  |  | 5 | 5 | 408,80 | 49,31 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 6873,55 | 1035,46 |
|  | КГМ-5% от ТБО |  |  |  |  |  | 343,68 | 51,77 |
|  | Всего ТБО и КГМ |  |  |  |  |  | 7217,23 | 1087,23 |

Таблица 13

Опасные отходы ЛПУ, которые подлежат термическому обезвреживанию

| Наименование организаций | Расчетный срок (2019 г.) |
| --- | --- |
|  | куб.м | кг |
| Больницы | 48,0 | 9600 |
| Поликлиники | 14,4 | 2160 |

#### Распределение объемов образования отходов  в поселке Красное-на-Волге  на расчетный срок приведено в таблице 14.

Таблица 14

#### Распределение объемов образования ТБО в поселке Красное-на-Волге

| Численность населения на 01.12.2015 г. | Прогнозная численность на 2019, чел. | Прогнозная норма накопления на 1 чел., куб.м/год | Объем накопления ТБО от населения тыс.куб.м | Масса накопления от населения, т | Объем накопления ТБО по объектам городской инфраструктуры, тыс. куб.м | Масса накопления от объектов городской инфраструктуры, т | Всего объем образования, куб.м | Всего масса накопления, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7819 | 7819 | 1,8 | 14,074 | 2375,7 | 7,217 | 1087,23 | 21,291 | 3462,93 |

### 3.4.2. Определение объемов накопления отходов при уборке улиц и дорог, площадей и тротуаров

В летнее время на территории поселка Красное-на-Волге на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета).

Основным из факторов, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Нормы накопления ТБО и КГМ не должны учитывать объем мусора и смета, образующихся на улицах, дорогах и тротуарах. Расходы по вывозу мусора и смета относятся к расходам на внешнее благоустройство и финансируются из бюджета муниципальных образований.

Согласно СНиП 2.07.01-89* годовое образование смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и тротуаров для городов, расположенных во II климатическом районе,  находится в диапазоне 5-15 кг (8-20 л). Плотность уличного смета зависит от его состава и колеблется в пределах 0,6 - 1,6 т/м3.

Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», учитывая численность населения поселка Красное-на-Волге (малые города) и климатические условия,  годовое образование смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и тротуаров составляет  5 кг (8 л) соответственно.

Вывод: Определение объемов накопления отходов при уборке улиц и дорог, площадей, тротуаров не представляется возможным, в виду отсутствия данных. Механизированная уборка в поселке Красное-на-Волге осуществляется только в зимний период (сгребание снега на дорогах). Нормы  образования уличного смета в поселке Красное-на-Волге не утверждены.

### 3.4.3. Определение объема образования ЖБО на перспективу

Планирование объемов образования ЖБО расчетный срок осуществлялось на основании численности населения, проживающего в домах  с децентрализованным водоотведением, и тенденций снижения  численности населения, проживающего в домах без централизованного водоотведения, а также на основании  фактических объемов вывоза ЖБО  от объектов городской инфраструктуры.

При  прогнозировании объема образования ЖБО  принята средняя норма накопления ЖБО в не канализованном жилищном фонде 3,25 м3/год на 1 человека по «Методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ», утвержденным постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152.

Планируемые объемы образования ЖБО на расчетный срок в целом по поселку Красное-на-Волге приведены в таблице 15.

Вывод: на расчетный срок (2019 год) объем образования ЖБО составит 3920 куб. м.

Таблица 15

Прогнозируемые  объемы образования ЖБО к 2019 году в поселке Красное-на-Волге

| № п/п | Средняя норма накопления ЖБО в неканализованном жилищном фонде, куб.м в год | Численность населения проживающего в неканализованных домах, чел. | Объем вывоза ЖБО на расчетный срок, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От населения | От предприятий и организаций инфраструктуры | Всего |
| 1 | 3,25 | 1040 | 3380 | 540 | 3920 |

## Оценка образования возможного объема вторичных ресурсов  в поселке Красное-на-Волге

При определении объемов возможного образования вторичных материальных ресурсов  учитывается как количественный, так и качественный  состав отходов.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический состав;

- фракционный состав;

- особые свойства;

- компрессионная характеристика.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе.

Основными составляющими ТБО являются: бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТБО несколько меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов. После 1993-1995 годов резко возросло содержание пластмассовых упаковочных материалов, в том числе 0,5 - 2-литровых бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылок). Значительно выросло содержание в ТБО цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из-под напитков.

Все фракции твердых бытовых отходов условно подразделяются на три группы:

- фракции биологически легко разлагаемые (пищевые отходы, бумага, отсев);

-  органические части, не подвергающиеся изменению в процессе ускоренного обезвреживания, но подвергающиеся разложению под воздействием микроорганизмов;

- балластные составляющие (металл, стекло, резина, камни, пластмасса).

Морфологический состав ТБО для муниципальных образований, расположенных в средней  климатической зоне Российской Федерации  приведен в таблице 16.

Таблица 16

Морфологический состав ТБО в  Российской Федерации

| Компонент | По массе, % |
| --- | --- |
| Бумага, картон | 32...35 |
| Пищевые отходы | 35...45 |
| Древесина, листья | 1…2 |
| Текстиль | 3...5 |
| Кожа, резина | 0,5...1 |
| Полимерные материалы | 3...4 |
| Кости | 1…2 |
| Металл | 3,5…5,5 |
| Стекло | 2...3 |
| Камни, керамика, штукатурка | 0,5...1 |
| Отсев менее 16 мм | 5…7 |
| Прочее | 1...2 |
| Физико-химический состав ТБО |
| Зольность на раб. массу, % | 10...21 |
| Зольность на сух. массу, % | 20...32 |
| Органическое вещество на сухую массу, % | 68...80 |
| Влажность, % | 35...60 |
| Плотность, кг/куб.м. | 190...200 |
| Теплота сгорания низшая на рабочую массу, кДж/кг | 5000...8000 |
| Агрохимические показатели, % на сухую массу |
| Азот общий N | 0,8...1 |
| Фосфор P2O5 | 0,7...1,1 |
| Калий К2О | 0,5...0,7 |
| Кальций СаО | 2,3...3,6 |

На объем образования вторичных ресурсов большое влияние оказывает существующая в области и в отдельных  муниципальных образованиях  система сбора отходов. При  раздельном сборе ТБО увеличивается доля отбора бумаги, картона, металла, стекла, пригодных для дальнейшего вторичного использования.

Сортировка смешанного мусора, в том числе на автоматизированных сортировочных комплексах, с последующим возвращением значительной части составляющих в производство, позволяет отсортировать не более 30% мусора, поскольку большую его часть так просто разделить невозможно.

Ниже приведены основные причины, которые не дают возможность отсортировать большую часть ТБО:

- ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, что обусловлено наличием влажных липких компонентов.

- За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью - свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

- При длительном контакте ТБО оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

- Из общего объема макулатуры, образующегося у населения, более 30% при контакте с пищевыми отходами теряют свои  ценные свойства и непригодны для дальнейшего использования.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера.

ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия.

В таблице 17 приводится краткое описание вторичных ресурсов из отходов жилищного фонда, их основные свойства и возможность реального сбора.

Перечень основных  принимаемых в качестве вторичных ресурсов фракции из ТБО приведен ниже:

-    лом черных и цветных металлов, в том числе мелкая металлическая тара;

-   полимерные материалы (полиэтилен высокого и низкого давления, полиэтилентерефталат, полистирол, полипропилен, поливинилхлорид, фторопластовые);

-    макулатура необработанная (бумажная, картонная, смешанная);

-    текстиль (хлопчатобумажный, шерстяной);

-    стеклобой.

Таблица 17

Характеристики  вторичных ресурсов и примеры возможного их применения

| № п/п | Наименование фракций | Описание | Результат переработки (продукты) вторичного использования сырья |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага | Условно чистая макулатура в виде газет, журналов и картонных коробок. Влажная макулатура не применима для использования вторично. | Идет на производство сырья для новой бумаги. Из низкокачественной макулатуры изготавливают оберточную бумагу и картон. Бумажные отходы можно использовать в строительстве для производства теплоизоляционных материалов. |
| 2 | Текстиль | Представляет ценность в качестве вторичного сырья. Многие текстильные компоненты содержат 30...60% синтетических добавок, что усложняет их использование в виде вторичного сырья, где все компоненты должны принадлежать одной из групп. | Идет на производство нетканых материалов (теплоизоляция, утепленный линолеум и т.п.), изготовление канатов, шнура, мешочных тканей, упаковочного материала. |
| 3 | Пластмассы | Большое количество в них полиэтиленовой пленки плотностью 50...80 кг/м3. Часть ее представлена в виде пленки, которой ламинируют упаковку пищевых продуктов, в частности, молочные пакеты. Некоторые виды полимерных компонентов содержат соединения хлора: поливинилхлориды, искусственные кожи, пенопласты. В небольших количествах представлены фторсодержа-щие компоненты. Большую заготовительную ценность представляют ПЭТФ (лавсан) и полиэтилен (бутылки из-под напитков). | Может использоваться в производстве строительных материалов, различного вида изоляторов. Пригодна для производства товаров народного потребления (ведра, канистры, полиэтиленовая пленка, ящики, веревки и т.д.). |
| 4 | Стекло | Как правило, присутствуют низшие сорта стеклобоя - цветное стекло. | Идет на переплавку, после чего из него заново можно получать банки, бутылки. Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов. |
| 5 | Черный металл | Бытовой черный металлолом на 70% представлен консервными банками с покрытием из олова при содержании 0.2...2% от массы банки. Банки имеют загрязненность до 25% по массе. | Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для прохладительных напитков требует только 5% энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов «повторной переработки». |
| 6 | Цветной металл | Среднегодовое его содержание в отходах составляет 0.62%. Посредством раздельного сбора заготавливают в виде алюминиевых банок около 0.6%. |  |
| 7 | Пищевые отходы | Большая часть отходов перемешаны с мелкими фракциями стекла, пластика. | Могут использоваться в качестве кормовых ресурсов (картофельные очистки, овощные и фруктовые остатки и прочие). Могут быть сырьем для производства компоста. |
| 8 | Дерево | Основная масса древесины состоит из фракций менее 200 мм (2.5%) и заготовительной ценности не представляет. Около 0.5% от общей массы отходов составляют крупные фракции древесины в составе предметов мебели и других, которые легко извлечь из отходов и целесообразно использовать. | Выработка тепловой энергии при сжигании древесины. |
| 9 | Кожа, резина | Этот вид вторичных ресурсов представлен изношенной обувью и одеждой, а также галантереей (сумки, чемоданы и прочее). Здесь компоненты натуральной кожи имеют соединения с синтетическими материалами и тканями. | - |
| 10 | Отсев | Заготовительной ценности не представляют. | Заготовительной ценности не представляют. |

Ориентировочные объемы отбора вторичных ресурсов из образуемого объема ТБО от населения и объектов городской инфраструктуры,  определенные исходя из среднего морфологического состава  РФ, а также стоимость отобранной  товарной продукции  приведены в таблице 18.

Вывод: по предварительной  оценке годовой  объем  возможных к отбору вторичных ресурсов составит:

- на расчетный срок – 730,23 тонн (общая стоимость товарной продукции в ценах 2014 года составляет 2596,83  тыс. руб.).

За период реализации генеральной схемы (4 года) ориентировочный объем отбора вторичных ресурсов составит  2920,92 тыс. тонн, общей стоимостью 10387,32  тыс. руб. (в ценах 2015 г.)

Ориентировочный объем возможных к отбору вторичных ресурсов и их стоимость                                 Таблица 18

| № п/п | Наименование фракций | Морфологический состав отходов | Расчетный срок (2019 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Процент содержания в объеме, % | Доля пригодных компонентов для дальнейшего вторичного использования, % от общего объема ТБО | Расчет возможного объема количества вторичных ресурсов, тн/год | Практически возможные объемы количества вторичных ресурсов, тн/год | Цена за тонну по состоянию на август 2014 года, руб. | Стоимость товарной продукции, тыс. руб. |
| 1 | Бумага | 19,0 | 19,0 | 657,96 | 657,96 | 3 000 | 1973,9 |
| 2 | Влажная макулатура | 12,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Текстиль | 4,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Пластмассы и полимеры | 3,0 | 1,7 | 0,59 | 0,59 | 9 500 | 5,61 |
| 5 | Стекло | 2,5 | 1,5 | 51,86 | 26,81 | 1 400 | 37,53 |
| 6 | Черный металл | 3,1 | 0,6 | 20,74 | 16,44 | 7 500 | 123,30 |
| 7 | Цветной металл | 0,4 | 0,4 | 13,83 | 12,80 | 32 000 | 409,60 |
| 8 | Дерево | 1,0 | 0,5 | 17,29 | 15,63 | 3 000 | 46,89 |
| 9 | Пищевые отходы | 45,0 | - | - | - | - | - |
| 10 | Кожа, резина | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 11 | Кости | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 12 | Камни, керамика, штукатурка | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 13 | Отсев менее 16 мм | 6,0 | - | - | - | - | - |
| 14 | Всего: | 100,0 | 23,6 | 762,27 | 730,23 | - | 2596,83 |

# ВЫВОДЫ

Анализ текущей ситуации в поселке Красное-на-Волге выявил следующие проблемы в сфере санитарной очистки территории:

- Отсутствие планомерного сбора и анализа информации об объемах накопления, образования ТБО и ЖБО, объемах их утилизации.

- Отсутствие организованного сбора и вывоза ТБО от жилых домов и объектов городской инфраструктуры.

- Сбор ТБО осуществляется малоэффективными способами (малотоннажные мусоровозы с невысоким коэффициентом уплотнения, ручная погрузка, применение тракторов и погрузчиков для погрузки мусора).

- Недостаточное количество  специализированных транспортных средств по сбору и вывозу ТБО.

- Низкая производительность (эффективность) применяемых транспортных средств.

- Для транспортных средств, осуществляющих вывоз ТБО, ЖБО  техники работающей на объекте утилизации, характерен высокий уровень износа. На  расчетный срок потребуется замена парка спецмашин и доукомплектование его до необходимого  количества.

- Раздельный сбор твердых бытовых отходов в местах их образования не осуществляется.

- Раздельный сбор  ртутьсодержащих отходов от населения и предприятий не организован,  складирование   данных отходов  в местах их образования осуществляется  совместно с  твердыми бытовыми отходами.

- Механизированная уборка  территорий в летний период не осуществляется. В зимний период – производится частично (сгребание снега с проезжей части).

- Для осуществления эффективной механизированной уборки отсутствует достаточная производственная база: ремонтные мастерские, мойки, стоянки, а также водозаправочные пункты.

- В поселке Красное-на-Волге имеются несанкционированные свалки мусора. Учет объемов мусора на несанкционированных свалках не осуществляется. Основными причинами образования несанкционированных свалок являются низкая экологическая культура населения; слабая организация работы коммунальных служб, а также слабый контроль со стороны администрации города за выполнением правил утилизации промышленных и бытовых отходов.

- Результаты расчетов:

  - Объем образования ТБО от населения и объектов городской инфраструктуры на расчетный срок (2019 год) составит 20851,46  куб. м. в год. В т.ч. от населения 14074,0 м.куб., от объектов инфраструктуры – 6777,46 м.куб.

  - Средний годовой объем образования ЖБО от населения поселка Красное-на-Волге на расчетный срок (2019 год) объем образования ЖБО составит 3920,0 куб. м.

  - По предварительной  оценке годовой  объем,  возможных к отбору вторичных

ресурсов,  составит  – 730,23 тонн (общая стоимость товарной продукции в ценах

2014 года -  2596,83  тыс. руб.).

За период реализации Генеральной схемы ориентировочный объем отбора вторичных ресурсов составит  2920,92 тыс. тонн, общей стоимостью 10387,32 тыс. руб. (в ценах 2014 г.)

В связи с этим, эффективная организация обращения с отходами производства и потребления является одной из важнейших задач, решение которой необходимо для сокращения антропогенного воздействия на окружающую среду, увеличения ресурсного потенциала  поселка, повышение комфортности и уровня жизни населения.

Основным направлением Генеральной схемы санитарной очистки поселка Красное-на-Волге  разработчиками определено развитие существующих предприятий по сбору и вывозу ТБО.

# Footnotes

Согласно «Федеральному  классификационному каталогу отходов», утвержденному  приказом Министерства природных ресурсов РФ от 02.12.2002 № 786,  отходы  из жилищного фонда (код 91100000 00 00 0) подразделяются на отходы из   жилищ   несортированные, исключая крупногабаритные (код 91100100 01 00 4) и отходы из жилищ  крупногабаритные (код 91100200 01 00 5).

Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Авторы Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Москва, 2005 г.

Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Авторы Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Москва, 2005 г.

Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ. МДС 13-8.2000, утвержденная постановлением Коллегии Госстроя от 22.12.1999 г. № 17.