ООО «ПКБ Эксперт»

Генеральная схема санитарной очистки территории городского поселения поселка Красное-на-Волге

Том 3

Пояснительная записка к Графической части

генеральной схемы санитарной очистки территории городского поселения поселка Красное-на-Волге

Кострома, 2015 г.

Генеральная схема санитарной очистки территории городского поселения поселка Красное-на-Волге разработана до 2019 года.

Целями разработки и реализации мероприятий Генеральной схемы санитарной очистки являются:

- определение приоритетов в развитии системы обращения с отходами;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по обращению с ТБО на окружающую среду;

- оснащение системы санитарной уборки  поселка Красное-на-Волге   эффективной техникой и технологией по сбору, вывозу и обезвреживанию отходов и механизированной уборке территории.

Мероприятия в рамках разработки Генеральной схемы санитарной очистки  планировались по результатам оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений анализа.

Пояснительная записка к Графической части

Генеральной схемы очистки территории городского поселения поселка Красное-на-Волге

В рамках разработки Генеральной схемы очистки территории поселка Красное-на-Волге рассмотрено существующее состояние города и определены основные направления развития эффективной системы очистки, обоснован выбор и количество основных объектов по сбору и утилизации ТБО, а также рассчитаны потребности в транспортных средствах и механизации для осуществления вывоза и утилизации ТБО и ЖБО, уборки территории поселка Красное-на-Волге.

В Графической части генеральной схемы очистки территории поселка Красное-на-Волге (далее – Графическая часть) приведены следующие объекты (таблица 1):

Таблица 1

Планируемые контейнерные площадки

| № п/п | Адрес размещения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Контейнерные площадки под контейнеры (существующие) |
| 1.1 | ул. Советская, 20 | 1 |
| 1.2 | ул. Советская, б/н | 1 |
| 1.3 | пр. Ювелиров, 1 | 1 |
| 1.4 | ул. Новая, 30 | 1 |
| 1.5 | в квартале ул. Чкалова, ул. Кирова, ул. Новая, ул. Ракетная | 1 |
| 1.6 | перекрёсток ул. Вольной и ул. Космической | 1 |
| 1.7 | ул. Советская, 26 | 1 |
| 1.8 | ул. Ленина, 48 | 1 |
| 1.9 | ул. Ленина, 46 | 1 |
| 1.10 | ул. Студенческая, 1 | 1 |
| 1.11 | ул. Пушкина, 20 | 1 |
| 1.12 | ул. Песочная, 1 | 1 |
| 1.13 | ул. Некрасова, 22 | 1 |
| 1.14 | ул. Горького (районная больница) | 1 |
| 1.15 | ул. Заводская, 15 | 1 |
| 1.16 | ул. К. Либкнехта (Дворец творчества юнных) | 1 |
| 1.17 | ул. Ленина, 3 | 1 |
| 1.18 | ул. Заводская, 8 | 1 |
| 1.19 | ул. Заводская, 30 | 1 |
| 1.20 | ул. Первомайская, 10 | 1 |
| 1.21 | ул. Луначарского, 20 | 1 |
| 1.22 | ул. Луначарского, 33 | 1 |
| 1.23 | ул. Фрунзе, 20 | 1 |
| 1.24 | ул. Волжская, 24 | 1 |
| Контейнерные площадки под контейнеры (проектируемые) |
| 2.1 | ул. Мелиоративная, 19 | 1 |
| 2.2 | перекрёсток ул. Северной и ул. Поршнева | 1 |
| 2.3 | ул. Северная, 3 | 1 |
| 2.4 | ул. Красносельская, 9 | 1 |
| 2.5 | ул. Мирная, 30 | 1 |
| 2.6 | ул. Первомайская, 34 | 1 |
| 2.7 | ул. Украинская, 12 | 1 |
| 2.8 | ул. Лермонтова, 19 | 1 |
| Контейнерные площадки под бункеры от жилищного фонда |
| 3 | Благоустроенный жилой фонд | 6 |

Количество контейнеров, устанавливаемых на одну площадку, должно учитывать объем накапливаемых отходов на прилегающей территории (жилые дома, организации и учреждения). Ориентировочное количество контейнерных площадок по объектам городской инфраструктуры определялось из расчета 1-4 контейнера на 1 площадку и 1 бункер на 1 площадку. При этом учитывались уровень благоустройства жилищного фонда и  территориальная планировка  поселка Красное-на-Волге,  для которой характерна низкая плотность застройки в виду наличия  значительного количества индивидуальных домов. Количество и местоположение контейнерных площадок определялось исходя из  прогнозной нормы накопления ТБО,  прогнозной численности  населения.

Размещение несменяемых контейнеров рассчитано по очередям, согласно существующей сетке сбора и вывоза ТБО:

- 1-я очередь – приведение в порядок в соответствии с нормативными требованиями существующие контейнерные площадки;

- 2-я очередь – устройство проектируемых контейнерных площадок;

- 3-я очередь – устройство контейнерных площадок под бункеры.

Месторасположение и количество проектируемых контейнерных площадок может быть изменено с учётом удобства населения, дабы избежать образования несанкционированных свалок.

Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) определяют  места  размещения контейнерных площадок: «п.2.2.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.  Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.   В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от дворовых туалетов, мест временного хранения отходов эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, квартального комитета, санитарного врача)».

Правила  и  нормы  технической  эксплуатации  жилищного  фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. №170) регламентируют  установку мусоросборников: «п.3.7.4. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной площадке, как правило, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений».

Размещение бункеров для крупногабаритного мусора на схеме не указано.  Ввиду небольшого количества бункеров для КГМ, решение об их размещении целесообразно принимать комиссионно.  Рекомендуемые районы расположения бункеров для КГМ - зона  благоустроенной и многоэтажной застройки. Установка бункеров должна производиться в непосредственной близости с контейнерными площадками для сбора ТБО.

Предлагаемая схема размещения контейнерных площадок носит рекомендательных характер и может корректироваться, в соответствии с потребностями населенного пункта и действующими нормативными актами.

Потребность в объектах санитарной очистки определялась на основании расчетных объемов отходов на  расчетный срок, определенных в Томе 1 (раздел 3.5. Оценка объемов образования твердых и жидких бытовых отходов на расчетный срок). Расчетное число контейнеров  откорректировано с учетом имеющейся индивидуальной жилой застройки.

# Основные технико-экономические показатели системы санитарной очистки приведены в таблицах 2-4.

# Таблица 2

Ежегодные объемы образования ТБО на расчетный срок (2019 год)

| № п/п | Категория образователей отходов | Объем образования ТБО и КГМ на расчетный срок, тыс. куб.м | Масса образования ТБО и КГМ на расчетный срок, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТБО | КГМ | Всего | ТБО | КГМ | Всего |
| 1. | Всего: | 24,92 | 1,034 | 21,954 | 3670,56 | 170,47 | 3841,03 |
| 1.1. | Население | 13,370 | 0,704 | 14,074 | 2257,0 | 118,7 | 2375,7 |
| 1.2. | Объекты городской инфраструктуры | 6,87 | 0,33 | 7,21 | 1035,46 | 51,77 | 1087,23 |
| 1.3. | Смет с территорий, муниципальных дорог | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 378,10 | 0,00 | 378,10 |
| 2. | Доля в общем объеме | 95% | 5% | 100% | 95% | 5% | 100% |

Таблица 3

Спецмашины и механизмы

| Выполняемые виды работ | Количество на расчетный срок, единиц | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Вывоз твердых бытовых отходов | 3 | Том 2 (раздел 1.1.5. Расчет необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза бытовых отходов от населения и объектов инфраструктуры на расчетный срок ). |
| Вывоз жидких бытовых отходов | 1 |  |
| Эксплуатация полигона | 3 | Том 2 (раздел 1.1.4. Эксплуатация объекта захоронения ТБО). |
| Механизированная уборка | 3 | Том 2 (раздел 1.3. Расчет необходимого количества уборочных машин и механизмов на расчетный срок для механизированной уборки территорий). |
| Всего: | 10 |  |

Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы очистки поселка Красное-на-Волге определены в Томе 2 (раздел  2. Капитальные вложения на мероприятия по очистке территорий). Расчетная стоимость капитальных вложений является  предварительной. Более точная оценка стоимости выполняемых мероприятий должна определяться в рамках соответствующих инвестиционных программ.

Таблица 4

| Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы санитарной очистки поселка Красное-на-Волге (тыс. руб.) |
| --- |
| Статьи затрат | Расчетный срок |
| Строительство основных сооружений | 396,8 |
| Приобретение спецмашин и механизмов всего, в т.ч.: | 18141,95 |
| - для сбора и вывоза ТБО | 3530,00 |
| - для сбора и вывоза ЖБО | 1110,00 |
| - для работы на полигоне ТБО | 9640,00 |
| - для механизированной уборки территории | 3360,00 |
| - для сбора вторичных ресурсов | 501,95 |
| Приобретение инвентаря | 754,80 |
| Всего затрат | 19298,56 |

Графическая часть Генеральной схемы очистки поселка Красное-на-Волге является неотъемлемой частью данной Пояснительной записки.

Графическая часть схемы с указанием всех размещаемых объектов в масштабе 1:5000 прилагается в электронном виде.